KONKURSNA DOKUMENTACIJA

NARUČILAC:

Kliničko-bolnički  centar

„Dr  Dragiša  Mišović-Dedinje“,

Beograd, Heroja Milana Tepića 1

JAVNA NABAVKA – Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA BR I – 1/15

Septembar 2015. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013),  Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj I - 1/15 ( Odluka broj 01-8141/3 od 10.07.2015.) i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku brpoj  I-1/15 (Rešenje broj 01-8141/4 od 10.07.2015.godine), pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara  – Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola

(2 komada) JN br. I – 1/15

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja |  |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Vrsta, tehničke karakteristike, opis dobara, specifikacija | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 7 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 11 |
| VI | Obrazac ponude | 19 |
| VII | Model ugovora | 24 |
| VIII | Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni | 27 |
| IX | Obrazac troškova pripreme ponude | 28 |
| X | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 29 |
| XI | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona | 30 |
| XII | Obrazac izjave o dovoljnom tehničkom kapacitetu | 31 |
| XIII | Obrazac izjave o sredstvu finansijskog obezbeđenja | 32 |

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

- Podaci o naručiocu

Naručilac:  KBC „Dr.Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd

Adresa: Heroja Milana Tepića br.1, 11000 Beograd

Internet adresa: www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 101369025

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. I-1/15 su dobra: Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa

pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnogbloka i bola (2 komada)

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt

Lice za kontakt: Prof dr sci med Predrag Stevanović

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepica br.1

E - mail adresa: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1.Predmet javne nabavke:

Dobra - br. I - 1/15  su dobra – Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola  - 2 komada

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: - 33172100-7 Uređaji za anesteziju

2.Partije: Javna nabavka  nije oblikovana po partijama.

3.Vrsta okvirnog sporazuma:

Zaključenje okvirnog sporazuma nije  predviđeno.

III  VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, OPIS DOBARA - SPECIFIKACIJA

Vrsta: Dobra - Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim,hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada

(red. broj nabavke: I – 1/15)

| Minimalne tehničke karakteristike koje mora da ispunjava dobro: |
| --- |
| 1 | Sistem za anesteziju sa pratećim pacijent monitorom namenjen za primenu kod odraslih pacijenata i dece; |
| 2 | Poseduje dve duboke fioke, središnji pult i gornji pult za prateću i dodatnu opremu; |
| 3 | Poseduje priključke za centralno gasno napajanje za kiseonikom, oksidulom i medicinskim vazduhom; |
| 4 | Na poleđini treba ima pozicije za smeštaj 2 (dva) cilindra od 10 lit predviđena za rezervno gasno napajanje; Cilindri se isporučuju sa sistemom. |
| 5 | Treba da poseduje strujno i interno, baterijsko napajanje. Potpuno puna interna baterija mora da omogući rad do 90 min bez struje; |
| 6 | Pogon ventilatora sistema treba da je električni (piston) ili pneumatski; |
| 7 | Poseduje sledeće aktivne modove ventilacije: volumenom kontrolisana ventilacija, pritiskom kontrolisana ventilacija, pritiskom kontrolisana ventilacija sa garantovanim volumenom, simultana povremeno obavezna ventilacija, pritiskom podržano spontano disanje; |
| 8 | Sistem mora da poseduje mehaničku ili elektronsku zaštitu od hipoksije; |
| 9 | Mora da poseduje alterenativni dovod kiseonika za vanredne okolnosti rada, koji se bilo automatski ili ručno može aktivirati. Omogućava anesteziologu da istovremeno može manuelno da kontroliše protok kiseonika i koristi vaporizer; |
| 10 | Mora da ima pomoćni dovod kiseonika za oksigenaciju sa manuelnom kontrolom |
| 11 | Mora da ima integrisani sistem za sukciju sa manuelnom kontrolom; |
| 12 | Mora da ima integrisan sistem za aktivan odvod otpadnih gasova; |
| 13 | Poseduje pozicije na prednjem delu, za smeštaj dva isparivača. Uz sistem isporučiti Sevofluranski isparivač; |
| 14 | Mora da ima modul za gasnu analizu udisajnih i izdisajni koncentracija kiseonika, ugljen dioksida, oksidula i inhalacionih anestetika; |
| 15 | Mora da poseduje opcionu mogućnost proksimalnog senzorskog merenje volumena (neposredno iza tubusa) |
| 16 | Minimalni opsezi ventilacionih podešavanja: Disajni vоlumеn: 20 ml - 1500 ml Frekvenca disanja: 4 - 80 bpm P insp.: 5 - 60 cm H2O PEEP 4 do 30 cm H2O |
| 17 | Sistem treba da poseduje kolor dispej, dijagonale minimalno 15” |
| 18 | Načini upravljanja: preko aktivne touchscreen funkcije displeja i pomoću rotirajuće komande na displeju radi odabira željenog parametra/menija i podešavanja; |
| 19 | Prikazi na displeju: istovremeni prikaz tri disajne krivulje (pritisak u disajnim putevima, protok, CO2) i krivulje respiratorne mehanike, merene vrednosti pritisaka u disajnom putu (vršni,srednji,PEEP), fekvenca disanja, disajni volumen, minutni volumen, kontinuirano mеrеne u inspirijumu i ekspirijumu koncentracije kiseonika, ugljen dioksida, oksidula i inhalacionog anestetika, prikaz obračunate MAC vrednosti, digitalni prikaz izmerenih pritisaka gasova iz centralnog dovodaili cilindara; |
| 20 | Mora da ima kompaktan disajni (kružni) sistem ukupne zapremine manje od 3 lit, koji mora biti smešten unutar konzole sistema za anesteziju, ne zauzimajući okolni prostor predviđen za pristup glavi pacijenta; |
| 21 | Disajni (kružni) sistem treba da je dizajna koji omogućava rad pri niskom protoku i omogućava brzu gasnu kinetiku (punjenje-ispiranje) |
| 22 | Mora da poseduje podesivi ventil za manuelno regulisanje graničnog pritiska (protiv barotraume) u manuelnom režimu rada; |
| 23 | Višekratni, autoklavabilni CO2 apsorber kanister; |
| 24 | Audiо-vizuеlni alarmni sistem sa podesivim granicama; |
| 25 | Prateći pacijent monitor sa odgovarajućim nosačem za smeštaj na sistem za anesteziju; |
| 26 | Treba da poseduje strujno i rezervno, baterijsko napajanje (baterija treba da omogući rad minimum 1h bez mrežnog napajanja); |
| 27 | Pacijent monitor poseduje kolor LCD dispej, veličine min. 15”, touchscreen; |
| 28 | Mora da ima prikaz minimalno 8 krivulja na ekranu; |
| 29 | Aktivni parametri/merenja: -EKG sa prikazom pulsa, i detekcijom pejsmejkera -Saturacija (SpO2) -Neinvazivni pritisak -Temperatura -Invazivni pritisak x 2 -Merenje osetljivosti na hirurški stimulus (nivo analgezije) tokom opšte anestezije -Dubina anestezije (relaksacija i sedacija) -Neuromuskulatorna transmisija (NMT) |
| 30 | Mogućnosti dogradnje opcionih merenja na monitoru: -SvO2 mesana venska saturacija, - C.O.- merenje minutnog volumena-termodilucija - EEG- visekanalni elektroencelograf - PICCO –manje invazivni i kontinualni hemodinamski monitoring parametara |
| 31 | Načini upravljanja: preko aktivne touchscreen funkcije displeja i pomoću rotirajuće komande na displeju radi odabira željenog parametra/menija i podešavanja; |
| 32 | Aktivna funkcija mini-trendova sa visokom rezolucijom; |
| 33 | Integrisan audio-vizuelni alarmni sistem sa podesivim granicama; |
| 34 | Mogućnost umrežavanja (LAN, WLAN) i povezivanje na centralni sistem |
| 35 | Integrisana 2 USB porta za vezivanje perifernih uređaja (tastatura, mis, barkod, daljinska kontrola i dr.); |
| 36 | Uz sistem za anesteziju i monitor isporučiti standardni pribor za rad i uputstvo za upotrebu |

Napomena:

Ponuđač treba da ispuni minimalne tehničke karakteristike za opremu, zahtevane u Obrascu  br.III. Sve ponude čije su tehničke karakteristike jednake ovim ili bolje od njih, smatraće se prihvatljivim. U suprotnom ponude neće biti uzete u dalje razmatranje.

Obaveze isporučioca opreme:

- da izvrši obuku korisnika za upotrebu uređaja odmah po montaži i pustanju u rad uređaja

- da dostavi uputstvo za upotrebu i osnovno održavanje na engleskom i srpskom jeziku.

Ponudjač mora da  overi pečatom i potpiše Poglavlje III - VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, OPIS DOBARA - SPECIFIKACIJA, čime potvrdjuje da ispunjava minimalne minimalne tehničke karakteristike aparata.

OVERAVA PONUĐAČ

M.P

U __________,                                                                                        Potpis ovlašćenog lica

__________ 2015.godine.                                                                                 ________________

IV   USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona), odnosno dozvolu za obavnje prometa na veliko medicinskim sredstvima  [Rešenje Ministarstva zdravlja RS];

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. Zakona).

  - Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke,  definisane čl. 76. Zakona, i to:

- Da ponuđač poseduje dozvolu za stavljanje u promet predmeta nabavke [Rešenje o upisu u registar Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije];

- Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom:

Minimalno 2 servisera zaposlena na neodređeno vreme kod ponuđača, obučena	      za servisiranje opreme koja je predmet nabavke, kod proizvođača iste.

- Da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom:

Minimalni uslov:  da račun ponuđača nije bio u blokadi duže od 10

(deset dana) u poslednjih 6 (šest) meseci od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki.

- Da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom

Minimalan uslov: Ponuđač je dužan da raspolaže sa minimum jednim transportnim vozilom za prevoz opreme.

- Da ponuđač dostavi originalnu prospektnu dokumentaciju sa detaljnim karakteristikama proizvoda koji nudi, u cilju dokazivanja ispunjenosti zahtevane tehničke specifikacije.

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona - Dokaz: Pravna lica: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova.

Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona - Dokaz:.Rešenje ministarstva zdravlja Republike Srbije o dozvoli obavljanja prometa medicinskim sredstvima na  veliko, koju ponuđač dostavlja u vidu neoverene kopije. Dozvola mora biti važeća.

- Uslov iz člana čl. 75. st. 2.  - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XI). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

Uslov iz čl. 76. Zakona

- Dokaz:  Rešenje o upisu u registar agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije.

- Dokaz :

- (Minimalno 2 servisera) – Fotokopije Sertifikata izdatih od strane   proizvođača opreme koja je predmet nabavke i Fotokopije radnih knjižica zaposlenih servisera sa njihovim prijavama na osiguranje.

3 ) Dokaz : Potvrda o broju dana nelikvidnosti Narodne banke Srbije – Odeljenja za prinudnu naplatu.

4) Dokaz: Popunjen potpisan i pečatiran Obrazac izjave o dovoljnom tehničkom kapacitetu (Obrazac izjave dat je u poglavlju XII). Ponuđač je dužan da pored obrasca izjave dostavi Fotokopiju saobraćajne dozvole za minimum jedno  transportno  vozilo, a u slučaju da ponuđač nije upisan kao vlasnik vozila u saobraćajnoj dozvoli, za navedeno trensportno (dostavno) vozilo prilaže i dokaz o pravnom osnovu korišćenja (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o zakupu ili ugovor o lizingu i sl

5) Dokaz: Ponuđač je dužan da dostavi originalnu prospektnu dokumentaciju u kojoj treba da obeleže tražene tehničke karakteristike iz tabele minimalnih tehničkih karakteristika (dato je u poglavlju III) koje ponuđena oprema poseduje kako bi se nedvosmisleno utvrdilo da ponuđač ispunjava minimalne tehničke karakteristike.

Za stavke kojih nema u prospektnoj dokumentaciji, ponuđač je dužan da dostavi  Originalnu izjavu proizvođača opreme (ili zastupnika za Evropu)  kojom potvrđuje da ponuđač nudi opremu koja odgovara minimalnim tehničkim karakteristikama.

Ukoliko prospektna dokumentacija nije na srpskom jeziku, ponuđač je dužan da dostavi i prevod na srpskom jeziku.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za  svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.  75. st. 1. tač. 1) do 4), koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Potrebno je samo da ponuđač naznači jasno u ponudi da je registrovan u Registru APR-a.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: KBC „ Dr dragiša Mišović – Dedinje“, ulica Jovana Marinovića br. 4, 11000 Beograd, sa naznakom:,, Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada br. I - 1/15 - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 09.10.2015. godine do 08:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana  09.10.2015. godine u 09:00h časova u Biblioteci Ustanove (Upravna zgrada Naručioca), ul. Heroja Milana Tepića br. 1., Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja.

3. PARTIJE

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, ulica Jovana Marinovića  br. 4, 11000 Beograd, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku (dobra) – Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada, JN br. I - 1/15 - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku (dobra) - Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN br. I - 1/15 - NE OTVARATI” ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku (dobra) –  Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada, JN br I - 1/15 - NE OTVARATI”  ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku (dobra) –  Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada, JN br I - 1/15 - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,

- ponuđaču koji će izdati račun,

- računu na koji će biti izvršeno plaćanje,

- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja je 30 dana od potpisivanja ugovora ukoliko ponuđač zahteva avansno plaćanje, odnosno 30 dana od isporuke predmeta nabavke ukoliko se plaćanje vrši po isporuci.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču je dozvoljeno da zahteva avans u maksimalnom iznosu od 20% od

vrednosti ugovora.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka

Garancija za predmet nabavke - Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim,hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada, ne može biti kraća od 24 (dvadest četiri) meseca od dana puštanja aparata u rad.

9.3. Zahtev u pogledu roka isporuke dobara

Rok isporuke dobara ne može biti duži od 45 dana od dana zaključenja ugovora odnosno od uplate avanasa ukoliko ponuđač zahteva avans.

Mesto isporuke – na adresu naručioca:

FCO magacin Ustanove KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Ul. Jovana Marinovića br. 4.

9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke, isporuka i montaža.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE  ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

I Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to original blanko sopstvenu menicu. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo sa klauzulom „Bez protesta“, sa naznačenim iznosom od 2% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je do isteka roka važenja ponude. Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz izabrani ponuđač uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menica, overenog od poslovne banke. Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem. Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. II Izabrani ponuđač je dužan da: Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Original pismo o namerama poslovne banke [samo ukoliko ponuđač zahteva avans] da će, u slučaju zaključenja Ugovora o kupoprodaji predmeta nabavke, izdati Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja (u visini plaćenog avansa sa PDV-om), sa rokom važnosti najkraće do pravdanja avansa. Navedena bankarska garancija mora imati klauzulu: „neopoziva, bezuslovna i na prvi poziv naplativa i bez prava na prigovor. Izabrani ponuđač je dužan da dostavi prilikom zaključenja ugovora: Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja [samo ukoliko ponuđač zahteva avans]. Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora naručiocu dostavi bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa sa PDV-om, i mora da traje najkraće do pravdanja avansa. Naručilac ne može isplatiti nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenja posla i to Prilikom zaključenja ugovora ponuđač je dužan da dostavi original blanko sopstvenu menicu sa klauzulom „Bez protesta“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je minimum 30 dana duže od roka ugovorenog za isporuku dobara. Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz izabrani ponuđač uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menica, overenog od poslovne banke. Izabrani ponuđač je dužan da dostavi prilikom primopredaje predmeta nabavke: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Izabrani ponuđač se obavezuje da u tenutku primopredaje predmeta javne nabavke preda naručiocu original blanko sopstvenu menicu sa klauzulom „Bez protesta“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 5% od ukupne vrednosti ugovora. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je minimum 30 dana duže od ugovorenog garantnog roka. Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz izabrani ponuđač uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menica, overenog od poslovne banke. Napomena: Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi dostavi popunjen potpisan i pečatiran obrazac izjave o sredstvu finansijskog obezbeđenja (Obrazac dat je u poglavlju XIII)

13. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca Ul. Jovana Marinovića  br. 4, 11000 Beograd, ili elektronske pošte na e-mail. javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com  tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada, JN br I - 1/15.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%,   od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži

17. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.

18. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA

Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti broj pondera , kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok. U slučaju istog ponuđenog garantnog roka, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke.

19. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.  (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XI konkursne dokumentacije).

20. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

21. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije  7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.  U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana prijema odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 80.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda na broj žiro računa: : 840-30678845-06, detaljno uputstvo o uplati takse na sajtu Republičke komisje: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html).

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor ako je ta vrednost veća od 80.000.000 dinara.

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi postupka, taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke (koju će podnosilac saznati na otvaranju ponuda ili iz zapisnika o otvaranju ponuda) nije veća od 80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako je ta vrednost veća od 80.000.000 dinara.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

22. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

VI  OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku – Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN broj I-1/15

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE: - Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN br. I - 1/15

| Minimalne tehničke karakteristike |
| --- |
| 1 | Sistem za anesteziju sa pratećim pacijent monitorom namenjen za primenu kod odraslih pacijenata i dece; |
| 2 | Poseduje dve duboke fioke, središnji pult i gornji pult za prateću i dodatnu opremu; |
| 3 | Poseduje priključke za centralno gasno napajanje za kiseonikom, oksidulom i medicinskim vazduhom; |
| 4 | Na poleđini treba ima pozicije za smeštaj 2 (dva) cilindra od 10 lit predviđena za rezervno gasno napajanje; Cilindri se isporučuju sa sistemom. |
| 5 | Treba da poseduje strujno i interno, baterijsko napajanje. Potpuno puna interna baterija mora da omogući rad do 90 min bez struje; |
| 6 | Pogon ventilatora sistema treba da je električni (piston) ili pneumatski; |
| 7 | Poseduje sledeće aktivne modove ventilacije: volumenom kontrolisana ventilacija, pritiskom kontrolisana ventilacija, pritiskom kontrolisana ventilacija sa garantovanim volumenom, simultana povremeno obavezna ventilacija, pritiskom podržano spontano disanje; |
| 8 | Sistem mora da poseduje mehaničku ili elektronsku zaštitu od hipoksije; |
| 9 | Mora da poseduje alterenativni dovod kiseonika za vanredne okolnosti rada, koji se bilo automatski ili ručno može aktivirati. Omogućava anesteziologu da istovremeno može manuelno da kontroliše protok kiseonika i koristi vaporizer; |
| 10 | Mora da ima pomoćni dovod kiseonika za oksigenaciju sa manuelnom kontrolom |
| 11 | Mora da ima integrisani sistem za sukciju sa manuelnom kontrolom; |
| 12 | Mora da ima integrisan sistem za aktivan odvod otpadnih gasova; |
| 13 | Poseduje pozicije na prednjem delu, za smeštaj dva isparivača. Uz sistem isporučiti Sevofluranski isparivač; |
| 14 | Mora da ima modul za gasnu analizu udisajnih i izdisajni koncentracija kiseonika, ugljen dioksida, oksidula i inhalacionih anestetika; |
| 15 | Mora da poseduje opcionu mogućnost proksimalnog senzorskog merenje volumena (neposredno iza tubusa) |
| 16 | Minimalni opsezi ventilacionih podešavanja: Disajni vоlumеn: 20 ml - 1500 ml Frekvenca disanja: 4 - 80 bpm P insp.: 5 - 60 cm H2O PEEP 4 do 30 cm H2O |
| 17 | Sistem treba da poseduje kolor dispej, dijagonale minimalno 15” |
| 18 | Načini upravljanja: preko aktivne touchscreen funkcije displeja i pomoću rotirajuće komande na displeju radi odabira željenog parametra/menija i podešavanja; |
| 19 | Prikazi na displeju: istovremeni prikaz tri disajne krivulje (pritisak u disajnim putevima, protok, CO2) i krivulje respiratorne mehanike, merene vrednosti pritisaka u disajnom putu (vršni,srednji,PEEP), fekvenca disanja, disajni volumen, minutni volumen, kontinuirano mеrеne u inspirijumu i ekspirijumu koncentracije kiseonika, ugljen dioksida, oksidula i inhalacionog anestetika, prikaz obračunate MAC vrednosti, digitalni prikaz izmerenih pritisaka gasova iz centralnog dovodaili cilindara; |
| 20 | Mora da ima kompaktan disajni (kružni) sistem ukupne zapremine manje od 3 lit, koji mora biti smešten unutar konzole sistema za anesteziju, ne zauzimajući okolni prostor predviđen za pristup glavi pacijenta; |
| 21 | Disajni (kružni) sistem treba da je dizajna koji omogućava rad pri niskom protoku i omogućava brzu gasnu kinetiku (punjenje-ispiranje) |
| 22 | Mora da poseduje podesivi ventil za manuelno regulisanje graničnog pritiska (protiv barotraume) u manuelnom režimu rada; |
| 23 | Višekratni, autoklavabilni CO2 apsorber kanister; |
| 24 | Audiо-vizuеlni alarmni sistem sa podesivim granicama; |
| 25 | Prateći pacijent monitor sa odgovarajućim nosačem za smeštaj na sistem za anesteziju; |
| 26 | Treba da poseduje strujno i rezervno, baterijsko napajanje (baterija treba da omogući rad minimum 1h bez mrežnog napajanja); |
| 27 | Pacijent monitor poseduje kolor LCD dispej, veličine min. 15”, touchscreen; |
| 28 | Mora da ima prikaz minimalno 8 krivulja na ekranu; |
| 29 | Aktivni parametri/merenja: -EKG sa prikazom pulsa, i detekcijom pejsmejkera -Saturacija (SpO2) -Neinvazivni pritisak -Temperatura -Invazivni pritisak x 2 -Merenje osetljivosti na hirurški stimulus (nivo analgezije) tokom opšte anestezije -Dubina anestezije (relaksacija i sedacija) -Neuromuskulatorna transmisija (NMT) |
| 30 | Mogućnosti dogradnje opcionih merenja na monitoru: -SvO2 mesana venska saturacija, - C.O.- merenje minutnog volumena-termodilucija - EEG- visekanalni elektroencelograf - PICCO –manje invazivni i kontinualni hemodinamski monitoring parametara |
| 31 | Načini upravljanja: preko aktivne touchscreen funkcije displeja i pomoću rotirajuće komande na displeju radi odabira željenog parametra/menija i podešavanja; |
| 32 | Aktivna funkcija mini-trendova sa visokom rezolucijom; |
| 33 | Integrisan audio-vizuelni alarmni sistem sa podesivim granicama; |
| 34 | Mogućnost umrežavanja (LAN, WLAN) i povezivanje na centralni sistem |
| 35 | Integrisana 2 USB porta za vezivanje perifernih uređaja (tastatura, mis, barkod, daljinska kontrola i dr.); |
| 36 | Uz sistem za anesteziju i monitor isporučiti standardni pribor za rad i uputstvo za upotrebu |

| Ukupna ponuđena cena predmeta nabavke bez PDV-a (Upisuje se ukupna ponuđena cena za 2 aparata) |  |
| --- | --- |
| Ukupna ponuđena cena predmeta nabavke sa PDV-om (Upisuje se ukupna ponuđena cena za 2 aparata) |  |
| Rok i način plaćanja (U slučaju da ponuđač zahteva avans, visina zahtevanog avansa ne može iznositi više od 20% od vrednosti ugovora) |  |
| Rok važenja ponude (Važnost ponude mora da bude najmanje 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda) |  |
| Rok isporuke (najduže 45 dana od uplate avanasa ukoliko ponuđač zahteva avans, odnosno od potpisivanja ugovora ukoliko se plaćanje vrši po isporuci predmeta nabavke). |  |
| Garantni period (Minimalni garantni rok iznosi 24 (dvadeset četiri) meseca) |  |

U priloženoj prospektnoj dokumentaciji ponuđač treba da obeleži minimalne tehničke karateristike koje ispunjava ukoliko ih ponuđena oprema poseduje.

Za stavke kojih nema u prospektnoj dokumentaciji, ponuđač je dužan da dostavi  Originalnu izjavu proizvođača opreme (ili zastupnika za Evropu)  kojom potvrđuje da ponuđač nudi opremu koja odgovara minimalnim tehničkim karakteristikama.

Obaveze isporučioca opreme:

- da izvrši obuku korisnika za upotrebu uređaja odmah po montaži i pustanju u rad uređaja

- da dostavi uputstvo za upotrebu i osnovno održavanje na engleskom i srpskom jeziku.

Datum 					                      Ponuđač

M. P.

_______________________		                           ________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

VII  MODEL UGOVORA

KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: ___________

Datum: _____________

UGOVOR O KUPOPRODAJI

Zaključen izmedju:

1. Naručioca KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, sa sedištem u  Beogradau, ulica Heroja Milana Tepića br. 1, PIB:101369025  Matični broj: 07044445 koga zastupa Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove (u daljem  tekstu: Kupac)

i

2.________________________, sa sedištem u  ________________________    , ulica___________________,PIB:________________Matični broj: _____________ koga zastupa ____________________________________________ (u daljem tekstu: Prodavac)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podisporučioca, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača odnosno sve podisporučioce).

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je Kupac, na osnovu javnog poziva, objavljenog na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke dana _________, sproveo otvoreni postupak javne nabavke dobara: Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN br. I - 1/15

- da je Prodavac, dana ______ 2015. godine, dostavio ponudu br. ______ od ________ 2015. godine.

- da Ponuda Prodavca u svemu odgovara tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koja je sastavni deo ovog Ugovora;

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja: Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN br. I - 1/15

po specifikaciji i ponudi Prodavca, broj: ________ od ____________ 2015. godine, koja je sastavni deo ovog Ugovora.

Član 3.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da cena predmeta Ugovora iznosi: _______________________________________ dinara (slovima: _____________________________________________), bez poreza, odnosno ukupno, sa porezom: ______________________ dinara (slovima: _____________________________________________).

Cenom iz stava 1. obuhvaćene su kompletna instalacija i puštanje aparata u rad.

Obavezuje se Kupac da da će izvršiti plaćanje kupoprodajne cene, iz čl. 3. ovog Ugovora, po sledećoj dinamici:

- avans, u iznosu od _____ %, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja Ugovora;

- ostatak kupoprodajne cene, u roku od 30 (trideset) dana od dana puštanja aparata u rad.

Član 4.

Obavezuje se Prodavac da dostavi Kupcu, prilikom zaključenja Ugovora,  sredstvo finansijskog obezbedjenja za povraćaj avansnog plaćanja i to: Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja (samo ukoliko je predviđen avans), koja iznosi: ______________________ dinara (slovima: _________________________). (izdaje se u visini zahtevanog avansa sa PDV-om.)

Bankarska garancija iz stava 1. ovog člana, mora sadržati klauzulu: „neopoziva, bezuslovna i na prvi poziv naplativa i bez prava na prigovor“, i mora da traje najkraće do pravdanja avansa.

Obavezuje se Prodavac da dostavi Kupcu, prilikom zaključenja Ugovora,  sredstvo finansijskog obezbedjenja za dobro izvršenje posla i to: Original blanko sopstvenu menicu sa klauzulom „Bez protesta“ overenu pečatom i potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10%  od ukupne vrednosti ugovora.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je minimum 30 dana duže od ugovorenog  roka za konačno izvršenje posla.

Obavezuje se Prodavac da dostavi Kupcu, prilikom primopredaje predmeta ugovora,  sredstvo finansijskog obezbedjenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i to: Original blanko sopstvenu menicu sa klauzulom „Bez protesta“ overenu pečatom i potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 5%  od ukupne vrednosti ugovora.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je minimum 30 dana duže od  ugovorenog garantnog roka.

Sve menice moraju biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz prodavac uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menica, overenog od svoje poslovne banke.

U slučaju da  Prodavac ne ispuni svoju obavezu u ugovorenom roku, odnosno ne otkloni nedostatke u garantnom roku, Kupac je ovlašćen da jednostrano raskine Ugoovor, uz zadržavanje i realizaciju finansijskih garancija.

Član 5.

Prodavac daje Kupcu garanciju po osnovu  predmetnog Ugovora, u trajanju od __________ od dana puštanja aparata u rad.

Član 6.

Rok isporuke i stavljanja u funkciju predmetnog aparata je ________ dana od dana uplate avansa/od dana potpisivanja ugovora (u zavisnosti da li ponuđač zahteva avans).

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Kupca, u mestu isporuke, izvrši kvalitativan i kvantitativan prijem robe.

Mesto isporuke: Fco: Magacin Ustanove KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, ul. Kneza Aleksandra Karađorđevića br.64.

Član 7.

Ukoliko se prilikom preuzimanja predmetnog aparata, zapisnički utvrdi da isti ima nedostatke u kvalitetu, prodavac se obavezuje da uočene nedostatke otkloni, u roku od 7 (sedam) dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Član 8.

Obaveze prodavca opreme je:

- da izvrši obuku korisnika za upotrebu uređaja odmah po montaži i puštanju u rad uređaja

- da dostavi uputstvo za upotrebu i osnovno održavanje na engleskom i srpskom jeziku.

Član 9.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima i podzakonskim aktima iz odnosne oblasti.

Član 10.

Ovaj Ugovor se može raskinuti uz pismenu saglasnost obe ugovorne strane.

Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor, ukoliko druga strana krši odredbe istog, uz pravo na naknadu štete.

Član 11.

U slučaju eventualnih sporova, koji nastanu primenom ovog Ugovora, i nemogućnosti sporazumnog rešenja, strane saglasno ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetna primerka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Za   KUPCA 						Za  PRODAVCA

DIREKTOR USTANOVE 					D I R E K T O R

________________________                                        ___________________________

Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović

Napomene:

Obrazac modela ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše.

VIII  OBRAZAC  STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| Predmet JN | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola – 2 komada JN br. I - 1/15 | 2 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |

Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

- u koloni 3. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za  traženi predmet javne nabavke;

- u koloni 4. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za traženi predmet javne nabavke;

- u koloni 5. upisati ukupna cena bez PDV-a za traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 3.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 2.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.

- u koloni 6. upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om (navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 2.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

IX  OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

X  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke - Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN br. I - 1/15, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XI  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač................................[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke - Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN br. I - 1/15 , poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum 		           Ponuđač

________________                        M.P.                   __________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XII  IZJAVA O DOVOLJNOM TEHNIČKOM KAPACITETU

IZJAVA

Izjavljujemo da za učešće u javnoj nabavci - Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN br. I - 1/15, raspolažemo dovoljnim tehničkim kapacitetom, što podrazumeva da imamo _______(najmanje 1)  transportno/a (dostavno/a)  vozilo/a za prevoz dobara koja su predmet nabavke, i ispunjavamo uslove kvalifikacione strukture.

| Red.broj | Vrsta transportnog (dostavnog) vozila | Broj registarskih oznaka |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uz obrazac dostaviti:

Kopiju važeće saobraćajne dozvole za transportno (dostavno) vozilo navedeno u obrascu, a u  slučaju da ponuđač nije upisan kao vlasnik vozila u saobraćajnoj dozvoli, za navedeno trensportno (dostavno) vozilo prilaže i dokaz o pravnom osnovu korišćenja (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o zakupu ili ugovor o lizingu i sl.).

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XIII  OBRAZAC IZJAVE O SREDSTVU FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA

Predmet : IZJAVA  O VRSTI  FINANSIJSKE GARANCIJE

Kao PONUĐAČ,  za javnu nabavku nabavku:

Aparati za anesteziju – Anesteziološka radna stanica sa pratećim respiratornim, hemodinamskim monitoringom, monitoringom dubine anestezije, nivoom neuromišićnog bloka i bola - 2 komada JN br. I - 1/15

IZJAVLJUJEMO da ćemo prilikom potpisivanja ugovora dostaviti NARUČIOCU:

- Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja. (Ukoliko je predviđeno avansno plaćanje)

2.  Original sopstvene blanko menice, sa klauzulom „bez protesta“, propisno potpisane i overene sa kopijom depo kartrona, ovlašćenjem za popunu menice i potvrdom o registraciji menice:

- Za dobro izvršenje posla u iznosu 10% od vrednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog roka za konačno izvršenje posla,

- Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu 5 % od vrednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog garantnog roka.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |