KONKURSNA DOKUMENTACIJA

NARUČILAC:

Kliničko-bolnički  centar

„Dr  Dragiša  Mišović-Dedinje“,

Beograd, Heroja Milana Tepića 1

JAVNA NABAVKA – Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI

JAVNA NABAVKA br. 20/15

Oktobar 2015. godine

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Redni broj nabavke 20/15, zavodni broj Odluke 01- 11335/1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku zavodni broj 01- 11335/2, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti – Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Tehnička specifikacija usluga | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 12 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 16 |
| VI | Obrazac ponude | 23 |
| VII | Model ugovora | 39 |
| VIII | Obrazac troškova pripreme ponude | 42 |
| IX | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 43 |
| X | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st.2.Zakona | 44 |

I  OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: ..................................KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“

Adresa: …..................................Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Internet stranica:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 101369025

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 20/15 su usluge – Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt:

Lice za kontakt: Prof dr sci med Predrag Stevanović

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepica br.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 20/15  su usluge – Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“

2. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke - 50421000 - Usluge popravke i održavanja medicinske opreme

3. Partije

Javna nabavka je oblikovana u dve partije

III  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA USLUGA

OPIS USLUGA

| PARTIJA I |
| --- |
| OPIS USLUGA |
| Redovan servis uređaja (sa izdavanjem sertifikata) |
| Održavanje po pozivu (havarijske situacije) |
| REDOVAN SERVIS UREĐAJA |
| Naziv aparata | Kataloški broj | Naziv usluge | Jedinica mere | Količina |
| Sulla 909v |  |  |  |  |
|  | 1944223 | Inspekcija Sulla 909 Blau | Kom. | 8 |
|  | 1944541 | Inspekcija Kruzni Sistem 9 | Kom. | 8 |
|  | 1922491 | Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh | Kom. | 8 |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | Kom. | 1 |
|  | 1918648 | Inspekcija Vapor 19.3 | Kom. | 1 |
| Fabius CE |  |  |  |  |
|  | 1967258 | Inspekcija Fabius CE | Kom. | 6 |
|  | 1973460 | Inspekcija Cosy | Kom. | 6 |
|  | 1922491 | Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh | Kom. | 6 |
|  | 1973509 | Inspekcija Vamos | Kom. | 4 |
|  | 1918648 | Inspekcija Vapor 19.3 | Kom. | 1 |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | Kom. | 1 |
| Julian |  |  |  |  |
|  | 1954741 | Inspekcija Julian | Kom. | 2 |
|  | 1922491 | Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh | Kom. | 2 |
|  | 1918648 | Inspekcija Vapor 19.3 | Kom. | 1 |
| Primus |  |  |  |  |
|  | 1975846 | Inspekcija Primus | Kom. | 2 |
|  | 1922491 | Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh | Kom. | 2 |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | Kom. | 1 |
| Savina |  |  |  |  |
|  | 1976346 | Inspekcija Savina | Kom. | 3 |
|  | 1977628 | Inspekcija Aquapor EL | Kom. | 3 |
| Neonatologija |  |  |  |  |
|  | 1919963 | Inspekcija Inkubator C-2000 | Kom. | 3 |
|  | 1945599 | Inspekcija Fototerapija 4000 | Kom. | 10 |
|  | 1922270 | Inspekcija Babytherm 8000 | Kom. | 2 |
|  | 1903764 | Inspekcija Resuscitaire | Kom. | 1 |
|  | R080 | Inspekcija GammaXL monitor | Kom. | 2 |
| Operacione lampe i reflektori |  |  |  |  |
|  |  | Inspekcija Solla 700 | Kom. | 7 |
|  |  | Inspekcija Solla 300 | Kom. | 5 |
| Plafonski stativi |  |  |  |  |
|  |  | Inspekcija Movita | Kom. | 7 |

| Spisak rezervnih delova koji će se po potrebi koristiti tokom realizacije nabavke |
| --- |
| Naziv aparata | Kataloški broj | Naziv rezervnog dela | Jedinica mere | Količina |
| Sulla 909v |  |  |  |  |
|  | U04314 | Dihtung | Kom. | 1 |
|  | M23225 | Ventil pločica | Kom. | 1 |
|  | M09231 | Dihtung | Kom. | 1 |
|  | M09257 | Dihtung | Kom. | 1 |
|  | 8407324 | Mikroprekidač Ventillog 2 | Kom. | 1 |
| Fabius CE |  |  |  |  |
|  | MX08196 | Dvogodišnji set za Fabius CE | Kom. | 1 |
|  | 6850645 | Senzor za kiseonik | Kom. | 1 |
|  | 1203622 | Crevo 2x1,5 SI | Kom. | 1 |
|  | 1190520 | Crevo 4 x 1,5 | Kom. | 1 |
|  | 2312572 | Dihtung O2 | Kom. | 1 |
|  | 2312577 | Dihtung N2O 3/8 | Kom. | 1 |
|  | 6870846 | FIilter | Kom. | 1 |
|  | 6872130 | Čašice za vlagu | Kom. | 1 |
|  | 6872528 | Drzac casice za kapnografiju | Kom. | 1 |
| Julian |  |  |  |  |
|  | MX08194 | Dvogodišnji set za popravku Julian aparata | Kom. | 1 |
|  | 8417029 | Druckregler | Kom. | 1 |
|  | 6850930 | Senzor za kiseonik - S | Kom. | 1 |
|  | M33294 | Filter | Kom. | 1 |
|  | AF00220 | CUFF | Kom. | 1 |
|  | AF00352 | Dihtung | Kom. | 1 |
|  | 6872528 | Drzac casice za kapnografiju | Kom. | 1 |
|  | 6872130 | Čašice za vlagu | Kom. | 1 |
| Primus |  |  |  |  |
|  | MX08995 | Šestogodišnji set za Primus aparat | Kom. | 1 |
|  | 8417029 | Druckregler | Kom. | 1 |
|  | 6850930 | Senzor za kiseonik - S | Kom. | 1 |
|  | M33294 | Filter | Kom. | 1 |
|  | AF00220 | CUFF | Kom. | 1 |
|  | AF00352 | Dihtung | Kom. | 1 |
|  | 6872528 | Drzac casice za kapnografiju | Kom. | 1 |
|  | 6872130 | Čašice za vlagu | Kom. | 1 |
| Savina |  |  |  |  |
|  | MX08284 | Šestogodisnji pribor za servis | Kom. | 1 |
|  | 8413666 | Regulator pritiska | Kom. | 1 |
| Neonatologija |  |  |  |  |
|  | MU12504 | Filter BOX/4 | Kom. | 1 |
|  | MU24903 | Oxygen Sensor Kit | Kom. | 1 |
|  | 7487486 | BATMLT LTM 3V 540MAH VCOIN | Kom. | 1 |
|  | 5732354 | Batetrija Li-Ion SC5000/600X | Kom. | 1 |
|  | 2M30051 | Cable harness loudspeaker | Kom. | 1 |

| PARTIJA II |
| --- |
| OPIS USLUGA |
| Redovan servis uređaja (sa izdavanjem sertifikata) |
| Održavanje po pozivu (havarijske situacije) |
| REDOVAN SERVIS |
|  | NAZIV | Jedinica mere | Količina |
|  | Inspekcija kompresorske stanice | Kom. | 1 |
|  | Inspekcija stanice kiseonika i azot-oksidula | Kom. | 1 |

| Spisak rezervnih delova koji će se po potrebi koristiti tokom realizacije nabavke |
| --- |
|  | KOMPRESORSKA STANICA - OPŠTE | Jedinica mere |  |
|  | Dihtung poklopca motora | Kom. | 1 |
|  | Nepovratni ventil na izlaznoj liniji | Kom. | 1 |
|  | Kaiš | Kom. | 1 |
|  | Ulje za klipne kompresore | lit | 1 |
|  | Filter ulja | Kom. | 1 |
|  | Glava motora | Kom. | 1 |
|  | Šasija motora | Kom. | 1 |
|  | Kompresorski blok 7.5kW komplet | Kom. | 1 |
|  | Karter motora | Kom. | 1 |
|  | Klip sa klipnjačom | Kom. | 1 |
|  | Radilica | Kom. | 1 |
|  | Ventil komplet | Kom. | 1 |
|  | Presostat | Kom. | 1 |
|  | Elektro magnetni ventil | Kom. | 1 |
|  | Vremenski relej u el.ormanu | Kom. | 1 |
|  | Elektro sklopka kompresora u el.ormanu | Kom. | 1 |
|  | Elektro sklopka sušača u el.ormanu | Kom. | 1 |
|  | Frižiderski sušač motor ventilatora | Kom. | 1 |
|  | Eko freon 134a za sušač vazduha | kg | 1 |
|  | Frižiderski kompresor u sušaču FIAC DRY11 | Kom. | 1 |
|  | Odvajač vlage iz komprimovanog vazduha | Kom. | 1 |
|  | Sigurnosni ventil na rezevrovaru vazduha po=11bar | Kom. | 1 |
|  | Manometar za komprimovani vazduh 0....16bar | Kom. | 1 |
|  | Priključno mesto za medicinski gas, DIN standard | Kom. | 1 |
|  | Kuglasti, mesingani ventil sa holenderskim rastavljivim vezama DN10, odmašćen, sa atestom, za medicinske gasove | Kom. | 1 |
|  | Kuglasti, mesingani ventil sa holenderskim rastavljivim vezama DN15, odmašćen, sa atestom, za medicinske gasove | Kom. | 1 |
|  | Kuglasti, mesingani ventil sa holenderskim rastavljivim vezama DN20, odmašćen, sa atestom, za medicinske gasove | Kom. | 1 |
|  | Kuglasti, mesingani ventil sa holenderskim rastavljivim vezama DN25, odmašćen, sa atestom, za medicinske gasove | Kom. | 1 |
|  | Bakarna odmašćena, atestirana, glatko vučena, tvrda R290 cev, po standardu EN13348, za medicinske gasove, u komletu sa uračunatim bakarnim fitingom i materijalom za lemljenje i fiksiranje cevi, kao i elementima za nošenje i fiksiranje cevi |  |  |
|  | Ø8x1.0mm | Met | 1 |
|  | Ø12x1.0mm | Met | 1 |
|  | Ø15x1.0mm | Met | 1 |
|  | Ø22x1.0mm | Met | 1 |
|  | Ø28x1.5mm | Met | 1 |
|  | KOMPRESORSKA STANICA - GREGGERSEN |  |  |
|  | Membrana za redukcioni ventil za vazduh, 50Nm3/h | Kom. | 1 |
|  | Patron za redukcioni ventil za vazduh | Kom. | 1 |
|  | Sigurnosni ventil na redukcionom panelu 50Nm3/h | Kom. | 1 |
|  | Davač kontakta na ulaznoj liniji u redukcionu grupu 4-20mA | Kom. | 1 |
|  | Davač kontakta na izlaznoj liniji iz redukcionu grupu 4-20mA | Kom. | 1 |
|  | KOMPRESORSKA STANICA - BOGE |  |  |
|  | Filter element za filter Boge F18P | Kom. | 1 |
|  | Filter element za filter Boge F18M | Kom. | 1 |
|  | Filter element za filter Boge F18A | Kom. | 1 |
|  | Ispusna slavina na predfilteru F18P | Kom. | 1 |
|  | Element za drenažu vlage u filteru ZK03 | Kom. | 1 |
|  | STANICA KISEONIKA I AZOT-OKSIDULA - DRAGER | Kataloški broj | Jedinica mere |  |
|  | Sinter metal filter za ventil | T04550 | Kom. | 1 |
|  | Sinter metal filter | V03850 | Kom. | 1 |
|  | Ulozak-patrona ventila | D41509 | Kom. | 1 |
|  | Membrana | D16642 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung | D41505 | Kom. | 1 |
|  | TAPPET | D41468 | Kom. | 1 |
|  | Sito | D04777 | Kom. | 1 |
|  | Membrana | D12121 | Kom. | 1 |
|  | CLOSING BOLT | D13052 | Kom. | 1 |
|  | CRATER 3 | D07146 | Kom. | 1 |
|  | Krater ventila | D12589 | Kom. | 1 |
|  | DIAPHRAGM 3, PERBUNANE | D11612 | Kom. | 1 |
|  | Elektromagnetni ventil | D41503 | Kom. | 1 |
|  | Umanjivac pritiska | G40651 | Kom. | 1 |
|  | Senzor pritiska | G41882 | Kom. | 1 |
|  | Davač kontakta | 2M8257 | Kom. | 1 |
|  | Rele | D41504 | Kom. | 1 |
|  | Ispravljačka el. ploča | 6430581 | Kom. | 1 |
|  | Upravljačka el. Ploča | 6430630 | Kom. | 1 |
|  | Diplej za GCS stanicu | G41329 | Kom. | 1 |
|  | Ispravljač | G50560 | Kom. | 1 |
|  | Kabl EPROM za GCS | G41527 | Kom. | 1 |
|  | Bakarni luk jednostruki O2 | V03963 | Kom. | 1 |
|  | Bakarni luk dupli za O2 | G41044 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung bakarni | D01577 | Kom. | 1 |
|  | Profilisani dihtung | V07849 | Kom. | 1 |
|  | Zaporni ventil | V07688 | Kom. | 1 |
|  | Membrana zapornog ventila | V01663 | Kom. | 1 |
|  | Bakarni prsten | D10409 | Kom. | 1 |
|  | Preklopni ventil | G42087 | Kom. | 1 |
|  | Zaptivač S.M Filter | V03854 | Kom. | 1 |
|  | Gl. zaustavni ventil sa sinter filterom | G40603 | Kom. | 1 |
|  | Redukcioni ventil 80m3/h, za O2 - za liniju iz rezervoara | G40834 | Kom. | 1 |
|  | VIE set za liniju tečnog kiseonika | G40594 | Kom. | 1 |
|  | Kontaktni manometar za hladnu tablu 22 - G1/4 | G41405 | Kom. | 1 |
|  | Kolektorska cev za 2 boce sa nepovratnim ventilima leva | G40774 | Kom. | 1 |
|  | Kolektorska cev za 2 boce sa nepovratnim ventilima desna | G40775 | Kom. | 1 |
|  | Kolektorska cev za 3 boce sa nepovratnim ventilima leva | G40776 | Kom. | 1 |
|  | Kolektorska cev za 3 boce sa nepovratnim ventilima desna | G40777 | Kom. | 1 |
|  | Poklopac | D41505 | Kom. | 1 |
|  | Ventil sigurnosti | G40809 | Kom. | 1 |
|  | Manometar 25 | 7202972 | Kom. | 1 |
|  | Manometar 300 | 7203089 | Kom. | 1 |
|  | Zaptivka manometra | D41595 | Kom. | 1 |
|  | Manometar 15 | G40496 | Kom. | 1 |
|  | Rasteretni ventil | V06770 | Kom. | 1 |
|  | Distributivni blok 3F / O2 | G40580 | Kom. | 1 |
|  | Kontrolni kabl za GCS stanicu | G42190 | Kom. | 1 |
|  | Distributivni blok 3F / NB | G40570 | Kom. | 1 |
|  | Senzor pritiska 25bar | G41883 | Kom. | 1 |
|  | Senzor pritiska 200bar | G41884 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung priključnog mesta | G00822 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung O-ring za potrošačko radno mesto | D11137 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung gumica za potrošačko radno mesto | G00822 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung gumica za potrošačko radno mesto | G20022 | Kom. | 1 |
|  | Kompletno potrošačko radno mestom DIN standard |  | Kpl. | 1 |
|  | Dihtung za vezu priključnog luka i boce za kiseonik | D04742 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung za vezu priključnog luka i boce za azotoksidul | M03214 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung za vezu boce O2 i priključnog luka | R21399 | Kom. | 1 |
|  | Dihtung za vezu boce N2O i priključnog luka | D11404 | Kom. | 1 |

Zahtevi naručioca u pogledu rezervnih delova:

Naručilac zahteva od ponuđača da svi ponuđeni rezervni delovi budu novi, nekorišćeni i originalni rezervni delovi.

Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta pruženih usluga:

Usluge održavanja i popravki postojeće medicinske opreme i puštanja u rad se primaju u tehničkoj službi naručioca potpisivanjem Zapisnika o kvalitativnoj i kvantitativnoj primopredaji usluga i usluga predstavnika Pružaoca usluge i naručioca u kome se konstatuju nedostaci u izvršenim uslugama, koje je Pružalac usluga dužan da otkloni u roku do pet dana od dana sačinjavanja zapisnika.

Naručilac je u ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta pružene usluge na mestu izvršenja, tokom, i posle izvršenja, sa pravom da ugrađene rezervne delove i potrošni materijal dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize. Ukoliko se nakon kontrole kvaliteta ustanovi da isporučena dobra ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu i standardima, Pružalac usluga će biti u obavezi da naručiocu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana, dostavi, ugradi i pusti u rad rezervne delove i potrošni materijal odgoarajućeg kvaliteta i standarda. U tom slučaju svi troškovi analize i reklamacije padaju na teret Pružaoca usluge.

Ponuđač je u obavezi da predmetne usluge servisa opreme proizvođača Dräger Medical GmbH, izvrši  sa obaveznim izdavanjem sertifikata o ispravnosti uredjaja.

Po svakom završenom poslu ponuđač mora da izda potvrdu Naručiocu o ispravnosti uređaja kojom garantuje bezbednost kao za rukovaoca tako i za pacijente u skladu sa namenom uređaja.

Zahtevi naručioca u pogledu roka izvršenja ugovora:

Ponuđač je u obavezi da predmetnu usluge, izvršava u toku 365 dana od dana zaključenja ugovora.

Rok za odaziv izvršioca radova za servisne intervencije:

- Hitne intervencije do 4 časa.

- Ostale servisne intervencije: do 24 časa

- Ukoliko je poziv upućen do 10.00 časova, izlazak na teren istog dana.

Vreme izvršenja usluga popravki:

- Za servisne intervencije manjeg obima (koji se mogu otkloniti na licu mesta), odnosno otklanjanje standardnih kvarova za čije se potrebe na lageru delova drže projektovane količine: do 5 dana

- Za ne standardne kvarove (koji podrazumevaju odvoženje aparata u servis i/ili uvoz delova): do 20 dana

Zahtev naručioca u pogledu mesta izvršenja:

Mesto izvršenja predmetnih usluga je KBC „Dr Dragisa Misovic – Dedinje“, Heroja Milana Tepića br.1.

Zahtev naručioca u pogledu garatnog roka:

Ponuđač je u obavezi da da garantni rok za izvršene usluge i ugrađene rezervne delove u trajanju od najmanje 12 meseci od dana izvršenja usluge i ugradnje rezervnih delova, i puštanja u rad.

Ukoliko ponuđač ponudi kraći garantni rok ili rok ne izrazi u mesecima, njegova ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.

IV  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).

  - Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke,  definisane čl. 76. Zakona, i to:

- Da Ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom;

SAMO ZA PARTIJU 1:

- da ponuđač ima najmanje 2 zaposlena servisera  u trenutku podnešenja ponude, sa važećim sertifikatom o završenoj obuci izdatom od strane proizvođača opreme (DRAGER) za koju se u okviru partije nabavljaju usluge i delovi.

Dokaz: Fotokopije radnih knjižica sa prijavama na osiguranje ili fotokopije ugovora o radu i kopije sertifikata proizvođača predmetne opreme (DRAGER). Ukoliko serviser nije zaposlen kod Ponuđača neophodno je da se dostavi Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa firmom kod koga je serviser zaposlen.

Napomena: Nije neophodno da svi serviseri budu obučeni za servisiranje svih aparate u okviru tehničke specifikacije. Potrebno je da ponuđač koji podnosi dokumentaciju za dva ili više servisera udruženo pokrije  kompetno održavanje (obučenost) za sve uređeje navedene u tehničkoj specifikaciji.

Takođe serviser koji nema obuku ni za jedan aparat iz specifikacije date u konkursnoj dokumentaciji neće biti uzet u razmatranje, jer takvo lice ne predstavlja servisera sa važećim sertifikatom.

SAMO ZA PARTIJU 2:

- da ponuđač ima najmanje 1 zaposlenog servisera  u trenutku podnešenja ponude, sa važećim sertifikatom o završenoj obuci izdatom od strane proizvođača opreme (BOGE) za koju se u okviru partije nabavljaju usluge i delovi

Dokaz: Fotokopija radne knjižice sa prijavom na osiguranje ili fotokopija ugovora o radu i kopije sertifikata proizvođača predmetne opreme (BOGE). Ukoliko serviser nije zaposlen kod Ponuđača neophodno je da se dostavi Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa firmom kod koga je serviser zaposlen.

- da ponuđač ima najmanje 1 zaposlenog servisera  u trenutku podnešenja ponude, sa važećim sertifikatom o završenoj obuci izdatom od strane proizvođača opreme(DRAGER) za koju se u okviru partije nabavljaju usluge i delovi.

Dokaz: Fotokopija radne knjižice sa prijavom na osiguranje ili fotokopija ugovora o radu i kopije sertifikata proizvođača predmetne opreme (DRAGER). Ukoliko serviser nije zaposlen kod Ponuđača neophodno je da se dostavi Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa firmom kod koga je serviser zaposlen.

- da ponuđač ima najmanje 1 zaposlenog atestiranog lemioca sa važećim atestom izdatim od akreditovane kuće u Srbiji u trenutku podnešenja ponude

Dokaz: Fotokopija radne knjižice sa prijavom na osiguranje ili fotokopija ugovora o radu i kopija važećeg atesta izdatog od akreditovane kuće u Srbiji.

Ukoliko lemilac nije zaposlen kod Ponuđača neophodno je da se dostavi Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa firmom kod koga je lemilac zaposlen.

- Da Ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom;

SAMO ZA PARTIJU 1:

Ponuđač mora da poseduje stručne reference na poslovima pružanja usluga servisa i održavanja medicinske opreme za koju se u okviru partije nabavljaju usluge i delovi, odnosno da je u toku 2014. godine zaključio najmanje 3 ugovora za obavljanje poslova iz predmetne nabavke (partije).

Dokaz: Najmanje tri potvrde Naručioca izdatih od strane zdravstvenih ustanova (sekundarnog ili tercijarnog nivoa).

- U okviru nabavke usluga servisiranja odnosno održavanja opreme koja je predmet nabavke neophodna je i isporuka originalnih rezervih delova. U cilju ispunjavanja istog neophodno je da ponuđač poseduje Rešenje Ministarstva zdravlja o dozvoli za bavljenje prometom medicinskih sredstava na veliko.

Dokaz: Ponuđač je dužan da dostavi važeće Rešenje Ministarstva zdravlja o dozvoli za bavljenje prometom medicinskih sredstava na veliko

- Naručilac zahteva od Ponuđača da bude snadbeven originalnim rezervnim delovima koji će se koristili tokom realizacije nabavke (spisak rezervnih delova nalazi se u specifikaciji)

Dokaz: U svrhu dokazivanja ponuđač je dužan da dostavi fotokopiju potvrdu/izjavu proizvođača originalnih rezervnih delova da će ponuđač biti snadbeven originalnim rezervnim delovima tokom realizacije javne nabavke ili da ponuđač dostavi fotokopiju ugovora sa proizvođačem originalnih rezervnih delova ili sa nekim drugim pravnim licem preko kojeg ponuđač nabavlja originalne rezervne delove.

- SAMO ZA PARTIJU 2:

Neophodno je da atestirane bakarne cevi za medicinske gasove budu izrađene po standardu EN13348.

Dokaz: Ponuđač je dužan da dostavi ateste za cevi koje se traže i nude i atesti ne smeju biti stariji od 2 godine.

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST OBAVEZNIH  USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona - Dokaz: Pravna lica: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova.

Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz člana čl. 75. st. 2.  - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X.)

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za  svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.  75. st. 1. tač. 1) do 4), koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Potrebno je samo da ponuđač naznači jasno u ponudi da je registrovan u Registru APR-a.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač jasno navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način

V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluga – Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“ JN br. 20/15  - „NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do  23.10.2015.godine do 08:00 časova.

Naručilac će, po prijem u određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana  23.10.2015. godine u 09:00 h u Biblioteci Ustanove (Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja

3. PARTIJE

Javna nabavka je oblikovana u dve partije.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: ul. Jovana Marinovića br.4  sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku (usluga) ,,Ponuda za javnu nabavku Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“ JN br. 20/15  - NE OTVARATI”. ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“JN br. 20/15  - NE OTVARATI”. ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“ JN br. 20/15  - NE OTVARATI”.ili

„Izmena i dopuna ponude ,,Ponuda za javnu nabavku Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“ JN br. 20/15  - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) i  2) Zakona i to:

- Podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i,

- Opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Ponudjaču nije dozvoljeno da traži avansno plaćanje.

Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju računa za obavljene usluge.

9.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

9.3. Zahtev u pogledu garantnog roka

Garantni period za izvršene usluge i ugrađene delove (minimum 12 meseci).

10. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

I Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 5% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a.(cena redovnog servisa na godišnjem nivou) Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 dana od dana otvaranja ponuda Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem. Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. II Izabrani ponuđač je dužan da dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a (cena redovnog servisa na godišnjem nivou) . Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom

11. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca ul. Jovana Marinovića br. 4. ili elektronske pošte na e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.20/15.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%,  od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma  „Ekonmski najpovoljnija ponuda“

Elementi kriterijuma:

1. Ponuđena Cena - 100 pondera

Elemen kriterijuma Ponuđena cena se satoji od tri podkriterijuma:

1.1. Redovan servis opreme -  70 pondera.

1.2. Cena radnog sata servisera - 20 pondera

1.3. Cena razervnih delova – 10 pondera

Podkriterijumi:

1.1 Redovan servis opreme (nosi 70 pondera)

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum - Redovan servis opreme:

Broj pondera = Najniža  ponuđena cena za Redovan servis opreme x 70

Ponuđena cena - Redovan servis opreme posmatranog ponuđača

Obračun na dve decimale.

1.2 Cena radnog sata servisera (nosi 20 pondera)

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum - Cena radnog sata servisera:

Broj pondera = Najniža ponuđena cena radnog sata servisera                         x20

ponuđena cena radnog sata posmatranog ponuđača

Obračun na dve decimale.

1.3. Cena razervnih delova (nosi 10 pondera)

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum Cena razervnih delova:

Broj pondera = Najniža ukupna ponuđena cena rezervnih delova                         x10

ponuđena cena rezervnih delova posmatranog ponuđača

17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti broj pondera, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok na izvršene usluge odnsno ugradjene delove. Ukoliko ni primenom rerzervnog kriterijuma Naručilac ne može doneti odluku o dodeli ugovora, odluka će biti doneta žrebom.

18. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (Obrazac izjave iz poglavlja X).

19. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com ili preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca ul. Jovana Marinovića br.4 sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.  U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od 60.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-30678845-06, detaljno uputstvo o uplati takse na sajtu Republičke komisje: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html).

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

19. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

VI OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“ JN br. 20/15

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđa

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA  NABAVKE:

OPIS USLUGA

| PARTIJA I |
| --- |
| OPIS USLUGA |
| Redovan servis uređaja (sa izdavanjem sertifikata) |
| Održavanje po pozivu (havarijske situacije) |
| REDOVAN SERVIS UREĐAJA |
| Naziv aparata | Kataloški broj | Naziv usluge | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupno bez PDV | Ukupno sa PDV |
| Sulla 909v |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1944223 | Inspekcija Sulla 909 Blau | Kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | 1944541 | Inspekcija Kruzni Sistem 9 | Kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | 1922491 | Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh | Kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1918648 | Inspekcija Vapor 19.3 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Fabius CE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1967258 | Inspekcija Fabius CE | Kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | 1973460 | Inspekcija Cosy | Kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | 1922491 | Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh | Kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | 1973509 | Inspekcija Vamos | Kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | 1918648 | Inspekcija Vapor 19.3 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Julian |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1954741 | Inspekcija Julian | Kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1922491 | Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh | Kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1918648 | Inspekcija Vapor 19.3 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Primus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1975846 | Inspekcija Primus | Kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1922491 | Inspekcija Bronhijalni aspirator vazduh | Kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Savina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1976346 | Inspekcija Savina | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | 1977628 | Inspekcija Aquapor EL | Kom. | 3 |  |  |  |  |
| Neonatologija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1919963 | Inspekcija Inkubator C-2000 | Kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | 1945599 | Inspekcija Fototerapija 4000 | Kom. | 10 |  |  |  |  |
|  | 1922270 | Inspekcija Babytherm 8000 | Kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1903764 | Inspekcija Resuscitaire | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | R080 | Inspekcija GammaXL monitor | Kom. | 2 |  |  |  |  |
| Operacione lampe i reflektori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspekcija Solla 700 | Kom. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Inspekcija Solla 300 | Kom. | 5 |  |  |  |  |
| Plafonski stativi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspekcija Movita | Kom. | 7 |  |  |  |  |
| UKUPNA PONUĐENA CENA |  |  |

Napomena: Ukupna cena redovnog održavanja aparata obavezno uključuje sve troškove: radne sate servisera, transporta (opreme, uređaja i ljudstva), servisne aktivnosti, proba, puštanje u rad itd.

| Spisak rezervnih delova koji će se po potrebi koristiti tokom realizacije nabavke |
| --- |
| Naziv aparata | Kataloški broj | Naziv rezervnog dela | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupno bez PDV | Ukupno sa PDV |
| Sulla 909v |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U04314 | Dihtung | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | M23225 | Ventil pločica | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | M09231 | Dihtung | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | M09257 | Dihtung | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 8407324 | Mikroprekidač Ventillog 2 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Fabius CE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MX08196 | Dvogodišnji set za Fabius CE | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6850645 | Senzor za kiseonik | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1203622 | Crevo 2x1,5 SI | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1190520 | Crevo 4 x 1,5 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 2312572 | Dihtung O2 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 2312577 | Dihtung N2O 3/8 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6870846 | FIilter | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6872130 | Čašice za vlagu | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6872528 | Drzac casice za kapnografiju | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Julian |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MX08194 | Dvogodišnji set za popravku Julian aparata | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 8417029 | Druckregler | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6850930 | Senzor za kiseonik - S | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | M33294 | Filter | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | AF00220 | CUFF | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | AF00352 | Dihtung | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6872528 | Drzac casice za kapnografiju | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6872130 | Čašice za vlagu | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Primus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MX08995 | Šestogodišnji set za Primus aparat | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 8417029 | Druckregler | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6850930 | Senzor za kiseonik - S | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | M33294 | Filter | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | AF00220 | CUFF | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | AF00352 | Dihtung | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6872528 | Drzac casice za kapnografiju | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6872130 | Čašice za vlagu | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Savina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MX08284 | Šestogodisnji pribor za servis | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 8413666 | Regulator pritiska | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Neonatologija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MU12504 | Filter BOX/4 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | MU24903 | Oxygen Sensor Kit | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 7487486 | BATMLT LTM 3V 540MAH VCOIN | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 5732354 | Batetrija Li-Ion SC5000/600X | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 2M30051 | Cable harness loudspeaker | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNA PONUĐENA CENA |  |  |

PARTIJA 1:

1. Redovno održavanje opreme (sa izdavanjem sertifikata):

| UKUPNA CENA REDOVNOG ODRAŽAVANJA OPREME (bez PDV-a) |  |
| --- | --- |
| UKUPNA CENA REDOVNOG ODRAŽAVANJA OPREME (sa PDV-om) |  |

2. Održavanje po pozivu specificirane opreme (havarijske situacije):

| CENA RADNOG SATA SERVISERA (bez PDV-a) (SERVISIRANJE „PO POZIVU“) |  |
| --- | --- |
| CENA RADNOG SATA SERVISERA (sa PDV-om) (SERVISIRANJE „PO POZIVU“) |  |

3. Cena rezervnih delova :

| UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA (bez PDV-a) |  |
| --- | --- |
| UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA (sa PDV-om) |  |

| GARANTNI ROK NA PRUŽENE SERVISNE USLUGE: (najmanje 12 meseci) |  |
| --- | --- |
| GARANTNI ROK NA UGRAĐENE REZERVNE DELOVE: (najmanje 12 meseci) |  |
| Uslovi, način, rok plaćanja: (Rok plaćanja je 30 (trideset) dana po ispostavljanju ispravne fakture.) |  |
| ROK VAŽNOSTI PONUDE: (naručilac će odbiti kao neprihvatljive ponude čiji je rok važnosti kraći od zakonski predviđenog roka od 30 dana) |  |

Datum 					                                                                                         Ponuđač

M. P.

_____________________________			                                                                        ________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

| PARTIJA II |
| --- |
| OPIS USLUGA |
| Redovan servis uređaja (sa izdavanjem sertifikata) |
| Održavanje po pozivu (havarijske situacije) |
| REDOVAN SERVIS |
|  | NAZIV | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupno bez PDV | Ukupno sa PDV |
|  | Inspekcija kompresorske stanice | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Inspekcija stanice kiseonika i azot-oksidula | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNA PONUĐENA CENA |  |  |

Napomena: Ukupna cena redovnog održavanja aparata obavezno uključuje sve troškove: radne sate servisera, transporta (opreme, uređaja i ljudstva), servisne aktivnosti, proba, puštanje u rad itd.

| Spisak rezervnih delova koji će se po potrebi koristiti tokom realizacije nabavke |
| --- |
|  | KOMPRESORSKA STANICA - OPŠTE |
|  | Naziv rezervnog dela | Jedinica mere | količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupno bez PDV | Ukupno sa PDV |
|  | Dihtung poklopca motora | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil na izlaznoj liniji | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kaiš | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Ulje za klipne kompresore | lit | 1 |  |  |  |  |
|  | Filter ulja | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Glava motora | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Šasija motora | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kompresorski blok 7.5kW komplet | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Karter motora | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Klip sa klipnjačom | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Radilica | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil komplet | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Presostat | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Elektro magnetni ventil | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Vremenski relej u el.ormanu | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Elektro sklopka kompresora u el.ormanu | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Elektro sklopka sušača u el.ormanu | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Frižiderski sušač motor ventilatora | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Eko freon 134a za sušač vazduha | kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Frižiderski kompresor u sušaču FIAC DRY11 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Odvajač vlage iz komprimovanog vazduha | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sigurnosni ventil na rezevrovaru vazduha po=11bar | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Manometar za komprimovani vazduh 0....16bar | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Priključno mesto za medicinski gas, DIN standard | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuglasti, mesingani ventil sa holenderskim rastavljivim vezama DN10, odmašćen, sa atestom, za medicinske gasove | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuglasti, mesingani ventil sa holenderskim rastavljivim vezama DN15, odmašćen, sa atestom, za medicinske gasove | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuglasti, mesingani ventil sa holenderskim rastavljivim vezama DN20, odmašćen, sa atestom, za medicinske gasove | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuglasti, mesingani ventil sa holenderskim rastavljivim vezama DN25, odmašćen, sa atestom, za medicinske gasove | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Bakarna odmašćena, atestirana, glatko vučena, tvrda R290 cev, po standardu EN13348, za medicinske gasove, u komletu sa uračunatim bakarnim fitingom i materijalom za lemljenje i fiksiranje cevi, kao i elementima za nošenje i fiksiranje cevi |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø8x1.0mm | Met | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø12x1.0mm | Met | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø15x1.0mm | Met | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø22x1.0mm | Met | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø28x1.5mm | Met | 1 |  |  |  |  |
|  | KOMPRESORSKA STANICA - GREGGERSEN |  |  |  |  |  |  |
|  | Membrana za redukcioni ventil za vazduh, 50Nm3/h | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Patron za redukcioni ventil za vazduh | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sigurnosni ventil na redukcionom panelu 50Nm3/h | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Davač kontakta na ulaznoj liniji u redukcionu grupu 4-20mA | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Davač kontakta na izlaznoj liniji iz redukcionu grupu 4-20mA | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | KOMPRESORSKA STANICA - BOGE |  |  |  |  |  |  |
|  | Filter element za filter Boge F18P | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Filter element za filter Boge F18M | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Filter element za filter Boge F18A | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Ispusna slavina na predfilteru F18P | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Element za drenažu vlage u filteru ZK03 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| STANICA KISEONIKA I AZOT-OKSIDULA - DRAGER |
| Naziv rezervnog dela | Kataloški broj | Jedinica mere | količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupno bez PDV | Ukupno sa PDV |
| Sinter metal filter za ventil | T04550 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Sinter metal filter | V03850 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Ulozak-patrona ventila | D41509 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Membrana | D16642 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung | D41505 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| TAPPET | D41468 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Sito | D04777 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Membrana | D12121 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| CLOSING BOLT | D13052 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| CRATER 3 | D07146 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Krater ventila | D12589 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| DIAPHRAGM 3, PERBUNANE | D11612 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Elektromagnetni ventil | D41503 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Umanjivac pritiska | G40651 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Senzor pritiska | G41882 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Davač kontakta | 2M8257 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Rele | D41504 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Ispravljačka el. ploča | 6430581 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Upravljačka el. Ploča | 6430630 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Diplej za GCS stanicu | G41329 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Ispravljač | G50560 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Kabl EPROM za GCS | G41527 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Bakarni luk jednostruki O2 | V03963 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Bakarni luk dupli za O2 | G41044 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung bakarni | D01577 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Profilisani dihtung | V07849 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Zaporni ventil | V07688 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Membrana zapornog ventila | V01663 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Bakarni prsten | D10409 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Preklopni ventil | G42087 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Zaptivač S.M Filter | V03854 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Gl. zaustavni ventil sa sinter filterom | G40603 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Redukcioni ventil 80m3/h, za O2 - za liniju iz rezervoara | G40834 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| VIE set za liniju tečnog kiseonika | G40594 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Kontaktni manometar za hladnu tablu 22 - G1/4 | G41405 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Kolektorska cev za 2 boce sa nepovratnim ventilima leva | G40774 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Kolektorska cev za 2 boce sa nepovratnim ventilima desna | G40775 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Kolektorska cev za 3 boce sa nepovratnim ventilima leva | G40776 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Kolektorska cev za 3 boce sa nepovratnim ventilima desna | G40777 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Poklopac | D41505 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Ventil sigurnosti | G40809 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Manometar 25 | 7202972 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Manometar 300 | 7203089 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Zaptivka manometra | D41595 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Manometar 15 | G40496 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Rasteretni ventil | V06770 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Distributivni blok 3F / O2 | G40580 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Kontrolni kabl za GCS stanicu | G42190 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Distributivni blok 3F / NB | G40570 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Senzor pritiska 25bar | G41883 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Senzor pritiska 200bar | G41884 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung priključnog mesta | G00822 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung O-ring za potrošačko radno mesto | D11137 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung gumica za potrošačko radno mesto | G00822 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung gumica za potrošačko radno mesto | G20022 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Kompletno potrošačko radno mestom DIN standard |  | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung za vezu priključnog luka i boce za kiseonik | D04742 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung za vezu priključnog luka i boce za azotoksidul | M03214 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung za vezu boce O2 i priključnog luka | R21399 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| Dihtung za vezu boce N2O i priključnog luka | D11404 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNA PONUĐENA CENA |  |  |

PARTIJA 2:

1. Redovno održavanje opreme (sa izdavanjem sertifikata):

| UKUPNA CENA REDOVNOG ODRAŽAVANJA OPREME (bez PDV-a) |  |
| --- | --- |
| UKUPNA CENA REDOVNOG ODRAŽAVANJA OPREME (sa PDV-om) |  |

2. Održavanje po pozivu specificirane opreme (havarijske situacije):

| CENA RADNOG SATA SERVISERA (bez PDV-a) (SERVISIRANJE „PO POZIVU“) |  |
| --- | --- |
| CENA RADNOG SATA SERVISERA (sa PDV-om) (SERVISIRANJE „PO POZIVU“) |  |

3. Cena rezervnih delova :

| UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA (bez PDV-a) |  |
| --- | --- |
| UKUPNA CENA REZERVNIH DELOVA (sa PDV-om) |  |

| GARANTNI ROK NA PRUŽENE SERVISNE USLUGE: (najmanje 12 meseci) |  |
| --- | --- |
| GARANTNI ROK NA UGRAĐENE REZERVNE DELOVE: (najmanje 12 meseci) |  |
| Uslovi, način, rok plaćanja: (Rok plaćanja je 30 (trideset) dana po ispostavljanju ispravne fakture.) |  |
| ROK VAŽNOSTI PONUDE: (naručilac će odbiti kao neprihvatljive ponude čiji je rok važnosti kraći od zakonski predviđenog roka od 30 dana) |  |

Datum 					                                                                                         Ponuđač

M. P.

_____________________________			                                                                        ________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

VII MODEL UGOVORA

Model Ugovora  Ponuđač mora da popuni,

parafira sve strane, overi pečatom I potpiše.

KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepića br. 1.

Broj: ___________

Datum: _____________

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Zaključen izmedju:

1. KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, iz Beograda, ul. Heroja Milana  Tepića br. 1, koga zastupa Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove (u daljem  tekstu: Naručilac usluga )

2. ________________________, iz ____________, ul. _________________________, koga  zastupa ____________________________________________ (u daljem tekstu: Davalac usluga)

_________________________________________________________________________________(U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača odnosno sve podizvođače).

Član 1. Predmet ugovora

Predmet ovog Ugovora je redovan servis za medicinsku opremu proizvođača Dräger, zatim servisiranje ‘’po pozivu’’, kao i isporuka originalnih rezervnih delova i tehničkog potrošnog materijala po potrebi Naručioca usluga, prema ponudi Davaoca usluga br. _______ od _____________. godine i prema tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije koja je sastvani deo ovog ugovora.

Ugovor je sklopljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u postupku javne nabavke male vrednosti.

Davalac usluga, preuzima redovno održavanje uređaja  definisano ponudom br. _________ i servisnu podršku (popravke po pozivu)  za uređaje i njihove sastavne komponente koja je sastavni deo ovog ugovora:

Član 2. Obaveze Davaoca usluga

1.Davalac usluga će vršiti redovno održavanje uređaja (inspekcijski pregled sa zamenom seta rezervnih delova, koji prema ispitnoj karti podležu redovnoj preventivnoj zameni), dinamikom kako je proizvođač uređaja propisao, (polugodišnje, godišnje ...) u zavisnosti od vrste i složenosti uređaja.

2. Obaveze Davaoca usluga su:

- redovno održavanje u propisanim intervalima (dva puta godišnje) uključujući inspekciju, sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputstvima proizvođača, opseg inspekcije određen je ispitnom dokumentacijom koju izdaje i propisuje proizvođač za svaki pojedini uređaj. Ispitna dokumentacija je vlasništvo Davaoca usluga i kod njega se po želji može dobiti na uvid.

- potvrda o obavljenom servisu (sertifikat o ispravnosti uredjaja, s ocenom stanja uređaja)

- putni troškovi do mesta obavljanja radova,

- rezervni delovi koji prema ispitnoj karti podležu redovnoj preventivnoj zameni,

- garancija za ugrađene delove,

- vreme potrošeno na obavljanje radova,

- vreme u putu za eventualno obavljanje dodatnih popravki izvan opsega redovnog održavanja,

3. Kod uređaja za koje, zbog starosti, proizvođač više ne garantuje snabdevanje rezervnim delovima, ograničava se opseg obaveza Ponuđača izuzimanjem odredaba d) i e), uz izdavnje posebnog dokumenta s ocenom stanja ovakvog uređaja.

4. U domen obaveza Davaoca usluga, po ovom ugovoru, nisu uključeni rezervni delovi, koji prema ispitnim kartama ne podležu redovnoj preventivnoj zameni, usluge popravki i servisa (po pozivu), kao i isporuka potrošnog materijala. Za ovakve usluge, Naručilac upućuje poseban zahtev faksom ka Davaocu usluga na koji Davalac usluga odgovara ponudom sa cenom koja se po prijemu pisane saglasnosti od Naručioca i obavljenom popravkom posebno fakturiše.

5. Po svakom završenom poslu Davalac usluga mora da izda potvrdu Naručiocu o ispravnosti uređaja kojom garantuje bezbednost kako za rukovaoca tako i za pacijente u skladu sa namenom uređaja.

Član 3. Obavljanje održavanja, učestvovanje Naručioca

1. Redovni pregledi i održavanje uređaja obavljaju se kod Naručioca.

2. Davalac usluga preuzima brigu o pravovremenom servisiranju i dogovara termine dolaska s Naručiocem.

3. Naručilac  je dužan da pravovremeno osigura sve preduslove koji su potrebni da bi Davalac usluga u dogovorenom terminu i u prikladnim radnim uslovima mogao da obavlja dogovorene aktivnosti. Naručilac brine o tome da osoblju Davaocu usluga stavi na raspolaganje odgovarajući prostor sa svim tehničkim mogućnostima sprovođenja sigurnosno-tehničke kontrole i ugovorenog održavanja. Prostor i tehničke uređaje, električnu energiju, telefonsku liniju, medicinske gasove i slično, Davalac usluga koristi u razumnim količinama besplatno.

Član 4. Cene

Naknada za redovno održavanje uređaja prema specifikaciji iz ponude br_________, iznosi:

ZA PARTIJU 1:_______________________ (_____________________________________________) bez PDV-a.

ZA PARTIJU 2:_______________________ (_____________________________________________) bez PDV-a.

U cenu su uračunati svi troškovi vezani uz obavljanje obaveza Davaoca usluga iz Člana 2., rad, troškovi pripreme, kilometraže, troškovi putovanja, vreme putovanja u dolasku i odlasku, kao i odobreni popusti. Porez na dodatu vrednost dodatno se zaračunava prema važećoj stopi.

Troškovi koji će se obračunavati za servisnu podršku (popravke po pozivu)

ZA PARTIJU 1:

| Cena radnog sata servisa | ________________ din. bez pdv-a |
| --- | --- |
| Cena radnog sata servisa | ________________ din. sa pdv-om |
| Garantni rok | ______ meseci na ugrađene delove i izvršene usluge |

ZA PARTIJU 2:

| Cena radnog sata servisa | ________________ din. bez pdv-a |
| --- | --- |
| Cena radnog sata servisa | ________________ din. sa pdv-om |
| Garantni rok | ______ meseci na ugrađene delove i izvršene usluge |

Cena servisnog sata za izvršene usluge koje Davalac usluga daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti, montažu, probu i puštanje u rad.

Član 5. Plaćanje

Plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanjum računa za obavljene radove. Račun se izdaje na osnovu potvrde o izvršenim radovima, overene od strane naručioca, a uplate se vrše na tekući račun  br: _____________________ kod ______________________ u korist ___________________

Član 6. Trajanje ugovora

Ugovor o preventivnom održavanju zaključen je na određeno vreme, i podrazumeva preventivno održavanje uređaja u periodu godinu dana od dana potpisa ugovora.

U slučaju promene broja uređaja ili vrste uređaja, stranke će overiti izmenjene ponude, a što ne utiče na ostale odredbe ovog ugovora, osim na ukupnu cenu, koja će se u skladu sa tim promenama izmeniti.

Izvršilac usluga  se obavezuje da prilikom zaključenja Ugovora dostavi Naručiocu  sredstvo finansijskog obezbeđenja: menica u visini 10% vrednosti ponude, menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa,koji mora biti overen od poslovne banke sa datumom meničnog ovlašćenja, kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla.

Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz izabrani ponuđač uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menica, overenog od poslovne banke izabrang ponuđača.

Član 7. Izmene ugovora, nadležni sud

Izmene i dopune ovog ugovora moraju biti u pisanom obliku. U slučaju spora, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Član 8. Ostale odrebe:

Za obavljanje poslova servisne podrške (po pozivu), predviđeni su sledeći uslovi i rokovi izvršenja usluga:

Rok za odaziv Davaoca usluga za servisne intervencije:

- Hitne intervencije do 4 časa.

- Ostale servisne intervencije: do 24 časa

- Ukoliko je poziv upućen do 10.00 časova, izlazak na teren istog dana.

Vreme izvršenja usluga popravki:

- Za servisne intervencije manjeg obima (koji se mogu otkloniti na licu mesta), odnosno otklanjanje standardnih kvarova za čije se potrebe na lageru delova drže projektovane količine: do 5 dana

- Za ne standardne kvarove (koji podrazumevaju odvoženje aparata u servis i/ili uvoz delova): do 20 dana

Plaćanje usluga popravki (po pozivu):

- 30 dana po ispostavljenom računu za izvršene usluge  i ugrađene delove po važećem cenovniku.

Garantni rok za izvršene usluge i ugrađene delove:

________ meseci

Član 9. Završne odredbe

Ovaj ugovor je sastavljen u 4 primerka od kojih svaka stranka zadržava po dva.

Za NARUČIOCA USLUGA 					     Za DAVAOCA USLUGA

DIREKTOR                                                                                  DIREKTOR

Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović

VIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač__________________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

IX  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke usluga br. 20/15, - Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis Ponuđača |
| --- | --- | --- |

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

X  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

Ponuđač................................[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke - Održavanje medicinskih aparata proizvođača „Drager“ br. 20/15, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum                                                                           Potpis  Ponuđača

________________                              M.P.                        ______________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.