КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

NARUČILAC:

Kliničko-bolnički  centar

„Dr  Dragiša  Mišović-Dedinje“,

Beograd, Heroja Milana Tepića 1

JAVNA NABAVKA – Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 08/16

Jul 2016

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br.124/2012, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: Redni broj nabavke 08/16, zavodni broj Odluke  01- 5721 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku zavodni broj 01- 5721/2, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a

JN br 08/16

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Tehnička specifikacija javne nabavke | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 27 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 31 |
| VI | Obrazac ponude sa strukturom cene | 38 |
| VII | Model ugovora | 69 |
| VIII | Obrazac troškova pripreme ponude | 72 |
| IX | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 73 |
| X | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona | 74 |
| XI | Potvrda za reference ponuđača | 75 |
| XII | Potvrda za ispunjenost tehničkog kapaciteta | 76 |

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: ..................................KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“

Adresa: …..................................Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Internet stranica:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 101369025

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 08/16  - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a

4. Procenjena vrednost nabavke

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 12.000.000,00 dinara bez PDV-a.

5. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

6. Kontakt:

Lice za kontakt: Sava Jokić

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepića br.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 08/16 su usluge - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a

2. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke - 50800000 - Razne usluge popravke i održavanja

3. Partije

Javna nabavke nije oblikova po partijama.

Vrsta, specifikacija i opis predmeta javne nabavke, detaljno su prikazani u  konkursnoj dokumentaciji.

III  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE

| poz. | opis radova | j.m. |
| --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 1 | Izrada privremenih zaštitnih ograda u toku izvođenja radova od čeličnih stubova i zaštitne PVC mreže | m1 |
| 2 | Izrada privremenih pregrada od drvenih gredica 5 x 8,00 cm sa PVC folijom i vratima za prolaz. | m2 |
| 3 | Obijanje - štemovanje maltera d=3,00 cm |  |
| 3.1. | trošnog | m2 |
| 3.2. | cementnog | m2 |
| 4 | Rušenje zida |  |
| 4.1. | opeke d=12,00 cm | m2 |
| 4.2. | opeke d=25,00 cm | m2 |
| 4.3. | blok d=20,00 cm | m2 |
| 4.4. | beton d=10,00 cm | m2 |
| 4.5. | arm.beton d=10,00 cm | m2 |
| 5 | Štemovanje cementne košuljice d=3,00 -4,00cm | m2 |
| 6 | Štemovanje betona u podu ili međusobnoj konstrukciji |  |
| 6.1. | arm.beton d=5-6cm | m2 |
| 6.2. | beton d=10-12cm | m2 |
| 6.3. | arm.beton d=30cm | m2 |
| 6.4. | beton d=30cm | m2 |
| 7 | Štemovanje ker.pločica |  |
| 7.1. | zidnih | m2 |
| 7.2. | podnih | m2 |
| 7.3. | zidnih sa cem.malterom | m2 |
| 7.4. | podnih sa cem.ekstraktom | m2 |
| 7.5. | ker.pločica pojedinačno | kom |
| 8 | Probijanje otvora u zidu od opeke |  |
| 8.1. | presek 1.0x2.0 d=20cm | m2 |
| 8.2. | presek 1.5x2.3 d=20cm | m2 |
| 9 | Rušenje plafona od maltera sa trskom i letvama | m2 |
| 10 | Rušenje plafona od maltera sa rabic pletivom i arm. mrežom | m2 |
| 11 | Skidanje crepa na tavan sa krova | m2 |
| 12 | Ručno iznošenje šuta |  |
| 12.1 | teških materijala: malter, cigla, beton |  |
| 12.1.1 | 1 m3 po horizontali | m1 |
| 12.1.2 | 1 m3 po vertikali | m1 |
| 12.2 | lakših materijala: od drveta, pregrada, kabast materijal |  |
| 12.2.1 | 1 m3 po horizontali | m1 |
| 12.2.2 | 1 m3 po vertikali | m1 |
| 13 | Utovar i odvoženje šuta na gradsku deponiju do 20 km sa gradilišne dvorišne deponije sa plaćanjem taksi. |  |
|  | (do 5 m3) | tura |
| 14 | Demontaža montažnog plafona (Hunter Daglas) sa podkonstrukcijom i pripadajućim rasvetnim telima. | m2 |
| 15 | Demontaža montažnog plafona od gips kartonskih ploča sa podkonstrukcijom i pripadajućim rasvetnim telima. | m2 |
| 16 | Montaža i demontaža sa transportom lako prenosive skele -radne platforme, lako prenosive za premeštanje u radnom opsegu |  |
| 16.1 | h = 1.0-1.2m | kom |
| 16.2 | h = 2.0-2.4m | kom |
| 16.3 | h = 3.0-3.6m | kom |
| 17 | Montaža i demontaža sa transportom cevne fasadne skele širine ~1.0-1.2m | m2 |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 1 | Ručni iskop kanala |  |
| 1.1. | Iskop zemlje za kanale širine do 1.5m dubine do 2.0m | m3 |
| 1.2. | Iskop zemlje za kanale širine preko 2.0 m, dubine od 6 do 8 m sa zaštitom ivica čeličnom podgradom. | m3 |
| 1.3 | Ručno nabijanje zemlje III kategorije u sloju od 30 cm. | m3 |
| 1.4 | Ručno krčenje šiblja i sitnog rastinja | m3 |
| 2 | Nasipanje zemlje u kanal sa ručnim nabijanjem (zemlja od iskopa) | m3 |
| 3 | Dovoz i nasipanje peska oko položenih cevi | m3 |
| 4 | Dovoz i nasipanje šljunka | m3 |
| III | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 1 | Zidanje zida od opeke u cementnom ili produžnom malteru 1:3:9 |  |
| 1.1 | debljina 7cm sa serklažom | m2 |
| 1.2 | debljina 12cm | m2 |
| 1.3 | debljina 25cm | m2 |
| 2 | Zidanje zida od blokova u produžnom malteru 1:3:9 debljine 20cm | m2 |
| 3 | Zidanje zidova i stubova betonskim blokovima u cementnom malteru | m3 |
| 4 | Zidanje šahtova opekom u cementnom malteru | m3 |
| 5 | Malterisanje zidova u dva sloja sa perdašenjem i prskanjem cementnim mlekom, u produžnom malteru 1:3:9 | m2 |
| 6 | Demontaža postojećih vrata |  |
| 6.1 | 0.90x2.10 | kom |
| 6.2 | 1.40x2.30 | kom |
| 7 | Demontaža postojećih dvostrukih prozora |  |
| 7.1 | površine do 2 m2 | kom |
| 7.2 | preko 2 m2 | kom |
| 8 | Ugradnja vrata (bez nabavke) |  |
| 8.1 | dimenzije 0.90x2.10 | kom |
| 8.2 | dimenzije 1.40x2.30 | kom |
| 9 | Ugradnja prozora (bez nabavke) | kom |
| 10 | Rabiciranje plafona sa Q arm.mrežom na drvenoj podkonstrukciji | m2 |
| 11 | Zaziđivanje - krpljenje šliceva u zidu u produžnom malteru oko instalacija dimenzije prema veličini instalacija |  |
| 11.1 | za elektroinstalaciju | m1 |
| 11.2 | za vodovodnu instalaciju | m1 |
| 11.3 | za kanalizaciju fi 50 | m1 |
| 11.4 | za kanalizaciju fi 110 | m1 |
| 12 | Zaziđivanje rupa u zidu u produžnom malteru opekom |  |
| 12.1 | dim. 20x20x20 | kom |
| 12.2 | dim. 50x50x30 | kom |
| 13 | Sanacija starih dimnjaka sa ponovnim preziđivanjem i izradom završne kape (dim 1,20x0,60) sa izradom radne skele. | kom |
| 14 | Malterisanje špaletni širine 15-30cm u produžnom malteru. | m1 |
| 15 | Malterisanje plafona u produžnom malteru na rabic pletivu i Q mreži. | m2 |
| IV | BETONSKI RADOVI |  |
| 1 | Betoniranje ploče MB debljine 10cm |  |
| 1.1 | betonom | m2 |
| 1.2 | betonom sa oplatom i arm.mrežom | m2 |
| 2 | Betoniranje cem.košuljice sa lakom arm.mrežom od sejanca 1:3 d=3-4cm | m2 |
| 3 | Betoniranje krpljenje rupa - prodora u ploči u međuspratnoj sitno rebrastoj konstrukciji ploča d=5-6cm |  |
| 3.1 | dim. 10/10 | kom |
| 3.2 | dim. 20/20 | kom |
| 4 | Betoniranje arm. bet. grede sa izradom oplate |  |
| 4.1 | dim. 15x25 | m3 |
| 4.2 | dim. 25x30 | m3 |
| 5 | Betoniranje međuspratne konstrukcije betonom MB 30 sa oplatom i podupiranjem d=16 cm. | m3 |
| 6 | Betoniranje AB stubova u četvorostranoj oplati sa potrebnom armaturom. | m3 |
| 7 | Betoniranje AB zidova betonom MB 25 u dvostranoj oplati |  |
| 7.1 | debljine d=15,00 cm | m2 |
| 7.2 | debljine d=20,00 cm | m2 |
| 7.3 | debljine d=25,00 cm | m2 |
| 8 | Izrada AB nadvratnika i nadprozornika betonom MB 30 sa opaltom i podupiranjem. | m1 |
| V | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature |  |
| 1.1 | GA | kg |
| 1.2 | MA | kg |
| VI | TESARSKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i podaščavanje krova čamovom daskom d=24mm | m2 |
| 2 | Nabavka i letvisanje krova letvama dim.3/5cm |  |
| 2.1 | u jednom pravcu | m2 |
| 2.2 | u dva pravca | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja greda i rogova pojedinačno |  |
| 3.1 | dimenzije 10/10 cm | m1 |
| 3.2 | dimenzije 14/14 cm | m1 |
| VII | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja crepa tipa "Ideal" 222 | m2 |
| 2 | Nabavka i ugradnja "Biber" crepa -dvostruko pokrivanje | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja slemenjaka u produžnom malteru | m1 |
| VIII | LIMARSKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja, pokrivanje pocinkovanim limom krovnih površina | m2 |
| 2 | Pokrivanje krova TR limom u boji po izboru Naručioca. | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od pocinkovanog lima dim.15/15 | m1 |
| 4 | Nabavka i ugradnja vertikalnog oluka od pocinkovanog lima |  |
| 4.1 | fi 100mm | m1 |
| 4.2 | fi 150mm | m1 |
| 5 | Izrada i montaža okapnica od pocinkovanog lima RŠ do 40 cm | m1 |
| 6 | Izrada i montaža uvala od pocinkovanog lima RŠ do 80 cm | m1 |
| 7 | Opšivanje dimnjaka pocinkovanim limom RŠ do 50 cm | m1 |
| 8 | Izrada ventilacija sa kapom od pocinkovanog lima fi 120 mm | m1 |
| 9 | Struganje i šmirglanje zarđalih okapnica od pocinkovanog lima | m1 |
| 10 | Bojenje okapnica masnom bojom sa pripremom površine RŠ do 60 cm | m1 |
| 11 | Demontaža, skidanje dotrajalog postojećeg lima sa krovnih površina |  |
| 11.1 | visina prizemni objekat | m2 |
| 11.2 | visina 4 nivoa ~20m | m2 |
| 12 | Demontaža, skidanje dotrajalih postojećih limenih horizontalnih oluka, spuštanje na gradilišnu deponiju. | m1 |
| 13 | Demontaža, skidanje dotrajalih postojećih limenih vertikalnih oluka, spuštanje na gradilišnu deponiju. | m1 |
| IX | IZOLATERSKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije u slojevima: |  |
|  | - bitulit |  |
|  | - kondor 4 dva puta varen 100 posto | m2 |
| 2 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "POLIAZBITOL" i sl. u slojevima: |  |
|  | - bitulit x 1 |  |
|  | - staklena mrežica x 2 |  |
|  | - poliazbitol x 2 | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "DOMOFLEX" i sl. u slojevima: |  |
|  | - prajmer odgovarajući |  |
|  | - domoflex izolacija | m2 |
| 4 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "ISOFLEX" i sl. u slojevima: |  |
|  | - prajmer odgovarajući |  |
|  | - isoflex izolacija | m2 |
| 5 | Nabavka i izrada hidroizolacije ravnih krovova PVC membranama tipa Sika ili slično | m2 |
| X | MONTAŽNI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja, oblaganje zidova gips karton tablama sa podkonstrukcijom od odgovarajućeg profila - jednostruko oblaganje. | m2 |
| 2 | Nabavka i izgradnja pregradnog zida gips karton tablama, sa podkonstrukcijom od odgovarajućih profila, obostrano oblaganje zida visine h=4m sa izolacijom od min. vune. | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od aluminijuma u lamperijama (tipa "Hanter-Daglas" i sl.) sa odgovarajućom podkonstrukcijom. | m2 |
| 4 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od aluminijuma u pločama u rasteru 60/60cm (tipa "Metal modular" i sl.) sa odgovarajućom podkonstrukcijom | m2 |
| 5 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona u pločama od gipsa u rasteru 60/60cm sa odgovarajućom podkonstrukcijom | m2 |
| XI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica zidnih, postavljanje na malter ili lepak za pločice, domaće proizvodnje I klase |  |
| 1.1 | ker. pločica na malter | m2 |
| 1.2 | ker. pločica na građ. lepak | m2 |
| 2 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica podnih, postavljanje na cem. ekstrikt, domaće proizvodnje I klase | m2 |
| 3 | Pojedinačna ugradnja keramičkih pločica zidnih ili podnih (obračun po kom.) | kom |
| 4 | Izrada sokle od keramičkih pločica h=10 cm | m1 |
| XII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja laminat poda sa filcom i ugaonim lajsnama. | m2 |
| 2 | Nabavka i ugradnja PVC poda tipa "TARKET" i drugih odgovarajućih po kvalitetu sa ugaonim lajsnama PVC i ravnanjem "Olmo" masom. | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja PVC elektroprovodnog poda sa elektroprovodnim lepkom i bakarnim trakama, povezivanje u kutijama uzemlj. sa ugaonim lajsnama PVC. | m2 |
| 4 | Nabavka i ugradnja parketa hrastovog I klasa sa struganjem i lakiranjem 3 puta. | m2 |
| 5 | Polaganje ugaonih lajsni na pod od parketa. | m1 |
| 6 | Polaganje itisona i sličnih podnih obloga preko cementne košuljice na odgovarajući lepak. | m2 |
| 7 | Nabavka i ugradnja podne glet mase u kvalitetu "OLMO" mase u 1 sloju ~2-3mm. | m2 |
| 8 | Skidanje postojeće PVC podne obloge sa struganjem lepka. | m2 |
| XIII | STOLARSKI RADOVI |  |
| 1 | Anpasovanje drvene stolarije dim. 1.40x2.80 prozora dvostrukog sa 8 krila | kom |
| 2 | Anpasovanje drvene stolarije vrata |  |
| 2.1 | jednokrilnih sa štokom 0.90x2.10 | kom |
| 2.2 | dvokrilnih sa štokom 1.40x2.30 | kom |
| 3 | Zamena okova |  |
| 3.1 | kvake par | kom |
| 3.2 | brave | kom |
| 3.3 | ručice za prozor ("ONLIVE") | kom |
| 3.4 | trib ručica sa mehanizmom (bez šipki) | kom |
| 4 | Nabavka i ugradnja drvenih vrata, plot obostrano šperovano d=4mm, štok puno drvo od čamovine, sa kompletnim okovom. |  |
| 4.1 | jednokrilna dim. 0.90x2.10 | kom |
| 4.2 | dvokrilna dim. 1.40x2.30 | kom |
| 5 | Nabavka i ugradnja PVC-fasadne stolarije (prozora) sa termopan staklom. | m2 |
| 5.1 | Nabavka i ugradnja PVC-fasadne stolarije (prozora) sa termopan staklom i Al-roletnama sa unutrašnjom ili spoljašnjom kutijom. | m2 |
| 6 | Nabavka i ugradnja Al-plastificiranih vrata. | m2 |
| 7 | Nabavka materijala i izrada bravarskih vrata sa konstrukcijom od čeličnih profila sa kompletnim okovom. | m2 |
| XIV | BRAVARSKI RADOVI |  |
| 1 | Izrada ograde - ram od čeličnih profila sa ispunom od armaturne mreže. Veličina polja 1,5-2,0 m, h=1,0-1,5 | m2 |
| 2 | Izrada i ugradnja metalne ograde sa rukohvatom od čeličnih vučenih/valjanih profila. Sve vertikale su na dnu i vrhu povezane horizontalama. Rukohvat izrađen od cevi Ø 40 mm, pričvršćen zavrtnjima | m1 |
| 3 | Izrada i ugradnja metalnih penjalica sa ankerovanjem u zid čeličnim tiplovima. | kom |
| 4 | Izrada rampe sa konstrukcijom od čeličnih profila i oblogom od ravnog brodskog lima | m2 |
| 5 | Izrada ograde od čeličnih profila sa rukohvatom od cevi Ø 6/4" | m1 |
| 6 | Izrada i ugradnja metalnih penjalica za šahtove. | kom |
| 7 | Nabavka materijala, izrada, transport i montaža nosivih čeličnih stubova i metalne konstrukcije nadstrešnice od čeličnih profila. Sav potreban ugrađeni materijal u svemu prema statičkom proračunu i radioničkom crtežu. | kg |
| 8 | Izrada i ugradnja zaštitne prozorske rešetke od čeličnih profila. | m2 |
| 9 | Izrada i montaža vrata od bravarske konstrukcije i oblogom od lima. | m2 |
| 10 | Izrada i montaža prozora od bravarske konstrukcije zastakljene staklom d= 4 mm. | m2 |
| 11 | Bravarski popravak i ponovna montaža postojećih zaštitnih prozorskih rešetki. Pozicijom obuhvaćen popravak, čišćenje, ravnanje i učvršćenje spojeva. | m2 |
| 12 | Prepravka bravarskih prozora i vrata u radionici, transport i ponovna montaža | m2 |
| 13 | Prepravka ulaznih kapija (zamena oštećenih delova, ojačanje konstrukcija, anpasovanje). Rad u radionici ili na licu mesta. | m2 |
| XV | MOLERSKI RADOVI |  |
| 1 | Mehaničko skidanje - struganje postojeće boje, koja nedovoljno prijanja na zidu i plafonu. Obračun po m2. | m2 |
| 2 | Obrada naprslina - pukotina na zidovima i plafonima samolepljivom mrežicom i "Knauf" ispunom. Obračun po m2. | m2 |
| 3 | Premazivanje zidova i plafona podlogom. Obračun po m2. | m2 |
| 4 | Gletovanje zidova i plafona glet masom x 2. Obračun po m2. | m2 |
| 5 | Bojenje zidova i plafona poludisperzijom u dva sloja. Obračun po m2. |  |
|  | - u belo | m2 |
|  | - u tonu | m2 |
| 6 | Nabavka materijala i bojenje zidova masnom bojom x 2 ili fasakrilom. Obračun po m2. | m2 |
| 7 | Sanacija fleka od prokišnjavanja masnom bojom ili fasakrilom | m2 |
| 8 | Nabavka materijala i bojenje drvene stolarije osnovnom x 1 i lak bojom x 1 sa potrebnim mestimičnim kitovanjem i brušenjem cele površine i skidanjem oštećene boje. Obračun po m2. | m2 |
| 9 | Nabavka materijala i bojenje radijatora osnovnom i lak bojom za radijatore sa brušenjem i struganjem čel. četkom i premaz antikorozivnim sredstvom. Obračun po m2. | m2 |
| 10 | Nabavka materijala i bojenje cevi |  |
|  | cevi promera 1 col | m1 |
|  | cevi promera 2 col | m1 |
|  | cevi promera preko 2 cola | m1 |
| 11 | Nabavka materijala i bojenje limenih ventilacionih kanala masnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |
| 12 | Nabavka materijala i bojenje kapija, ograde i građevinske bravarije masnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |
| XVI | FASADERSKI RADOVI |  |
| 1 | Izrada nove fasade sa prethodnim struganjem stare boje, ponovno gletovanje i bojenje fasakrilom u boji po izboru Naručioca. | m2 |
| 2 | Nabavka materijala, transport i izrada termoizolacije fasadnih zidova slojem stiropora d=8 cm i slojem PE mrežice. Ploče stirodura povezati za fasadne zidove odgovarajućim PVC tiplovima. Obrada zidova "Bavalit" po izboru Naručioca. | m2 |
| 3 | Nabavka materijala, transport i oblaganje fasade veštačkim kamenom. Prvi sloj cementni malter od sejanog šljunka d=2 cm. Drugi sloj veštački kamen d=2 cm sa pikovanjem ili štokovanjem. | m2 |
| 4 | Nabavka materijala, transport i malterisanje fasade produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa završnim premazom akrilnom fasadnom bojom u boji po izboru Naručioca. U cenu uračunata i pomoćna radna skela. | m2 |
| XVII | STAKLOREZAČKI RADOVI |  |
| 1 | Zamena polomljenog stakla na prozorima termoizolacionim staklom 2 x 4 mm. | m2 |
| 2 | Nabavka i postavljanje providnog stakla na prozorima d=3-4 mm. | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja sigurnosnog stakla d=6 mm sa pratećim radovima. | m2 |
| 4 | Zastakljivanje bravarije - vrata i pregrada staklom d=6mm sa gitovanjem. | m2 |
| XVIII | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |
| 1. | Zamena komplet vodokotlića sa ispirnom cevi. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 2. | Demontaža postojeće WC šolje, nabavka i ugradnja |  |
|  | nove WC šolje sa svim potrebnim vezivnim |  |
|  | materijalom. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 3. | Zamena virble sa isključivanjem vodovodne |  |
|  | mreže i pražnjenje iste pumpom. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Ø 50 ........................................................... | kom |
| b) | Ø 40 ........................................................... | kom |
| 4. | Probijanje otvora u ar.betonskom zidu dim. |  |
|  | 40x40cm sa isključivanjem vodovodne mreže |  |
|  | i pražnjenje iste pumpom. |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno |
| 5. | Demontaža postojeće vod.mreže Ø 32, sa |  |
|  | odvozom na deponiju iste. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 6. | Ugradnja ventila Ø 32 na postojećoj vodovodnoj |  |
|  | mreži. |  |
|  | Obračun po komadu | kom |
| 7. | Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih |  |
|  | cevi odgovarajućim fitinzima. |  |
|  | Obračun po m1 ugrađene cevi. | m1 |
| 8. | Mašinsko sečenje betonske ploče d=20cm |  |
|  | radi iskop kanala za otklanjanje kvara na vod. |  |
|  | instalaciji. Sečenje izvršiti specijalnim |  |
|  | dijamantskim alatom. |  |
|  | Obračunava se po m1 sečenog betona. | m1 |
| 9. | PVC kanalizacione cevi Ø 70mm. Nabavka |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, i |  |
|  | spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionih |  |
|  | razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi i |  |
|  | ispitivanje montiranog razvoda na vododrživost |  |
|  | koje treba izvesti u prisustvu nadzornog organa. |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 10. | PVC kanalizacione cevi Ø110mm. Nabavka |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, i |  |
|  | spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionog |  |
|  | razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi |  |
|  | i ispitivanje montiranog razvoda na vododrživost |  |
|  | koje treba izvesti u prisustvu nadzornog organa. |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 11. | PVC kanalizacione cevi Ø160mm. Nabavka, |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, |  |
|  | i spojnim i veznim materijalom za izradu |  |
|  | kanalizacionog razvoda u zemlji. U jediničnu cenu |  |
|  | pozicije ulazi i ispitivanje montiranog razvoda na |  |
|  | vododrživost koje treba izvesti u prisustvu |  |
|  | nadzornog organa. U jediničnu cenu pozicije ulazi |  |
|  | sav potreban rad i spojni i vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 12 | VODOMERNI ŠAHT |  |
|  | Izrada vodomernog šahta dimenzija 2.00x1.50, |  |
|  | od armiranog betona MB20 u svemu prema detaljima |  |
|  | iz projekta. U cenu je uračunata: izrada, |  |
|  | nameštanje i skidanje oplate, nabavka i ugradnja |  |
|  | armature, kao i nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih |  |
|  | penjalica. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 13 | LG ŠAHT POKLOPCI |  |
|  | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih |  |
|  | šaht poklopaca, Ø 625mm, sa rupama, prema |  |
|  | JUS-u M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno |  |
|  | opterećenje od 400 KN. |  |
|  | Obračun po kom. | kom |
| 14 | LG ŠAHT POKLOPCI |  |
|  | Nabavka transport i montaža liveno-gvozdenih |  |
|  | šaht poklopaca, Ø 625mm , sa rupama, prema |  |
|  | JUS-u M.J6.226, sa ramom, za zelene površine |  |
|  | opterećenje od 60 KN. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 15 | VODOVODNE CEVI |  |
|  | Nabavka , transport i ugradnja čeličnih pocinkovanih |  |
|  | vodovodnih cevi, zajedno sa fitinzima, za radni |  |
|  | pritisak do 10 bara za vodovodni razvod u objektu. |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
|  | Razvod vode: |  |
| a) | Ø32mm | m1 |
| b) | Ø25mm | m1 |
| c) | Ø20mm | m1 |
| d) | Ø15mm | m1 |
| 16 | VODOVODNE CEVI |  |
|  | Nabavka transport i ugradnja okiten vodovodnih |  |
|  | cevi, zajedno sa fitinzima, za radni pritisak do |  |
|  | 10 bara za vodovodni razvod u objektu. U jediničnu |  |
|  | cenu pozicije ulazi sav potreban rad i spojni i |  |
|  | vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
|  | Razvod vode |  |
| a) | Ø32mm | m1 |
| b) | Ø25mm | m1 |
| c) | Ø20mm | m1 |
| d) | Ø15mm | m1 |
| 17 | Demontaža oštećene pocinkovane vodovodne |  |
|  | hidrantske mreže Ø 65mm, sa svim potrebnim |  |
|  | radovima. Montaža demontirane pocinkovane |  |
|  | vodovodne cevi hidranske mreže Ø 65mm sa |  |
|  | zamenom oštećenog spojnog materijalom fitinga |  |
|  | i to: klizna spojka, dupli nipli, kolena i ''T'' komad. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 18 | Zamena oštećenog ventila 2'' u protiv požarnom |  |
|  | ormanu sa izradom spoja. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 19 | Probijanje otvora u armirano betonskom zidu šahte |  |
|  | d=20cm za prolaz instalacije hidranske mreže. |  |
|  | Obračun po kom. | kom |
| 20 | Demontaža oštećenih postojećih keramičkih |  |
|  | kanalizacionih cevi Ø 160 sa utovarom i odvozom |  |
|  | istih na gradsku deponiju. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 21 | Izrada priključaka na postojećoj kanalizacionoj |  |
|  | mreži, u jediničnu cenu ulazi sav potrebni rad i |  |
|  | materijal. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 22 | Demontaža starih pocinkovanih cevi Ø 50 sa |  |
|  | odvozom istih na deponiju. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 23 | Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih |  |
|  | cevi Ø 63 sa odgovarajućim fitinzima. |  |
|  | Obračun po m1 ugrađene cevi. | m1 |
| 24 | Detekcija kvara na vodovodnoj mreži |  |
|  | elektronskim uređajem radi utvrđivanja tačnog |  |
|  | mesta kvara i obima građevinskih radova. |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno |
| 25 | Mašinsko sečenje betonske ploče d=25cm |  |
|  | radi iskop kanala za otklanjanje kvara na vod. |  |
|  | instalaciji. Sečenje izvršiti specijalnim |  |
|  | dijamantskim alatom. |  |
|  | Obračunava se po m1 sečenog betona. | m1 |
| 26 | Sanacija dela oštećene vod.instalacije od |  |
|  | pocinkovanih cevi Ø 1" u zidu od opeke d=12 |  |
|  | cm.U cenu obračunati štemovanje zida od |  |
|  | opeke do mesta oštećenja, sečenje oštećenog |  |
|  | dela cevi sa ugradnjom novog dela pocinkovane |  |
|  | cevi Ø 1" sa potrebnim fitingom ostalim spojnim |  |
|  | materijalom. |  |
|  | Obračun po komadu saniranog kvara. | kom |
| 27 | Nabavka i ugradnja propusnog ventila Ø 1". |  |
|  | Obračun po komadu | kom |
| 28 | Sanacija dela oštećene PVC kanalizacione |  |
|  | mreže u podu od betona, u cenu uračunati |  |
|  | potrebno štemovanje podne ploče,demontažu |  |
|  | oštećene PVC kanalizacione mreže Ø 50mm |  |
|  | kao i nabavka i ugradnja nove cevi sa |  |
|  | potrebnim spojnim materijalom |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 29 | Demontaža postojećih i ugradnja novih |  |
|  | sinfona za pisoare i lavaboe. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 30 | Demontaža postojećih i ugradnja novih |  |
|  | EK ventila za pisoare kao i zamena postojećih |  |
|  | i ugradnja novih virbli na ventilima od 1/2" |  |
|  | Obračun po komadu | kom |
| 31 | Demontaža postojećeg i ugradnja novog |  |
|  | sinfona za sudopere. |  |
|  | Obračun po komadu | kom |
| 32 | Zamena regulatora pritiska u glavnoj |  |
|  | šahti Ø 80. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 33 | Zamena regulatora pritiska |  |
|  | (kotlarnici) Ø50. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 34 | Zamena ventila u hidrantskim ormarima Ø50. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 35 | Demontaža pocinkovane cevi sa odlaganjem |  |
|  | na privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
| a) | cevi Ø1/2'' | m1 |
| b) | cevi Ø3/4'' | m1 |
| c) | cevi Ø1'' | m1 |
| d) | cevi Ø5/4'' | m1 |
| e) | cevi Ø6/4'' | m1 |
| f) | cevi Ø2'' | m1 |
| g) | cevi Ø3'' | m1 |
| h) | cevi Ø3.5'' | m1 |
| 36 | Nabavka i montaža pocinkovane cevi zajedno |  |
|  | sa fitingom. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
| a) | Ø1/2'' | m1 |
| b) | Ø3/4'' | m1 |
| c) | Ø1'' | m1 |
| d) | Ø5/4'' | m1 |
| e) | Ø6/4'' | m1 |
| f) | Ø2'' | m1 |
| g) | Ø3'' | m1 |
| h) | Ø3,5'' | m1 |
| 37 | Nabavka i ugradnja kliznih spojki. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Ø15mm | kom |
| b) | Ø25mm | kom |
| c) | Ø32mm | kom |
| d) | Ø40mm | kom |
| e) | Ø50mm | kom |
| f) | Ø65mm | kom |
| g) | Ø80mm | kom |
| 38 | Nabavka i montaža "AMBOR" šelne na postojećoj |  |
|  | mreži. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Ø80mm | kom |
| b) | Ø100mm | kom |
| 39 | Demontaža postojeće kade sa odlaganjem na |  |
|  | privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 40 | Demontaža kompletne sanitarije u tipskom kupatilu |  |
|  | sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 41 | Demontaža kompletne postojeće instalacije u tipskom |  |
|  | kupatilu sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 42 | Demontaža kompletne postojeće kanalizacione instalacije |  |
|  | od gvozdeno livenih i keramičkih cevi u tipskom kupatilu |  |
|  | sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 43 | Zamena električnog bojlera sa odgovarajućim |  |
|  | "brinoks" vezama i sigurnosnim ventilom. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | bojler od 50l korisne zapremine | kom |
| b) | bojler od 80l korisne zapremine | kom |
| c) | bojler od 150l korisne zapremine | kom |
| d) | bojler od 250l korisne zapremine | kom |
| e) | bojler od 600l korisne zapremine | kom |
| 44 | Zamena protočnog bojlera zajedno sa odgovarajućim |  |
|  | prohromskim cevima za vezu sa slavinom. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | bojler od 5l | kom |
| b) | bojler od 8l | kom |
| c) | bojler od 10l | kom |
| 45 | Servisiranje postojećeg bojlera za sanitarnu vodu, |  |
|  | u cenu uračunati: |  |
|  | - demontaža elektro veza bojlera |  |
|  | - demontaža prirubnica bojlera № 250 odgrevanjem |  |
|  | - demontaža čaura i elektrogrejača bojlera |  |
|  | - pražnjenje bojlera, čišćenje, skidanje ramenca |  |
|  | i ispiranje bojlera |  |
|  | - isporuka i montaža prirubnive №250 za ugradnju |  |
|  | čaura |  |
|  | - izrada isporuka i ugradnja prohromskih čaura |  |
|  | № 50 sa zavarivanjem za prirubnicu |  |
|  | - montaža prirubnice sa čaurama sa isporukom |  |
|  | i montažom prirubničkog seta |  |
|  | - isporuka i montaža električnih grejača snage |  |
|  | P=12KW sa elektropovezivanjem |  |
|  | - punjenje bojlera i hidraulična proba |  |
|  | - puštanje u rad i topla proba |  |
|  | - pripremni radovi i transport. |  |
|  | Obračun po komadu |  |
| a) | bojler od 80l | kom |
| b) | bojler od 150l | kom |
| c) | bojler od 200l | kom |
| d) | bojler od 300l | kom |
| e) | bojler od 500l | kom |
| f) | bojler od 600l | kom |
| 46 | Zamena komplet lavaboa od belog fajansa sa |  |
|  | odgovarajućim metalnim sifonom i šrafovima za |  |
|  | kačenje za zid. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 47 | Zamena ogledala sa etažerom u svemu prema zahtevu |  |
|  | naručioca radova. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 48 | Zamena jednoručne baterije za toplu i hladnu |  |
|  | vodu. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | za lavabo | kom |
| b) | za sudoperu | kom |
| 49 | Zamena jednoručne baterije za kadu sa telefon |  |
|  | tušem . |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 50 | Zamena postojeće kade novom "AKRILNOM" kadom, |  |
|  | komplet sa odgovarajućim prelivnim sifonom |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | kada l=1,00 | kom |
| b) | kada l=1,20 | kom |
| c) | kada l=1,40 | kom |
| d) | kada l=1,60 | kom |
| e) | kada l=1,80 | kom |
| 51 | Zamena tipskih držača WC papira od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 52 | Zamena tipskih držača sapuna od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 53 | Zamena držača za tečni sapun . |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 54 | Zamena držača za rolo papir od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 55 | Zamena držača za peškir od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 56 | Zamena keramičkog pisoara sa odgovarajućim |  |
|  | sifonom i "EK" ventilom. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Zidni pisoar | kom |
| b) | Stojeći pisoar | kom |
| 57 | Zamena tuš kada zajedno sa sifonom. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 58 | Zamena tuš kabine od PVC-a sa ispunom od |  |
|  | perspeksa. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 59 | Zamena horizontalne podne slivne rešetke zajedno |  |
|  | sa poklopcem od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 60 | Zamena komplet hidranta Ø100mm zajedno sa |  |
|  | ormarićem, crevima i odgovarajućim mlaznicama. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 61 | Zamena hidranta Ø100 ( bez zamene ormarića). |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 62 | Zamena komplet ormarića sa odgovarajućom |  |
|  | opremom (creva i mlaznica). |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 63 | Nabavka transpor i ugradnja "OKITEN" cevi zajedno sa |  |
|  | potrebnim fitingom (ventili se plaćaju posebno). |  |
|  | Obračun po m1. |  |
| a) | cevi Ø20mm | m1 |
| b) | cevi Ø25mm | m1 |
| c) | cevi Ø32mm | m1 |
| d) | cevi Ø40mm | m1 |
| e) | cevi Ø50mm | m1 |
| f) | cevi Ø80mm | m1 |
| g) | cevi Ø100mm | m1 |
| 64 | Nabavka i ugradnja odgovarajućih ventila za |  |
|  | hidrantsku mrežu. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Ø20mm | kom |
| b) | Ø25mm | kom |
| c) | Ø32mm | kom |
| d) | Ø40mm | kom |
| e) | Ø50mm | kom |
| f) | Ø80mm | kom |
| g) | Ø100mm | kom |
| 65 | Izrada snimka izvedenog stanja instalacije |  |
|  | vodovoda, kanalizacije i sl. (dužine do 50m1) sa |  |
|  | izradom skice postojećih podzemnih instalacija |  |
|  | ( energetski, telefonski i sl. kablovi) i novih instalacija. |  |
|  | Obračun po kompletu. | kompl |
| 66 | Detekcija kvara na kanalizacionoj mreži /vertikala/ |  |
|  | sa zatvaranjem i puštanjem vode u mokrim čvorovima. |  |
|  | Demontaža / presecanje/ oštećene postojeće |  |
|  | keramičke kanalizacione cevi Ø 110, l= 2,00m1, |  |
|  | ugradnja nove kanalizacione cevi Ø 110 sa |  |
|  | fazonskim komadima i kliznim spojkama l = 2,00m1 |  |
|  | sa utovarom i odvozom istih na gradsku deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 67 | Crpljenje vode i fekalije iz kanalizacionih šahtova |  |
|  | muljnom pumpom, sa sakupljanjem i izbacivanjem |  |
|  | mulja d= 50cm i pranjem podova i zidova vodom. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 68 | Crpljenje vode iz podrumskih prostorija, vodovodnih |  |
|  | i kanalizacionih šahtova muljnom pumpom sa |  |
|  | skupljanjem i izošenjem mulja (do 10cm). |  |
|  | Obračun po m3. | m3 |
| 69 | Ručno čišćenje kanalizacionih šahti dim. Ø120 |  |
|  | i dubine do 3m, od fekalija, mulja i šuta upotrebom |  |
|  | ručnog alata i pribora, sa odvozom na deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 70 | Odgušivanje kanalizacione cevi sajlom |  |
|  | i dovođenje u ispravno stanje. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 71 | Sanacija dela oštećene PVC kanalizacione mreže |  |
|  | U cenu uračunati demontažu oštećenje PVC |  |
|  | kanalizacione mreže Ø 70 i Ø 100 i montaža iste |  |
|  | sa potrebnim spojnim materijalom i izradom |  |
|  | priključaka postojećih sanitarnih čvorova komada 9. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
| a) | Ø 70mm | m1 |
| b) | Ø 100mm | m1 |
| c) | Ø 160mm | m1 |
| d) | Ø 200mm | m1 |
| 72 | Crpljenje vode muljnom pumpom. |  |
|  | Obračun po h. | h |
| 73 | Mašinsko otpušenje kanalizacionih cevi, slivnika i |  |
|  | šahti (VOMA) |  |
|  |  | paušal |
| XIX | RAZNI RADOVI |  |
| 1 | Zaštita podova i nameštaja PVC folijom | m2 |
| 2 | Mašinsko pranje i poliranje PVC podova | m2 |
| 3 | Čišćenje horizontalnih oluka cca 20m |  |
| 3.1 | rad sa skele sa obračunatom skelom | m1 |
| 3.2 | rad sa upotrebom alpinističke opreme | m1 |
| 4 | Nabavka, izrada i postavljanje stubova od čeličnih cevi fi 80 h=1m1 kao zaštita parkinga i zelenih površina. (Izrada, betoniranje, bojenje) | kom |
| 5 | Prepravka metalnih stubića koje daje Investitor. Izrada ankera i ugradnja. | kom |
| 6 | Montaža i demonaža nadstrešnica iznad ulaza - zaštita pešaka. Izrada konstrukcije od cevaste skele, prekriveno fosnama i PVC folijom. | m2 |
| 7 | Nabavka i postavljanje venecijanera | m2 |
| 8 | Nabavka i postavljanje trakastih zavesa | m2 |
| 9 | Nabavka i postavljanje roletni sa Al ispunom | m2 |
| 10 | Nabavka i postavljanje Al prelazne lajsne na sastavu dva poda. | m1 |
| 11 | Demontaža postojećeg spuštenog plafona tipa "ARMSTRONG" i sl. | m2 |
| 12 | Brušenje postojećeg teraco poda, stepeništa i sokle sa izradom zaštitnog premaza. | m2 |
| 13 | Popravka postojećih PVC vrata i prozora |  |
| 13.1 | vrata |  |
| 13.1.1 | zamena šarki - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.1.2 | zamena kvaka - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.1.3 | zamena ručica - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.1.4 | zamena roletni - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.1.5 | zamena brava - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.1.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |
| 13.2 | prozori |  |
| 13.2.1 | zamena šarki - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.2.2 | zamena kvaka - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.2.3 | zamena ručica - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.2.4 | zamena roletni - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.2.5 | zamena brava - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 13.2.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |
| 14 | Popravka postojećih Al vrata i prozora |  |
| 14.1 | vrata |  |
| 14.1.1 | zamena šarki - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.1.2 | zamena kvaka - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.1.3 | zamena ručica - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.1.4 | zamena roletni - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.1.5 | zamena brava - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.1.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |
| 14.2 | prozori |  |
| 14.2.1 | zamena šarki - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.2.2 | zamena kvaka - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.2.3 | zamena ručica - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.2.4 | zamena roletni - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.2.5 | zamena brava - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 14.2.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |
| 15 | Zamena makaza bočnih zatvarača prihvatnika na aluminijumskim prozorima - "GU","STUBLINA","FAPIM" | kom |
| 16 | Zamena gurtni i tabakera na roletnama | kom |
| 17 | Štelovanje ubodnika, oklagija i rolnica na roletnama (obračun po prozoru) | kom |
| 18 | Zamena Al ispune na roletnama | m1 |
| 19 | Zamena PVC ispune na roletnama | m1 |
| 20 | Zamena komplet okova na postojećim prozorima - "GU","STUBLINA","FAPIM" | kom |
| 21 | Zaštita vrata i prozora postavljanjem rešetki od čeličnih profila 16x16 ili 20x20 | m2 |
| 22 | Gitovanje spoja lima i zida trajnoelastičnim gitom. | m1 |
| 23 | Tapaciranje nameštaja - mebl štof po izboru Investitora |  |
| 23.1 | trosed | kom |
| 23.2 | dvosed | kom |
| 23.3 | fotelja | kom |
| 24 | Tapaciranje nameštaja - eko koza u boji po izboru Investitora |  |
| 24.1 | trosed | kom |
| 24.2 | dvosed | kom |
| 24.3 | fotelja | kom |
| 25 | Ispitivanje provodivosti PVC antistatik podova i izdavanje atesta. | kom |

IV   USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).

  - Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, i to:

1. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  finansijskim kapacitetom:

- Da račun Ponuđača nije bio u blokadi, duže od 10 (deset) dana u poslednjih 6 (šest) meseci od objavljivanja javnog poziva.

-Da je ukupan promet  ponuđača ne bude manji od  200.000.000,00 ukupno  u predhodne 3 godine (2013,2014,2015,godina).

2. Da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom:

- Referentna lista - da je u prethodne 3 godine (2013,2014,2015,godina), izveo građevinske i građevinsko-zanatske radove u ukupnom iznosu najmanje 50.000.000,00 din bez PDV-a

3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom:

- Da ponuđač ima najmanje 7 zaposlenih ili ugovorom radno angažovanih lica koja će biti angažovana na izvršenju ugovorenih obaveza i to:

- dva lica građevinsko-arhitektonske struke – VII stepen stručne spreme sa važećim licencama za izvođenje radova na objektima visoko gradnje

- pet lica građevinske struke

4. Da ponuđač ispunjava minimalni tehnički kapacitet odnosno da poseduje:

1. Sopstveni proizvodni pogon (bravarska, armiračka radionica i dr.)

2. Minimum jedno terensko vozilo

3. Minimum jedno teretno vozilo sa dizalicom

4. Minimum jednu ramovsku skelu

5. Minimum jednu vibracionu bušilicu

6. Minimum jednu mešalicu za beton

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona - Dokaz: Pravna lica: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova.

Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz člana čl. 75. st. 2.  - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  finansijskim kapacitetom:

- Da račun Ponuđača nije bio u blokadi, duže od 10 (deset) dana u poslednjih 6 (šest) meseci od objavljivanja javnog poziva.

Dokaz: Ponuđač je dužan da dostavi Potvrdu o broju dana nelikvidnosti Narodne banke Srbije – Odeljenje za prinudnu naplatu

-Da je ukupan promet  ponuđaća ne bude manji od 200.000.000,00 ukupno  u predhodne 3 godine (2013,2014,2015,godina) .

Dokaz: Bruto bilans – zakljucni list za predhodne tri godine.

2. Da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom:

- Referentna lista - da je u prethodne 3 godine (2013,2014,2015,godina),izveo građevinske i građevinsko-zanatske radove u ukupnom iznosu najmanje 50.000.000,00 din bez PDV-a

Dokaz: : potvrde naručioca o izvršenim uslugama građevinskih i građevinsko-zanatskih. Obrazac potvrde dat u prilogu konkursne dokumentacije (Obrazac XI)

3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom:

- Da ponuđač ima najmanje 7 zaposlenih ili ugovorom radno angažovanih lica koja će biti angažovana na izvršenju ugovorenih obaveza i to:

- dva lica građevinsko-arhitektonske struke – VII stepen stručne spreme sa važećim licencama za izvođenje radova na objektima visoko gradnje

- pet lica građevinske struke

Dokaz: Za zaposlena lica kod ponuđača fotokopija ugovora o radu, odnosno za radno angažovana lica kod ponuđača kopija ugovora o delu , ugovora o obavljanju privremeno-povremenih poslova, ugovora o dopunskom radu ) i fotokopija radne knjižice (Umesto radne knjižice moguće je dostaviti fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili fotokopiju uverenja o diplomiranju  izdatom od obrazovne ustanove gde je stečeno obrazovanje)

- Za 2 zaposlena  građevinsko-arhitektonske struke – VII stepen stručne spreme dostaviti i važeću licencu

4. Da ponuđač ispunjava minimalni tehnički kapacitet odnosno da poseduje:

1. Sopstveni proizvodni pogon (bravarska, armiračka radionica i dr.)

2. Minimum jedno terensko vozilo

3. Minimum jedno teretno vozilo sa dizalicom

4. Minimum jednu ramovsku skelu

5. Minimum jednu vibracionu bušilicu

6. Minimum jednu mešalicu za beton

Dokaz: Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o ispunjenosti tehničkog kapaciteta (Obrazac XII).

Naručilac zadržava pravo da zahteva od ponuđača dostavljanje drugih dokaza  koji potvrđuju da ponuđač ispunjava zahtevan tehnički kapacitet (npr. izvod iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu, nabavne fakture, overene popisne liste, očitane saobraćajne dozvole, ugovor o zakupu mašina itd)

.

.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za  svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4).

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.  75. st. 1. tač. 1) do 4), koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Potrebno je samo da ponuđač naznači jasno u ponudi da je registrovan u Registru APR-a.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač jasno navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16 - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 17.08.2016. godine do 08:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 17.08.2016.  u 09:00 časova u Biblioteci Ustanove (Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja

3. PARTIJE

Javna nabavke nije oblikova po partijama.

Vrsta, specifikacija i opis predmeta javne nabavke, detaljno su prikazani u  konkursnoj dokumentaciji.

.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku  –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16 - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16 - NE OTVARATI”  ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a, JN br. 08/16  - NE OTVARATI”   ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16 JN - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascuponude (poglavlje VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke,a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) i  2) Zakona i to:

•	Podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i,

•	Opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture.

9.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

9.3. Zahtevi u pogledu garantnog roka:

- Garantni rok na izvršene radove mora iznositi minimum 5 (pet) godina.

Ponuda mora u potpunosti odgovarati zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

I Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i svojeručno potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 5% od procenjene vrednosti nabavke bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 dana od dana otvaranja ponuda Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem. Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva II Izabrani ponuđač je dužan da dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od procenjene vrednosti nabavke bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. . Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom . Sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Izabrani ponuđač se obavezuje da u tenutku potpisivanja ugovora preda naručiocu original blanko sopstvenu menicu sa klauzulom „Bez protesta“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 5% od procenjene vrednosti nabavke. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je minimum 30 dana duže od ugovorenog garantnog roka. Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz izabrani ponuđač uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menica, overenog od poslovne banke.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca ul. Jovana Marinovića br. 4. 11000  Beograd ili putem elektronske pošte na e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 08/16.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN,  i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;

- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma  „Ekonmski najpovoljnija ponuda“

Jedini element kriterijuma je ponuđena cena koja nosi 100 pondera.

Kriterijum ponuđene cene se sastoji od dva podkriterijuma.

Podkriterijumi:

a) Prosečna jedinična cena (nosi 80 pondera)

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum Prosečna jedinična cena:

Broj pondera =  najniža prosečna  jedinična cena                             x 80

prosečna jedinična cena posmatranog Ponuđača

Obračun na dve decimale.

b) Norma sat (nosi 20 pondera)

1. VKV______________din/h          2. KV________________din/h     3.NK_____________din/h

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum Norma sat:

Prosečan norma sat=(∑1-3/3)

Broj pondera = najniži prosečan norma sat                           x20

prosečan norma sat posmatranog ponuđača

Obračun na dve decimale.

16. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko se dogodi da dve ili više ponuda imaju isti broj pondera izabraće se ponuda sa nižom Prosečnom jediničnom cenom. Ukoliko se dogodi dve ili više ponuda imaju isti broj pondera za podkriterijum Prosečna jedinična cena i isti ukupan broj pondera, izabraće se ponuđač koji je ponudio duži garantni rok.

17. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljana delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude  (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X konkursne dokumentacije).

18. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

19. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

1)	naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

2)	naziv i adresu naručioca;

3)	podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

4)	povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

5)	činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

6)	potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;

7)	potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši – 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; [navesti naziv naručioca]; javna nabavka [navesti redni broj javne nabavke];

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

20. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN I IZMENE UGOVORA

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

Izmena ugovora može se vršiti , tako da se količina  predmeta ugovora poveća , s tim da se  vrednost ugovora  može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora. Izmene ugovora vršiće se u pismenoj formi

VI  Obrazac ponude sa strukturom cene

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a br. 08/16

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA  NABAVKE

| poz. | opis radova | j.m. | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Izrada privremenih zaštitnih ograda u toku izvođenja radova od čeličnih stubova i zaštitne PVC mreže | m1 |  |  |
| 2 | Izrada privremenih pregrada od drvenih gredica 5 x 8,00 cm sa PVC folijom i vratima za prolaz. | m2 |  |  |
| 3 | Obijanje - štemovanje maltera d=3,00 cm |  |  |  |
| 3.1. | trošnog | m2 |  |  |
| 3.2. | cementnog | m2 |  |  |
| 4 | Rušenje zida |  |  |  |
| 4.1. | opeke d=12,00 cm | m2 |  |  |
| 4.2. | opeke d=25,00 cm | m2 |  |  |
| 4.3. | blok d=20,00 cm | m2 |  |  |
| 4.4. | beton d=10,00 cm | m2 |  |  |
| 4.5. | arm.beton d=10,00 cm | m2 |  |  |
| 5 | Štemovanje cementne košuljice d=3,00 -4,00cm | m2 |  |  |
| 6 | Štemovanje betona u podu ili međusobnoj konstrukciji |  |  |  |
| 6.1. | arm.beton d=5-6cm | m2 |  |  |
| 6.2. | beton d=10-12cm | m2 |  |  |
| 6.3. | arm.beton d=30cm | m2 |  |  |
| 6.4. | beton d=30cm | m2 |  |  |
| 7 | Štemovanje ker.pločica |  |  |  |
| 7.1. | zidnih | m2 |  |  |
| 7.2. | podnih | m2 |  |  |
| 7.3. | zidnih sa cem.malterom | m2 |  |  |
| 7.4. | podnih sa cem.ekstraktom | m2 |  |  |
| 7.5. | ker.pločica pojedinačno | kom |  |  |
| 8 | Probijanje otvora u zidu od opeke |  |  |  |
| 8.1. | presek 1.0x2.0 d=20cm | m2 |  |  |
| 8.2. | presek 1.5x2.3 d=20cm | m2 |  |  |
| 9 | Rušenje plafona od maltera sa trskom i letvama | m2 |  |  |
| 10 | Rušenje plafona od maltera sa rabic pletivom i arm. mrežom | m2 |  |  |
| 11 | Skidanje crepa na tavan sa krova | m2 |  |  |
| 12 | Ručno iznošenje šuta |  |  |  |
| 12.1 | teških materijala: malter, cigla, beton |  |  |  |
| 12.1.1 | 1 m3 po horizontali | m1 |  |  |
| 12.1.2 | 1 m3 po vertikali | m1 |  |  |
| 12.2 | lakših materijala: od drveta, pregrada, kabast materijal |  |  |  |
| 12.2.1 | 1 m3 po horizontali | m1 |  |  |
| 12.2.2 | 1 m3 po vertikali | m1 |  |  |
| 13 | Utovar i odvoženje šuta na gradsku deponiju do 20 km sa gradilišne dvorišne deponije sa plaćanjem taksi. |  |  |  |
|  | (do 5 m3) | tura |  |  |
| 14 | Demontaža montažnog plafona (Hunter Daglas) sa podkonstrukcijom i pripadajućim rasvetnim telima. | m2 |  |  |
| 15 | Demontaža montažnog plafona od gips kartonskih ploča sa podkonstrukcijom i pripadajućim rasvetnim telima. | m2 |  |  |
| 16 | Montaža i demontaža sa transportom lako prenosive skele -radne platforme, lako prenosive za premeštanje u radnom opsegu |  |  |  |
| 16.1 | h = 1.0-1.2m | kom |  |  |
| 16.2 | h = 2.0-2.4m | kom |  |  |
| 16.3 | h = 3.0-3.6m | kom |  |  |
| 17 | Montaža i demontaža sa transportom cevne fasadne skele širine ~1.0-1.2m | m2 |  |  |
| UKUPNO POD I: |  |  |

| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ručni iskop kanala |  |  |  |
| 1.1. | Iskop zemlje za kanale širine do 1.5m dubine do 2.0m | m3 |  |  |
| 1.2. | Iskop zemlje za kanale širine preko 2.0 m, dubine od 6 do 8 m sa zaštitom ivica čeličnom podgradom. | m3 |  |  |
| 1.3 | Ručno nabijanje zemlje III kategorije u sloju od 30 cm. | m3 |  |  |
| 1.4 | Ručno krčenje šiblja i sitnog rastinja | m3 |  |  |
| 2 | Nasipanje zemlje u kanal sa ručnim nabijanjem (zemlja od iskopa) | m3 |  |  |
| 3 | Dovoz i nasipanje peska oko položenih cevi | m3 |  |  |
| 4 | Dovoz i nasipanje šljunka | m3 |  |  |
| UKUPNO POD II: |  |  |

| III | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zidanje zida od opeke u cementnom ili produžnom malteru 1:3:9 |  |  |  |
| 1.1 | debljina 7cm sa serklažom | m2 |  |  |
| 1.2 | debljina 12cm | m2 |  |  |
| 1.3 | debljina 25cm | m2 |  |  |
| 2 | Zidanje zida od blokova u produžnom malteru 1:3:9 debljine 20cm | m2 |  |  |
| 3 | Zidanje zidova i stubova betonskim blokovima u cementnom malteru | m3 |  |  |
| 4 | Zidanje šahtova opekom u cementnom malteru | m3 |  |  |
| 5 | Malterisanje zidova u dva sloja sa perdašenjem i prskanjem cementnim mlekom, u produžnom malteru 1:3:9 | m2 |  |  |
| 6 | Demontaža postojećih vrata |  |  |  |
| 6.1 | 0.90x2.10 | kom |  |  |
| 6.2 | 1.40x2.30 | kom |  |  |
| 7 | Demontaža postojećih dvostrukih prozora |  |  |  |
| 7.1 | površine do 2 m2 | kom |  |  |
| 7.2 | preko 2 m2 | kom |  |  |
| 8 | Ugradnja vrata (bez nabavke) |  |  |  |
| 8.1 | dimenzije 0.90x2.10 | kom |  |  |
| 8.2 | dimenzije 1.40x2.30 | kom |  |  |
| 9 | Ugradnja prozora (bez nabavke) | kom |  |  |
| 10 | Rabiciranje plafona sa Q arm.mrežom na drvenoj podkonstrukciji | m2 |  |  |
| 11 | Zaziđivanje - krpljenje šliceva u zidu u produžnom malteru oko instalacija dimenzije prema veličini instalacija |  |  |  |
| 11.1 | za elektroinstalaciju | m1 |  |  |
| 11.2 | za vodovodnu instalaciju | m1 |  |  |
| 11.3 | za kanalizaciju fi 50 | m1 |  |  |
| 11.4 | za kanalizaciju fi 110 | m1 |  |  |
| 12 | Zaziđivanje rupa u zidu u produžnom malteru opekom |  |  |  |
| 12.1 | dim. 20x20x20 | kom |  |  |
| 12.2 | dim. 50x50x30 | kom |  |  |
| 13 | Sanacija starih dimnjaka sa ponovnim preziđivanjem i izradom završne kape (dim 1,20x0,60) sa izradom radne skele. | kom |  |  |
| 14 | Malterisanje špaletni širine 15-30cm u produžnom malteru. | m1 |  |  |
| 15 | Malterisanje plafona u produžnom malteru na rabic pletivu i Q mreži. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD III: |  |  |

| IV | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoniranje ploče MB debljine 10cm |  |  |  |
| 1.1 | betonom | m2 |  |  |
| 1.2 | betonom sa oplatom i arm.mrežom | m2 |  |  |
| 2 | Betoniranje cem.košuljice sa lakom arm.mrežom od sejanca 1:3 d=3-4cm | m2 |  |  |
| 3 | Betoniranje krpljenje rupa - prodora u ploči u međuspratnoj sitno rebrastoj konstrukciji ploča d=5-6cm |  |  |  |
| 3.1 | dim. 10/10 | kom |  |  |
| 3.2 | dim. 20/20 | kom |  |  |
| 4 | Betoniranje arm. bet. grede sa izradom oplate |  |  |  |
| 4.1 | dim. 15x25 | m3 |  |  |
| 4.2 | dim. 25x30 | m3 |  |  |
| 5 | Betoniranje međuspratne konstrukcije betonom MB 30 sa oplatom i podupiranjem d=16 cm. | m3 |  |  |
| 6 | Betoniranje AB stubova u četvorostranoj oplati sa potrebnom armaturom. | m3 |  |  |
| 7 | Betoniranje AB zidova betonom MB 25 u dvostranoj oplati |  |  |  |
| 7.1 | debljine d=15,00 cm | m2 |  |  |
| 7.2 | debljine d=20,00 cm | m2 |  |  |
| 7.3 | debljine d=25,00 cm | m2 |  |  |
| 8 | Izrada AB nadvratnika i nadprozornika betonom MB 30 sa opaltom i podupiranjem. | m1 |  |  |
| UKUPNO POD IV: |  |  |

| V | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature |  |  |  |
| 1.1 | GA | kg |  |  |
| 1.2 | MA | kg |  |  |
| UKUPNO POD V: |  |  |

| VI | TESARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i podaščavanje krova čamovom daskom d=24mm | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i letvisanje krova letvama dim.3/5cm |  |  |  |
| 2.1 | u jednom pravcu | m2 |  |  |
| 2.2 | u dva pravca | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja greda i rogova pojedinačno |  |  |  |
| 3.1 | dimenzije 10/10 cm | m1 |  |  |
| 3.2 | dimenzije 14/14 cm | m1 |  |  |
| UKUPNO POD VI: |  |  |

| VII | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja crepa tipa "Ideal" 222 | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja "Biber" crepa -dvostruko pokrivanje | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja slemenjaka u produžnom malteru | m1 |  |  |
| UKUPNO POD VII: |  |  |

| VIII | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja, pokrivanje pocinkovanim limom krovnih površina | m2 |  |  |
| 2 | Pokrivanje krova TR limom u boji po izboru Naručioca. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od pocinkovanog lima dim.15/15 | m1 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja vertikalnog oluka od pocinkovanog lima |  |  |  |
| 4.1 | fi 100mm | m1 |  |  |
| 4.2 | fi 150mm | m1 |  |  |
| 5 | Izrada i montaža okapnica od pocinkovanog lima RŠ do 40 cm | m1 |  |  |
| 6 | Izrada i montaža uvala od pocinkovanog lima RŠ do 80 cm | m1 |  |  |
| 7 | Opšivanje dimnjaka pocinkovanim limom RŠ do 50 cm | m1 |  |  |
| 8 | Izrada ventilacija sa kapom od pocinkovanog lima fi 120 mm | m1 |  |  |
| 9 | Struganje i šmirglanje zarđalih okapnica od pocinkovanog lima | m1 |  |  |
| 10 | Bojenje okapnica masnom bojom sa pripremom površine RŠ do 60 cm | m1 |  |  |
| 11 | Demontaža, skidanje dotrajalog postojećeg lima sa krovnih površina |  |  |  |
| 11.1 | visina prizemni objekat | m2 |  |  |
| 11.2 | visina 4 nivoa ~20m | m2 |  |  |
| 12 | Demontaža, skidanje dotrajalih postojećih limenih horizontalnih oluka, spuštanje na gradilišnu deponiju. | m1 |  |  |
| 13 | Demontaža, skidanje dotrajalih postojećih limenih vertikalnih oluka, spuštanje na gradilišnu deponiju. | m1 |  |  |
| UKUPNO POD VIII: |  |  |

| IX | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije u slojevima: |  |  |  |
|  | - bitulit |  |  |  |
|  | - kondor 4 dva puta varen 100 posto | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "POLIAZBITOL" i sl. u slojevima: |  |  |  |
|  | - bitulit x 1 |  |  |  |
|  | - staklena mrežica x 2 |  |  |  |
|  | - poliazbitol x 2 | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "DOMOFLEX" i sl. u slojevima: |  |  |  |
|  | - prajmer odgovarajući |  |  |  |
|  | - domoflex izolacija | m2 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "ISOFLEX" i sl. u slojevima: |  |  |  |
|  | - prajmer odgovarajući |  |  |  |
|  | - isoflex izolacija | m2 |  |  |
| 5 | Nabavka i izrada hidroizolacije ravnih krovova PVC membranama tipa Sika ili slično | m2 |  |  |
| UKUPNO POD IX: |  |  |

| X | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja, oblaganje zidova gips karton tablama sa podkonstrukcijom od odgovarajućeg profila - jednostruko oblaganje. | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i izgradnja pregradnog zida gips karton tablama, sa podkonstrukcijom od odgovarajućih profila, obostrano oblaganje zida visine h=4m sa izolacijom od min. vune. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od aluminijuma u lamperijama (tipa "Hanter-Daglas" i sl.) sa odgovarajućom podkonstrukcijom. | m2 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od aluminijuma u pločama u rasteru 60/60cm (tipa "Metal modular" i sl.) sa odgovarajućom podkonstrukcijom | m2 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona u pločama od gipsa u rasteru 60/60cm sa odgovarajućom podkonstrukcijom | m2 |  |  |
| UKUPNO POD X: |  |  |

| XI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica zidnih, postavljanje na malter ili lepak za pločice, domaće proizvodnje I klase |  |  |  |
| 1.1 | ker. pločica na malter | m2 |  |  |
| 1.2 | ker. pločica na građ. lepak | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica podnih, postavljanje na cem. ekstrikt, domaće proizvodnje I klase | m2 |  |  |
| 3 | Pojedinačna ugradnja keramičkih pločica zidnih ili podnih (obračun po kom.) | kom |  |  |
| 4 | Izrada sokle od keramičkih pločica h=10 cm | m1 |  |  |
| UKUPNO POD XI: |  |  |

| XII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja laminat poda sa filcom i ugaonim lajsnama. | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja PVC poda tipa "TARKET" i drugih odgovarajućih po kvalitetu sa ugaonim lajsnama PVC i ravnanjem "Olmo" masom. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja PVC elektroprovodnog poda sa elektroprovodnim lepkom i bakarnim trakama, povezivanje u kutijama uzemlj. sa ugaonim lajsnama PVC. | m2 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja parketa hrastovog I klasa sa struganjem i lakiranjem 3 puta. | m2 |  |  |
| 5 | Polaganje ugaonih lajsni na pod od parketa. | m1 |  |  |
| 6 | Polaganje itisona i sličnih podnih obloga preko cementne košuljice na odgovarajući lepak. | m2 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja podne glet mase u kvalitetu "OLMO" mase u 1 sloju ~2-3mm. | m2 |  |  |
| 8 | Skidanje postojeće PVC podne obloge sa struganjem lepka. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XII: |  |  |

| XIII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anpasovanje drvene stolarije dim. 1.40x2.80 prozora dvostrukog sa 8 krila | kom |  |  |
| 2 | Anpasovanje drvene stolarije vrata |  |  |  |
| 2.1 | jednokrilnih sa štokom 0.90x2.10 | kom |  |  |
| 2.2 | dvokrilnih sa štokom 1.40x2.30 | kom |  |  |
| 3 | Zamena okova |  |  |  |
| 3.1 | kvake par | kom |  |  |
| 3.2 | brave | kom |  |  |
| 3.3 | ručice za prozor ("ONLIVE") | kom |  |  |
| 3.4 | trib ručica sa mehanizmom (bez šipki) | kom |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drvenih vrata, plot obostrano šperovano d=4mm, štok puno drvo od čamovine, sa kompletnim okovom. |  |  |  |
| 4.1 | jednokrilna dim. 0.90x2.10 | kom |  |  |
| 4.2 | dvokrilna dim. 1.40x2.30 | kom |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja PVC-fasadne stolarije (prozora) sa termopan staklom. | m2 |  |  |
| 5.1 | Nabavka i ugradnja PVC-fasadne stolarije (prozora) sa termopan staklom i Al-roletnama sa unutrašnjom ili spoljašnjom kutijom. | m2 |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja Al-plastificiranih vrata. | m2 |  |  |
| 7 | Nabavka materijala i izrada bravarskih vrata sa konstrukcijom od čeličnih profila sa kompletnim okovom. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XIII: |  |  |

| XIV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada ograde - ram od čeličnih profila sa ispunom od armaturne mreže. Veličina polja 1,5-2,0 m, h=1,0-1,5 | m2 |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja metalne ograde sa rukohvatom od čeličnih vučenih/valjanih profila. Sve vertikale su na dnu i vrhu povezane horizontalama. Rukohvat izrađen od cevi Ø 40 mm, pričvršćen zavrtnjima | m1 |  |  |
| 3 | Izrada i ugradnja metalnih penjalica sa ankerovanjem u zid čeličnim tiplovima. | kom |  |  |
| 4 | Izrada rampe sa konstrukcijom od čeličnih profila i oblogom od ravnog brodskog lima | m2 |  |  |
| 5 | Izrada ograde od čeličnih profila sa rukohvatom od cevi Ø 6/4" | m1 |  |  |
| 6 | Izrada i ugradnja metalnih penjalica za šahtove. | kom |  |  |
| 7 | Nabavka materijala, izrada, transport i montaža nosivih čeličnih stubova i metalne konstrukcije nadstrešnice od čeličnih profila. Sav potreban ugrađeni materijal u svemu prema statičkom proračunu i radioničkom crtežu. | kg |  |  |
| 8 | Izrada i ugradnja zaštitne prozorske rešetke od čeličnih profila. | m2 |  |  |
| 9 | Izrada i montaža vrata od bravarske konstrukcije i oblogom od lima. | m2 |  |  |
| 10 | Izrada i montaža prozora od bravarske konstrukcije zastakljene staklom d= 4 mm. | m2 |  |  |
| 11 | Bravarski popravak i ponovna montaža postojećih zaštitnih prozorskih rešetki. Pozicijom obuhvaćen popravak, čišćenje, ravnanje i učvršćenje spojeva. | m2 |  |  |
| 12 | Prepravka bravarskih prozora i vrata u radionici, transport i ponovna montaža | m2 |  |  |
| 13 | Prepravka ulaznih kapija (zamena oštećenih delova, ojačanje konstrukcija, anpasovanje). Rad u radionici ili na licu mesta. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XIV: |  |  |

| XV | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mehaničko skidanje - struganje postojeće boje, koja nedovoljno prijanja na zidu i plafonu. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 2 | Obrada naprslina - pukotina na zidovima i plafonima samolepljivom mrežicom i "Knauf" ispunom. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 3 | Premazivanje zidova i plafona podlogom. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 4 | Gletovanje zidova i plafona glet masom x 2. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 5 | Bojenje zidova i plafona poludisperzijom u dva sloja. Obračun po m2. |  |  |  |
|  | - u belo | m2 |  |  |
|  | - u tonu | m2 |  |  |
| 6 | Nabavka materijala i bojenje zidova masnom bojom x 2 ili fasakrilom. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 7 | Sanacija fleka od prokišnjavanja masnom bojom ili fasakrilom | m2 |  |  |
| 8 | Nabavka materijala i bojenje drvene stolarije osnovnom x 1 i lak bojom x 1 sa potrebnim mestimičnim kitovanjem i brušenjem cele površine i skidanjem oštećene boje. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 9 | Nabavka materijala i bojenje radijatora osnovnom i lak bojom za radijatore sa brušenjem i struganjem čel. četkom i premaz antikorozivnim sredstvom. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 10 | Nabavka materijala i bojenje cevi |  |  |  |
|  | cevi promera 1 col | m1 |  |  |
|  | cevi promera 2 col | m1 |  |  |
|  | cevi promera preko 2 cola | m1 |  |  |
| 11 | Nabavka materijala i bojenje limenih ventilacionih kanala masnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 12 | Nabavka materijala i bojenje kapija, ograde i građevinske bravarije masnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XV: |  |  |

| XVI | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada nove fasade sa prethodnim struganjem stare boje, ponovno gletovanje i bojenje fasakrilom u boji po izboru Naručioca. | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala, transport i izrada termoizolacije fasadnih zidova slojem stiropora d=8 cm i slojem PE mrežice. Ploče stirodura povezati za fasadne zidove odgovarajućim PVC tiplovima. Obrada zidova "Bavalit" po izboru Naručioca. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala, transport i oblaganje fasade veštačkim kamenom. Prvi sloj cementni malter od sejanog šljunka d=2 cm. Drugi sloj veštački kamen d=2 cm sa pikovanjem ili štokovanjem. | m2 |  |  |
| 4 | Nabavka materijala, transport i malterisanje fasade produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa završnim premazom akrilnom fasadnom bojom u boji po izboru Naručioca. U cenu uračunata i pomoćna radna skela. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XVI: |  |  |

| XVII | STAKLOREZAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamena polomljenog stakla na prozorima termoizolacionim staklom 2 x 4 mm. | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje providnog stakla na prozorima d=3-4 mm. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja sigurnosnog stakla d=6 mm sa pratećim radovima. | m2 |  |  |
| 4 | Zastakljivanje bravarije - vrata i pregrada staklom d=6mm sa gitovanjem. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XVII: |  |  |

| XVIII | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamena komplet vodokotlića sa ispirnom cevi. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 2. | Demontaža postojeće WC šolje, nabavka i ugradnja |  |  |  |
|  | nove WC šolje sa svim potrebnim vezivnim |  |  |  |
|  | materijalom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 3. | Zamena virble sa isključivanjem vodovodne |  |  |  |
|  | mreže i pražnjenje iste pumpom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Ø 50 ........................................................... | kom |  |  |
| b) | Ø 40 ........................................................... | kom |  |  |
| 4. | Probijanje otvora u ar.betonskom zidu dim. |  |  |  |
|  | 40x40cm sa isključivanjem vodovodne mreže |  |  |  |
|  | i pražnjenje iste pumpom. |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno |  |  |
| 5. | Demontaža postojeće vod.mreže Ø 32, sa |  |  |  |
|  | odvozom na deponiju iste. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 6. | Ugradnja ventila Ø 32 na postojećoj vodovodnoj |  |  |  |
|  | mreži. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  |  |
| 7. | Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih |  |  |  |
|  | cevi odgovarajućim fitinzima. |  |  |  |
|  | Obračun po m1 ugrađene cevi. | m1 |  |  |
| 8. | Mašinsko sečenje betonske ploče d=20cm |  |  |  |
|  | radi iskop kanala za otklanjanje kvara na vod. |  |  |  |
|  | instalaciji. Sečenje izvršiti specijalnim |  |  |  |
|  | dijamantskim alatom. |  |  |  |
|  | Obračunava se po m1 sečenog betona. | m1 |  |  |
| 9. | PVC kanalizacione cevi Ø 70mm. Nabavka |  |  |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |  |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, i |  |  |  |
|  | spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionih |  |  |  |
|  | razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi i |  |  |  |
|  | ispitivanje montiranog razvoda na vododrživost |  |  |  |
|  | koje treba izvesti u prisustvu nadzornog organa. |  |  |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |  |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 10. | PVC kanalizacione cevi Ø110mm. Nabavka |  |  |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |  |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, i |  |  |  |
|  | spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionog |  |  |  |
|  | razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi |  |  |  |
|  | i ispitivanje montiranog razvoda na vododrživost |  |  |  |
|  | koje treba izvesti u prisustvu nadzornog organa. |  |  |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |  |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 11. | PVC kanalizacione cevi Ø160mm. Nabavka, |  |  |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |  |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, |  |  |  |
|  | i spojnim i veznim materijalom za izradu |  |  |  |
|  | kanalizacionog razvoda u zemlji. U jediničnu cenu |  |  |  |
|  | pozicije ulazi i ispitivanje montiranog razvoda na |  |  |  |
|  | vododrživost koje treba izvesti u prisustvu |  |  |  |
|  | nadzornog organa. U jediničnu cenu pozicije ulazi |  |  |  |
|  | sav potreban rad i spojni i vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 12 | VODOMERNI ŠAHT |  |  |  |
|  | Izrada vodomernog šahta dimenzija 2.00x1.50, |  |  |  |
|  | od armiranog betona MB20 u svemu prema detaljima |  |  |  |
|  | iz projekta. U cenu je uračunata: izrada, |  |  |  |
|  | nameštanje i skidanje oplate, nabavka i ugradnja |  |  |  |
|  | armature, kao i nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih |  |  |  |
|  | penjalica. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 13 | LG ŠAHT POKLOPCI |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih |  |  |  |
|  | šaht poklopaca, Ø 625mm, sa rupama, prema |  |  |  |
|  | JUS-u M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno |  |  |  |
|  | opterećenje od 400 KN. |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom |  |  |
| 14 | LG ŠAHT POKLOPCI |  |  |  |
|  | Nabavka transport i montaža liveno-gvozdenih |  |  |  |
|  | šaht poklopaca, Ø 625mm , sa rupama, prema |  |  |  |
|  | JUS-u M.J6.226, sa ramom, za zelene površine |  |  |  |
|  | opterećenje od 60 KN. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 15 | VODOVODNE CEVI |  |  |  |
|  | Nabavka , transport i ugradnja čeličnih pocinkovanih |  |  |  |
|  | vodovodnih cevi, zajedno sa fitinzima, za radni |  |  |  |
|  | pritisak do 10 bara za vodovodni razvod u objektu. |  |  |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |  |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
|  | Razvod vode: |  |  |  |
| a) | Ø32mm | m1 |  |  |
| b) | Ø25mm | m1 |  |  |
| c) | Ø20mm | m1 |  |  |
| d) | Ø15mm | m1 |  |  |
| 16 | VODOVODNE CEVI |  |  |  |
|  | Nabavka transport i ugradnja okiten vodovodnih |  |  |  |
|  | cevi, zajedno sa fitinzima, za radni pritisak do |  |  |  |
|  | 10 bara za vodovodni razvod u objektu. U jediničnu |  |  |  |
|  | cenu pozicije ulazi sav potreban rad i spojni i |  |  |  |
|  | vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
|  | Razvod vode |  |  |  |
| a) | Ø32mm | m1 |  |  |
| b) | Ø25mm | m1 |  |  |
| c) | Ø20mm | m1 |  |  |
| d) | Ø15mm | m1 |  |  |
| 17 | Demontaža oštećene pocinkovane vodovodne |  |  |  |
|  | hidrantske mreže Ø 65mm, sa svim potrebnim |  |  |  |
|  | radovima. Montaža demontirane pocinkovane |  |  |  |
|  | vodovodne cevi hidranske mreže Ø 65mm sa |  |  |  |
|  | zamenom oštećenog spojnog materijalom fitinga |  |  |  |
|  | i to: klizna spojka, dupli nipli, kolena i ''T'' komad. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 18 | Zamena oštećenog ventila 2'' u protiv požarnom |  |  |  |
|  | ormanu sa izradom spoja. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 19 | Probijanje otvora u armirano betonskom zidu šahte |  |  |  |
|  | d=20cm za prolaz instalacije hidranske mreže. |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom |  |  |
| 20 | Demontaža oštećenih postojećih keramičkih |  |  |  |
|  | kanalizacionih cevi Ø 160 sa utovarom i odvozom |  |  |  |
|  | istih na gradsku deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 21 | Izrada priključaka na postojećoj kanalizacionoj |  |  |  |
|  | mreži, u jediničnu cenu ulazi sav potrebni rad i |  |  |  |
|  | materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 22 | Demontaža starih pocinkovanih cevi Ø 50 sa |  |  |  |
|  | odvozom istih na deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 23 | Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih |  |  |  |
|  | cevi Ø 63 sa odgovarajućim fitinzima. |  |  |  |
|  | Obračun po m1 ugrađene cevi. | m1 |  |  |
| 24 | Detekcija kvara na vodovodnoj mreži |  |  |  |
|  | elektronskim uređajem radi utvrđivanja tačnog |  |  |  |
|  | mesta kvara i obima građevinskih radova. |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno |  |  |
| 25 | Mašinsko sečenje betonske ploče d=25cm |  |  |  |
|  | radi iskop kanala za otklanjanje kvara na vod. |  |  |  |
|  | instalaciji. Sečenje izvršiti specijalnim |  |  |  |
|  | dijamantskim alatom. |  |  |  |
|  | Obračunava se po m1 sečenog betona. | m1 |  |  |
| 26 | Sanacija dela oštećene vod.instalacije od |  |  |  |
|  | pocinkovanih cevi Ø 1" u zidu od opeke d=12 |  |  |  |
|  | cm.U cenu obračunati štemovanje zida od |  |  |  |
|  | opeke do mesta oštećenja, sečenje oštećenog |  |  |  |
|  | dela cevi sa ugradnjom novog dela pocinkovane |  |  |  |
|  | cevi Ø 1" sa potrebnim fitingom ostalim spojnim |  |  |  |
|  | materijalom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu saniranog kvara. | kom |  |  |
| 27 | Nabavka i ugradnja propusnog ventila Ø 1". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  |  |
| 28 | Sanacija dela oštećene PVC kanalizacione |  |  |  |
|  | mreže u podu od betona, u cenu uračunati |  |  |  |
|  | potrebno štemovanje podne ploče,demontažu |  |  |  |
|  | oštećene PVC kanalizacione mreže Ø 50mm |  |  |  |
|  | kao i nabavka i ugradnja nove cevi sa |  |  |  |
|  | potrebnim spojnim materijalom |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 29 | Demontaža postojećih i ugradnja novih |  |  |  |
|  | sinfona za pisoare i lavaboe. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 30 | Demontaža postojećih i ugradnja novih |  |  |  |
|  | EK ventila za pisoare kao i zamena postojećih |  |  |  |
|  | i ugradnja novih virbli na ventilima od 1/2" |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  |  |
| 31 | Demontaža postojećeg i ugradnja novog |  |  |  |
|  | sinfona za sudopere. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  |  |
| 32 | Zamena regulatora pritiska u glavnoj |  |  |  |
|  | šahti Ø 80. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 33 | Zamena regulatora pritiska |  |  |  |
|  | (kotlarnici) Ø50. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 34 | Zamena ventila u hidrantskim ormarima Ø50. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 35 | Demontaža pocinkovane cevi sa odlaganjem |  |  |  |
|  | na privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
| a) | cevi Ø1/2'' | m1 |  |  |
| b) | cevi Ø3/4'' | m1 |  |  |
| c) | cevi Ø1'' | m1 |  |  |
| d) | cevi Ø5/4'' | m1 |  |  |
| e) | cevi Ø6/4'' | m1 |  |  |
| f) | cevi Ø2'' | m1 |  |  |
| g) | cevi Ø3'' | m1 |  |  |
| h) | cevi Ø3.5'' | m1 |  |  |
| 36 | Nabavka i montaža pocinkovane cevi zajedno |  |  |  |
|  | sa fitingom. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
| a) | Ø1/2'' | m1 |  |  |
| b) | Ø3/4'' | m1 |  |  |
| c) | Ø1'' | m1 |  |  |
| d) | Ø5/4'' | m1 |  |  |
| e) | Ø6/4'' | m1 |  |  |
| f) | Ø2'' | m1 |  |  |
| g) | Ø3'' | m1 |  |  |
| h) | Ø3,5'' | m1 |  |  |
| 37 | Nabavka i ugradnja kliznih spojki. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Ø15mm | kom |  |  |
| b) | Ø25mm | kom |  |  |
| c) | Ø32mm | kom |  |  |
| d) | Ø40mm | kom |  |  |
| e) | Ø50mm | kom |  |  |
| f) | Ø65mm | kom |  |  |
| g) | Ø80mm | kom |  |  |
| 38 | Nabavka i montaža "AMBOR" šelne na postojećoj |  |  |  |
|  | mreži. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Ø80mm | kom |  |  |
| b) | Ø100mm | kom |  |  |
| 39 | Demontaža postojeće kade sa odlaganjem na |  |  |  |
|  | privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 40 | Demontaža kompletne sanitarije u tipskom kupatilu |  |  |  |
|  | sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 41 | Demontaža kompletne postojeće instalacije u tipskom |  |  |  |
|  | kupatilu sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 42 | Demontaža kompletne postojeće kanalizacione instalacije |  |  |  |
|  | od gvozdeno livenih i keramičkih cevi u tipskom kupatilu |  |  |  |
|  | sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 43 | Zamena električnog bojlera sa odgovarajućim |  |  |  |
|  | "brinoks" vezama i sigurnosnim ventilom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | bojler od 50l korisne zapremine | kom |  |  |
| b) | bojler od 80l korisne zapremine | kom |  |  |
| c) | bojler od 150l korisne zapremine | kom |  |  |
| d) | bojler od 250l korisne zapremine | kom |  |  |
| e) | bojler od 600l korisne zapremine | kom |  |  |
| 44 | Zamena protočnog bojlera zajedno sa odgovarajućim |  |  |  |
|  | prohromskim cevima za vezu sa slavinom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | bojler od 5l | kom |  |  |
| b) | bojler od 8l | kom |  |  |
| c) | bojler od 10l | kom |  |  |
| 45 | Servisiranje postojećeg bojlera za sanitarnu vodu, |  |  |  |
|  | u cenu uračunati: |  |  |  |
|  | - demontaža elektro veza bojlera |  |  |  |
|  | - demontaža prirubnica bojlera № 250 odgrevanjem |  |  |  |
|  | - demontaža čaura i elektrogrejača bojlera |  |  |  |
|  | - pražnjenje bojlera, čišćenje, skidanje ramenca |  |  |  |
|  | i ispiranje bojlera |  |  |  |
|  | - isporuka i montaža prirubnive №250 za ugradnju |  |  |  |
|  | čaura |  |  |  |
|  | - izrada isporuka i ugradnja prohromskih čaura |  |  |  |
|  | № 50 sa zavarivanjem za prirubnicu |  |  |  |
|  | - montaža prirubnice sa čaurama sa isporukom |  |  |  |
|  | i montažom prirubničkog seta |  |  |  |
|  | - isporuka i montaža električnih grejača snage |  |  |  |
|  | P=12KW sa elektropovezivanjem |  |  |  |
|  | - punjenje bojlera i hidraulična proba |  |  |  |
|  | - puštanje u rad i topla proba |  |  |  |
|  | - pripremni radovi i transport. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |
| a) | bojler od 80l | kom |  |  |
| b) | bojler od 150l | kom |  |  |
| c) | bojler od 200l | kom |  |  |
| d) | bojler od 300l | kom |  |  |
| e) | bojler od 500l | kom |  |  |
| f) | bojler od 600l | kom |  |  |
| 46 | Zamena komplet lavaboa od belog fajansa sa |  |  |  |
|  | odgovarajućim metalnim sifonom i šrafovima za |  |  |  |
|  | kačenje za zid. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 47 | Zamena ogledala sa etažerom u svemu prema zahtevu |  |  |  |
|  | naručioca radova. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 48 | Zamena jednoručne baterije za toplu i hladnu |  |  |  |
|  | vodu. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | za lavabo | kom |  |  |
| b) | za sudoperu | kom |  |  |
| 49 | Zamena jednoručne baterije za kadu sa telefon |  |  |  |
|  | tušem . |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 50 | Zamena postojeće kade novom "AKRILNOM" kadom, |  |  |  |
|  | komplet sa odgovarajućim prelivnim sifonom |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | kada l=1,00 | kom |  |  |
| b) | kada l=1,20 | kom |  |  |
| c) | kada l=1,40 | kom |  |  |
| d) | kada l=1,60 | kom |  |  |
| e) | kada l=1,80 | kom |  |  |
| 51 | Zamena tipskih držača WC papira od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 52 | Zamena tipskih držača sapuna od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 53 | Zamena držača za tečni sapun . |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 54 | Zamena držača za rolo papir od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 55 | Zamena držača za peškir od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 56 | Zamena keramičkog pisoara sa odgovarajućim |  |  |  |
|  | sifonom i "EK" ventilom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Zidni pisoar | kom |  |  |
| b) | Stojeći pisoar | kom |  |  |
| 57 | Zamena tuš kada zajedno sa sifonom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 58 | Zamena tuš kabine od PVC-a sa ispunom od |  |  |  |
|  | perspeksa. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 59 | Zamena horizontalne podne slivne rešetke zajedno |  |  |  |
|  | sa poklopcem od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 60 | Zamena komplet hidranta Ø100mm zajedno sa |  |  |  |
|  | ormarićem, crevima i odgovarajućim mlaznicama. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 61 | Zamena hidranta Ø100 ( bez zamene ormarića). |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 62 | Zamena komplet ormarića sa odgovarajućom |  |  |  |
|  | opremom (creva i mlaznica). |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 63 | Nabavka transpor i ugradnja "OKITEN" cevi zajedno sa |  |  |  |
|  | potrebnim fitingom (ventili se plaćaju posebno). |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
| a) | cevi Ø20mm | m1 |  |  |
| b) | cevi Ø25mm | m1 |  |  |
| c) | cevi Ø32mm | m1 |  |  |
| d) | cevi Ø40mm | m1 |  |  |
| e) | cevi Ø50mm | m1 |  |  |
| f) | cevi Ø80mm | m1 |  |  |
| g) | cevi Ø100mm | m1 |  |  |
| 64 | Nabavka i ugradnja odgovarajućih ventila za |  |  |  |
|  | hidrantsku mrežu. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Ø20mm | kom |  |  |
| b) | Ø25mm | kom |  |  |
| c) | Ø32mm | kom |  |  |
| d) | Ø40mm | kom |  |  |
| e) | Ø50mm | kom |  |  |
| f) | Ø80mm | kom |  |  |
| g) | Ø100mm | kom |  |  |
| 65 | Izrada snimka izvedenog stanja instalacije |  |  |  |
|  | vodovoda, kanalizacije i sl. (dužine do 50m1) sa |  |  |  |
|  | izradom skice postojećih podzemnih instalacija |  |  |  |
|  | ( energetski, telefonski i sl. kablovi) i novih instalacija. |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | kompl |  |  |
| 66 | Detekcija kvara na kanalizacionoj mreži /vertikala/ |  |  |  |
|  | sa zatvaranjem i puštanjem vode u mokrim čvorovima. |  |  |  |
|  | Demontaža / presecanje/ oštećene postojeće |  |  |  |
|  | keramičke kanalizacione cevi Ø 110, l= 2,00m1, |  |  |  |
|  | ugradnja nove kanalizacione cevi Ø 110 sa |  |  |  |
|  | fazonskim komadima i kliznim spojkama l = 2,00m1 |  |  |  |
|  | sa utovarom i odvozom istih na gradsku deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 67 | Crpljenje vode i fekalije iz kanalizacionih šahtova |  |  |  |
|  | muljnom pumpom, sa sakupljanjem i izbacivanjem |  |  |  |
|  | mulja d= 50cm i pranjem podova i zidova vodom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 68 | Crpljenje vode iz podrumskih prostorija, vodovodnih |  |  |  |
|  | i kanalizacionih šahtova muljnom pumpom sa |  |  |  |
|  | skupljanjem i izošenjem mulja (do 10cm). |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 |  |  |
| 69 | Ručno čišćenje kanalizacionih šahti dim. Ø120 |  |  |  |
|  | i dubine do 3m, od fekalija, mulja i šuta upotrebom |  |  |  |
|  | ručnog alata i pribora, sa odvozom na deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 70 | Odgušivanje kanalizacione cevi sajlom |  |  |  |
|  | i dovođenje u ispravno stanje. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 71 | Sanacija dela oštećene PVC kanalizacione mreže |  |  |  |
|  | U cenu uračunati demontažu oštećenje PVC |  |  |  |
|  | kanalizacione mreže Ø 70 i Ø 100 i montaža iste |  |  |  |
|  | sa potrebnim spojnim materijalom i izradom |  |  |  |
|  | priključaka postojećih sanitarnih čvorova komada 9. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
| a) | Ø 70mm | m1 |  |  |
| b) | Ø 100mm | m1 |  |  |
| c) | Ø 160mm | m1 |  |  |
| d) | Ø 200mm | m1 |  |  |
| 72 | Crpljenje vode muljnom pumpom. |  |  |  |
|  | Obračun po h. | h |  |  |
| 73 | Mašinsko otpušenje kanalizacionih cevi, slivnika i |  |  |  |
|  | šahti (VOMA) |  |  |  |
|  |  | paušal |  |  |
| UKUPNO POD XVIII: |  |  |

| XIX | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaštita podova i nameštaja PVC folijom | m2 |  |  |
| 2 | Mašinsko pranje i poliranje PVC podova | m2 |  |  |
| 3 | Čišćenje horizontalnih oluka cca 20m |  |  |  |
| 3.1 | rad sa skele sa obračunatom skelom | m1 |  |  |
| 3.2 | rad sa upotrebom alpinističke opreme | m1 |  |  |
| 4 | Nabavka, izrada i postavljanje stubova od čeličnih cevi fi 80 h=1m1 kao zaštita parkinga i zelenih površina. (Izrada, betoniranje, bojenje) | kom |  |  |
| 5 | Prepravka metalnih stubića koje daje Investitor. Izrada ankera i ugradnja. | kom |  |  |
| 6 | Montaža i demonaža nadstrešnica iznad ulaza - zaštita pešaka. Izrada konstrukcije od cevaste skele, prekriveno fosnama i PVC folijom. | m2 |  |  |
| 7 | Nabavka i postavljanje venecijanera | m2 |  |  |
| 8 | Nabavka i postavljanje trakastih zavesa | m2 |  |  |
| 9 | Nabavka i postavljanje roletni sa Al ispunom | m2 |  |  |
| 10 | Nabavka i postavljanje Al prelazne lajsne na sastavu dva poda. | m1 |  |  |
| 11 | Demontaža postojećeg spuštenog plafona tipa "ARMSTRONG" i sl. | m2 |  |  |
| 12 | Brušenje postojećeg teraco poda, stepeništa i sokle sa izradom zaštitnog premaza. | m2 |  |  |
| 13 | Popravka postojećih PVC vrata i prozora |  |  |  |
| 13.1 | vrata |  |  |  |
| 13.1.1 | zamena šarki - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.1.2 | zamena kvaka - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.1.3 | zamena ručica - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.1.4 | zamena roletni - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.1.5 | zamena brava - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.1.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |  |  |
| 13.2 | prozori |  |  |  |
| 13.2.1 | zamena šarki - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.2.2 | zamena kvaka - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.2.3 | zamena ručica - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.2.4 | zamena roletni - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.2.5 | zamena brava - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 13.2.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |  |  |
| 14 | Popravka postojećih Al vrata i prozora |  |  |  |
| 14.1 | vrata |  |  |  |
| 14.1.1 | zamena šarki - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.2 | zamena kvaka - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.3 | zamena ručica - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.4 | zamena roletni - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.5 | zamena brava - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |  |  |
| 14.2 | prozori |  |  |  |
| 14.2.1 | zamena šarki - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.2 | zamena kvaka - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.3 | zamena ručica - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.4 | zamena roletni - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.5 | zamena brava - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |  |  |
| 15 | Zamena makaza bočnih zatvarača prihvatnika na aluminijumskim prozorima - "GU","STUBLINA","FAPIM" | kom |  |  |
| 16 | Zamena gurtni i tabakera na roletnama | kom |  |  |
| 17 | Štelovanje ubodnika, oklagija i rolnica na roletnama (obračun po prozoru) | kom |  |  |
| 18 | Zamena Al ispune na roletnama | m1 |  |  |
| 19 | Zamena PVC ispune na roletnama | m1 |  |  |
| 20 | Zamena komplet okova na postojećim prozorima - "GU","STUBLINA","FAPIM" | kom |  |  |
| 21 | Zaštita vrata i prozora postavljanjem rešetki od čeličnih profila 16x16 ili 20x20 | m2 |  |  |
| 22 | Gitovanje spoja lima i zida trajnoelastičnim gitom. | m1 |  |  |
| 23 | Tapaciranje nameštaja - mebl štof po izboru Investitora |  |  |  |
| 23.1 | trosed | kom |  |  |
| 23.2 | dvosed | kom |  |  |
| 23.3 | fotelja | kom |  |  |
| 24 | Tapaciranje nameštaja - eko koza u boji po izboru Investitora |  |  |  |
| 24.1 | trosed | kom |  |  |
| 24.2 | dvosed | kom |  |  |
| 24.3 | fotelja | kom |  |  |
| 25 | Ispitivanje provodivosti PVC antistatik podova i izdavanje atesta. | kom |  |  |
| UKUPNO POD XIX: |  |  |

a)  PROSEČNA JEDINIČNA CENA - STRUKTURA CENA:

| Opis radova (Pozicije iz predmera radova) | PROSEČNE JEDINIČNE CENE |
| --- | --- |
| I PRIPREMNI RADOVI (∑1-17)/17 |  |
| II ZEMLJANI RADOVI (∑1-4)/4 |  |
| III ZIDARSKI RADOVI (∑1-15)/15 |  |
| IV BETONSKI RADOVI (∑1-8)/8 |  |
| V ARMIRAČKI RADOVI (∑1-1)/1 |  |
| VI TESARSKI RADOVI(∑1-3)/3 |  |
| VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI(∑1-3)/3 |  |
| VIII LIMARSKI RADOVI(∑1-13)/13 |  |
| IX IZOLATERSKI RADOVI(∑1-5)/5 |  |
| X MONTAŽNI RADOVI (∑1-5)/5 |  |
| XI KERAMIČARSKI RADOVI (∑1-4)/4 |  |
| XII PODOPOLAGAČKI RADOVI (∑1-8)/8 |  |
| XIII STOLARSKI RADOVI (∑1-7)/7 |  |
| XIV BRAVARSKI RADOVI (∑1-13)/13 |  |
| XV MOLERSKI RADOVI (∑1-12)/12 |  |
| XVI FASADERSKI RADOVI (∑1-4)/4 |  |
| XVII STAKLOREZAČKI RADOVI (∑1-4)/4 |  |
| XVIII VODOVOD I KANALIZACIJA (∑1-73)/73 |  |
| XIX RAZNI RADOVI (∑1-25)/25 |  |
| PROSEČNA JEDINIČNA CENA (∑I-XIX)/19: |  |
| PDV: |  |
| SVEGA: |  |

Napomena: (Cenama su obuhvaćeni rad, nabavka i isporuka materijala u skladu sa važećim normativima).

b) PROSEČAN NORMA SAT:

| 1. VKV___________________din/h bez pdv-a | 1. VKV___________________din/h sa pdv-om |
| --- | --- |
| 2. KV____________________din/h bez pdv-a | 2. KV____________________din/h sa pdv-om |
| 3. NK____________________din/h bez pdv-a | 3. NK____________________din/h sa pdv-om |
| PROSEČAN NORMA SAT: (∑1-3)/3=____________________din/h bez pdv-a | PROSEČAN NORMA SAT: (∑1-3)/3=____________________din/h sa pdv-om |

Ostali uslovi:

| Rok i način plaćanja | Uplatom na račun ponuđača u roku od 30 dana od dana od dana prijema ispravane fakture |
| --- | --- |
| Rok važenja ponude (minimalni rok važnosti predviđen Zakonom je 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda) |  |
| Rok odziva po pozivu Naručioca | 24 (sata) |
| Garantni period za izvršene radove (minimum 5 godina) |  |

Napomena: Sve pozicije u ponudi moraju da budu ponuđene, u suprotnom ponuda će se smatrati nekompletnom, i kao takva biti odbačena kao neprihvatljiva.

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

OVERAVA PONUĐAČ

______________________

VII  MODEL UGOVORA

KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: ___________

Datum: _____________

1. KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, sa sedištem u  Beogradau, ulica Heroja Milana Tepića br. 1, PIB:101369025  Matični broj: 07044445 koga zastupa Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove (u daljem  tekstu: Investitor)

i

2.________________________,sa sedištem u  ________________________    , ulica___________________,PIB:________________Matični broj: _____________ koga zastupa ____________________________________________ (u daljem tekstu: Izvođač)

___________________________________________________________________

(U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podisporučioca, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača odnosno sve podisporučioce).

Zaključili su:

U G O V O R

O  tekućem održavanju objekta i infrastrukturi u

KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“

Član 1.

Ugovor se zaključuje u svrhu održavanja objekta i infrastrukture u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, na osnovu sprovedenog Otvorenog postupka br. 08/16 shodno Zakonu o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br.124/2012, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), a u svemu prema Odluci o dodeli ugovora broj_________od___________ i ponude izabranog ponuđača  br.____________ od _______________godine, koja je sastavni deo ovog ugovroa

Član 2.

Izvođač se obavezuje da po potrebi i na zahtev Investitora izvede predmetne radove svojom radnom snagom, mehanizacijom, opremom i materijalom.

Obim radova biće definisan za svaki konkretan posao na osnovu potrebe i zahteva Investitora.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da:

- radove izvode stručno, kvalitetno prema tehničkoj dokumentaciji i ostalim pravilima koja važe za radove koji se izvode;

- da od trenutka poziva započne radove i izvode ih sa maksimalnim angažovanjem potrebne radne snage za odgovarajuću vrstu radova,

- blagovremeno obavesti Investitora o privremenoj ili trajnoj sprečenosti za obavljanje radova koji su predmet ovog Ugovora u pisanoj formi,

- pre izlaska na teren kontaktira korisnika objekta i nadzorni organ,

- da tokom izvođenja radova vodi građevinski dnevnik, evidenciju izvedenih radova, knjigu inspekcije i dokumentaciju sa atestima ugrađenih materijala;

- da imenuje rukovodioca radova;

- da se pridržava mera Zakona o zaštiti na radu, kao i drugih mera sigurnosti objekta i ljudstva, te da shodno tome obezbedi mere lične i opšte zaštite svojih radnika i okoline tokom izvođenja radova;

- da kod osiguravajućeg društva o svom trošku osigura od uobičajnih rizika radove, meterijal i opremu, kao i sva zaposlena lica na gradilištu;

- da u slučaju poziva (telefon, fax.,i dr.) za pristupi radovima u roku 24h od prijema poziva;

- da ovlašćeno lice izvođača  bude dostupno ovlašćenim licima investitora u svakom dobu 24h vikendom i praznikom radi prijave potrebe za investicijom.

Član 4.

U slučaju da su potrebni radovi, koje nisu navedeni u ponudi iz člana 1. ovog Ugovora, kao i prateći materijal koji je neophodan da bi se izvršili potrebni radovi, vrše se na osnovu prethodne pismene saglasnosti  Investitora, u pogledu vrste, količine, kvaliteta i cene.

Član 5.

Investitor vrši nadzor nad radovima preko svog nadzornog organa.

Član 6.

Sve eventualne posledice nastale nestučnim radom ili nadblagovremenim izvođenjem Izvođač je dužan da nadoknadi o svom trošku.

Član 7.

Investitor se obavezuje da u skladu sa potrebama:

- izda Izvođaču nalog za intervenciju;

- obezbedi Izvođaču nesmetan pristup mestu vršenja radova;

- omogući Izvođaču priključenje na električnu i vodovodnu mrežu radi izvođenja radova;

- obezbedi prostor za smeštaj alata, materijala i radnika Izvođača.

Član 8.

Izvođač radova garantuje Investitoru za kvalitet izvedenih radova, a za isti daje garanciju od ____ (_____) godina i  obavezuje se da će sve eventualne nedostatke u garantnom roku otkloniti o svom trošku, na poziv Investitora u primerenom roku.

U slučaju da Izvođač radova ne postupi na način iz predhodnog stava Investitor je ovlašćen da uz pismeno obaveštenje Izvođaču izvrši potrebne radove na otklanjanju nedostatka sam ili preko trećeg lica, a na teret Izvođača.

Na ime garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Izvođač po potpisivanju Ugovora prilaže blanko menicu sa meničnim ovlašćenjenjem na iznos od 5% od procenjene vrednosti nabavke bez uračunatog PDV-a, koja će se po potrebi aktivirati ukoliko se Izvođač ne odazove na reklamaciju, po ukazanoj potrebi menica će se naplaćivati parcijalno.

Na ime garancije za dobro izvršenje posla Izvođač po potpisivanju Ugovora prilaže blanko menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 10% od procenjene vrednosti nabavke bez uračunatog PDV-a koja će se po potrebi aktivirati ukoliko se Izvođač ne odazove na izvršenje radova ili lošeg izvođenja radova, po ukazanoj potrebi menica će se naplaćivati parcijalno.

Član 9.

Za sve izvedene radove iz člana 1. ovog Ugovora Izvođač će Investitoru ispostaviti Račun sa obračunatim važećim zakonskim porezima.

Izvođač za izvedene radove formira cenu koja obuhvata bruto norma-čas, a normiranje izvedenih pozicija će se vršiti na osnovu važećih normativa i standarda rada u građevinstvu i tržišnu vrednost utrošenog materijala sa transportom i pripadajućim porezima. (Na osnovu usvojene ponude Izvođača br. ________od___________ koja je sastavni deo ugovora)

Član 10.

Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana potpisivanja od obe ugovorne strane i zaključuje se na period od godinu dana.

Procenjena vrednost iznosi 12.000.000,00 dinara bez PDV-a, a u skladu sa Planom Investitora.

Utroškom  sredstava  Investitora  za  predmetne radove po ovom Ugovoru, u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara (bez pdv-a), odnosno 14.400.000,00 dinara (sa pdv-om), pre isteka roka iz stava 1. ovoga člana Ugovora, ovaj Ugovor prestaje da važi, o čemu Investitor obaveštava Izvođača radova.

Izvođač će biti angažovan u skladu sa prioritetima i potrebama Investitora, što znači da navedeni procenjeni iznos na godišnjem nivou ne mora biti dostignut.

Član 11.

Račun se ispostavlja po izvedenim radovima, a dužničko-poverilački odnosi i zakonska obaveza plaćanja nastaju danom fakturisanja računa sa obavezom plaćanja do 30 dana.

Član 12.

Ovaj Ugovor se može raskinuti u slučaju ne pridržavanja odrdbi iz istog, a na pismeni zahtev bilo koje od ugovorenih strana, uz otkazni rok od 10 dana.

Član 13.

Sve eventualne sporove koji mogu nastati ugovorene strane će nastojati da reše sporazumno, a u protivnom za rešavanje sporova nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4(četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primerka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisivanjem od strane ugovorenih strana, danom poslednjeg potpisa.

za Investitora 									Za izvođača

Direktor									   Direktor

Prof dr sci med Radisav Šćepanović

VIII  OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude za javnu nabavku - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

IX  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________, daje:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

X  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač................................[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum 		           Ponuđač

________________                              M.P.                               __________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XI  POTVRDA  ZA  REFERENCE  PONUĐAČA

Postupak javne nabavke - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16

POTVRDA  ZA  REFERENCE  PONUĐAČA

Naziv  Naručioca:

Sedište:

Matični broj:

Ime osobe za kontakt:

Telefon.

P O T V R D A

Kojom potvrđujemo da je Izvršilac: _________________________________  u  _________. godini  izvršio  za  naše  potrebe  radove i to građevinske i građevinsko-zanatske u vrednosi od ______________ dinara bez PDV-a.

Potvrda  se  izdaje na zahtev __________________________________, a radi  učešća  u  predmetnoj  nabavci  i  u druge svrhe se ne može koristiti.

Mesto i datum:______________

Da  su  podaci  tačni  svojim  potpisom  potvrđuje:

NARUČILAC:

M.P.

____________________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

XII   POTVRDA  ZA  ISPUNJENOST  TEHNIČKOG  KAPACITETA

Postupak javne nabavke - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 08/16

Ja _______________________________, JMBG   ________________________

I Z J A V LJ U J E M

Pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću da _____________________________ (naziv ponuđača) ispunjava neophodan tehnički kapacitet po  Predmetnoj javnoj nabavci br. 08/16   – Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a i poseduje:

1. Sopstveni proizvodni pogon (bravarska, armiračka radionica i dr.)

2. Minimum jedno terensko vozilo

3. Minimum jedno teretno vozilo sa dizalicom

4. Minimum jednu ramovsku skelu

5. Minimum jednu vibracionu bušilicu

6. Minimum jednu mešalicu za beton

Mesto i datum:  _______________                                                               Potpis  Ponuđača:

M.P.

____________________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)