КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

NARUČILAC:

Kliničko-bolnički  centar

„Dr  Dragiša  Mišović-Dedinje“,

Beograd, Heroja Milana Tepića 1

JAVNA NABAVKA – Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a

OTVORENI POSTUPAK

ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

JAVNA NABAVKA br. 27/18

Septembar 2018

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br.124/2012, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: Redni broj nabavke 27/18, zavodni broj Odluke  01-9740/1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku zavodni broj 01- 9740/2, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a

JN br 27/18

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Tehnička specifikacija javne nabavke | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 28 |
| V | Pravila okvirnog sporazuma, kriterijum za dodelu okvirnog sporazuma i zaključenje pojedinačnih ugovora | 32 |
| VI | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 33 |
| VII | Obrazac ponude sa strukturom cene | 40 |
| VIII | Model okvirnog sporazuma | 71 |
| IX | Obrazac troškova pripreme ponude | 76 |
| X | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 77 |
| XI | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona | 78 |
| XII | Potvrda za reference ponuđača | 79 |
| XIII | Potvrda za ispunjenost tehničkog kapaciteta | 80 |
| XIV | Potvrda o obilasku objekata | 81 |

Ukupan broj strana:81

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: ..................................KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“

Adresa: …..................................Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Internet stranica:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 101369025

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 27/18 - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a

4. Procenjena vrednost nabavke

Procenjena vrednost javne nabavke za dve godine iznosi 24.000.000,00 dinara bez PDV-a.

5. Cilj postupka

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, a sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma.

6. Kontakt:

Lice za kontakt: Sava Jokić

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepića br.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 27/18 su usluge - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a

2. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke - 50800000 - Razne usluge popravke i održavanja

3. Partije

Javna nabavke nije oblikova po partijama.

Vrsta, specifikacija i opis predmeta javne nabavke, detaljno su prikazani u  konkursnoj dokumentaciji.

III  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE

Predmet ove nabavke je tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu  KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“ -a odnosno izvođenje radova po potrebi i na zahtev Naručioca:

| poz. | opis radova | j.m. |
| --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 1 | Izrada privremenih zaštitnih ograda u toku izvođenja radova od čeličnih stubova i zaštitne PVC mreže | m1 |
| 2 | Izrada privremenih pregrada od drvenih gredica 5 x 8,00 cm sa PVC folijom i vratima za prolaz. | m2 |
| 3 | Obijanje - štemovanje maltera d=3,00 cm |  |
| 3.1. | trošnog | m2 |
| 3.2. | cementnog | m2 |
| 4 | Rušenje zida |  |
| 4.1. | opeke d=12,00 cm | m2 |
| 4.2. | opeke d=25,00 cm | m2 |
| 4.3. | blok d=20,00 cm | m2 |
| 4.4. | beton d=10,00 cm | m2 |
| 4.5. | arm.beton d=10,00 cm | m2 |
| 5 | Štemovanje cementne košuljice d=3,00 -4,00cm | m2 |
| 6 | Štemovanje betona u podu ili međusobnoj konstrukciji |  |
| 6.1. | arm.beton d=5-6cm | m2 |
| 6.2. | beton d=10-12cm | m2 |
| 6.3. | arm.beton d=30cm | m2 |
| 6.4. | beton d=30cm | m2 |
| 7 | Štemovanje ker.pločica |  |
| 7.1. | zidnih | m2 |
| 7.2. | podnih | m2 |
| 7.3. | zidnih sa cem.malterom | m2 |
| 7.4. | podnih sa cem.ekstraktom | m2 |
| 7.5. | ker.pločica pojedinačno | kom |
| 8 | Probijanje otvora u zidu od opeke |  |
| 8.1. | presek 1.0x2.0 d=20cm | m2 |
| 8.2. | presek 1.5x2.3 d=20cm | m2 |
| 9 | Rušenje plafona od maltera sa trskom i letvama | m2 |
| 10 | Rušenje plafona od maltera sa rabic pletivom i arm. mrežom | m2 |
| 11 | Skidanje crepa na tavan sa krova | m2 |
| 12 | Ručno iznošenje šuta |  |
| 12.1 | teških materijala: malter, cigla, beton |  |
| 12.1.1 | 1 m3 po horizontali | m1 |
| 12.1.2 | 1 m3 po vertikali | m1 |
| 12.2 | lakših materijala: od drveta, pregrada, kabast materijal |  |
| 12.2.1 | 1 m3 po horizontali | m1 |
| 12.2.2 | 1 m3 po vertikali | m1 |
| 13 | Utovar i odvoženje šuta na gradsku deponiju do 20 km sa gradilišne dvorišne deponije sa plaćanjem taksi. |  |
|  | (do 5 m3) | tura |
| 14 | Demontaža montažnog plafona (Hunter Daglas) sa podkonstrukcijom i pripadajućim rasvetnim telima. | m2 |
| 15 | Demontaža montažnog plafona od gips kartonskih ploča sa podkonstrukcijom i pripadajućim rasvetnim telima. | m2 |
| 16 | Montaža i demontaža sa transportom lako prenosive skele -radne platforme, lako prenosive za premeštanje u radnom opsegu |  |
| 16.1 | h = 1.0-1.2m | kom |
| 16.2 | h = 2.0-2.4m | kom |
| 16.3 | h = 3.0-3.6m | kom |
| 17 | Montaža i demontaža sa transportom cevne fasadne skele širine ~1.0-1.2m | m2 |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 1 | Ručni iskop kanala |  |
| 1.1. | Iskop zemlje za kanale širine do 1.5m dubine do 2.0m | m3 |
| 1.2. | Iskop zemlje za kanale širine preko 2.0 m, dubine od 6 do 8 m sa zaštitom ivica čeličnom podgradom. | m3 |
| 1.3 | Ručno nabijanje zemlje III kategorije u sloju od 30 cm. | m3 |
| 1.4 | Ručno krčenje šiblja i sitnog rastinja | m3 |
| 2 | Nasipanje zemlje u kanal sa ručnim nabijanjem (zemlja od iskopa) | m3 |
| 3 | Dovoz i nasipanje peska oko položenih cevi | m3 |
| 4 | Dovoz i nasipanje šljunka | m3 |
| III | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 1 | Zidanje zida od opeke u cementnom ili produžnom malteru 1:3:9 |  |
| 1.1 | debljina 7cm sa serklažom | m2 |
| 1.2 | debljina 12cm | m2 |
| 1.3 | debljina 25cm | m2 |
| 2 | Zidanje zida od blokova u produžnom malteru 1:3:9 debljine 20cm | m2 |
| 3 | Zidanje zidova i stubova betonskim blokovima u cementnom malteru | m3 |
| 4 | Zidanje šahtova opekom u cementnom malteru | m3 |
| 5 | Malterisanje zidova u dva sloja sa perdašenjem i prskanjem cementnim mlekom, u produžnom malteru 1:3:9 | m2 |
| 6 | Demontaža postojećih vrata |  |
| 6.1 | 0.90x2.10 | kom |
| 6.2 | 1.40x2.30 | kom |
| 7 | Demontaža postojećih dvostrukih prozora |  |
| 7.1 | površine do 2 m2 | kom |
| 7.2 | preko 2 m2 | kom |
| 8 | Ugradnja vrata (bez nabavke) |  |
| 8.1 | dimenzije 0.90x2.10 | kom |
| 8.2 | dimenzije 1.40x2.30 | kom |
| 9 | Ugradnja prozora (bez nabavke) | kom |
| 10 | Rabiciranje plafona sa Q arm.mrežom na drvenoj podkonstrukciji | m2 |
| 11 | Zaziđivanje - krpljenje šliceva u zidu u produžnom malteru oko instalacija dimenzije prema veličini instalacija |  |
| 11.1 | za elektroinstalaciju | m1 |
| 11.2 | za vodovodnu instalaciju | m1 |
| 11.3 | za kanalizaciju fi 50 | m1 |
| 11.4 | za kanalizaciju fi 110 | m1 |
| 12 | Zaziđivanje rupa u zidu u produžnom malteru opekom |  |
| 12.1 | dim. 20x20x20 | kom |
| 12.2 | dim. 50x50x30 | kom |
| 13 | Sanacija starih dimnjaka sa ponovnim preziđivanjem i izradom završne kape (dim 1,20x0,60) sa izradom radne skele. | kom |
| 14 | Malterisanje špaletni širine 15-30cm u produžnom malteru. | m1 |
| 15 | Malterisanje plafona u produžnom malteru na rabic pletivu i Q mreži. | m2 |
| IV | BETONSKI RADOVI |  |
| 1 | Betoniranje ploče MB debljine 10cm |  |
| 1.1 | betonom | m2 |
| 1.2 | betonom sa oplatom i arm.mrežom | m2 |
| 2 | Betoniranje cem.košuljice sa lakom arm.mrežom od sejanca 1:3 d=3-4cm | m2 |
| 3 | Betoniranje krpljenje rupa - prodora u ploči u međuspratnoj sitno rebrastoj konstrukciji ploča d=5-6cm |  |
| 3.1 | dim. 10/10 | kom |
| 3.2 | dim. 20/20 | kom |
| 4 | Betoniranje arm. bet. grede sa izradom oplate |  |
| 4.1 | dim. 15x25 | m3 |
| 4.2 | dim. 25x30 | m3 |
| 5 | Betoniranje međuspratne konstrukcije betonom MB 30 sa oplatom i podupiranjem d=16 cm. | m3 |
| 6 | Betoniranje AB stubova u četvorostranoj oplati sa potrebnom armaturom. | m3 |
| 7 | Betoniranje AB zidova betonom MB 25 u dvostranoj oplati |  |
| 7.1 | debljine d=15,00 cm | m2 |
| 7.2 | debljine d=20,00 cm | m2 |
| 7.3 | debljine d=25,00 cm | m2 |
| 8 | Izrada AB nadvratnika i nadprozornika betonom MB 30 sa opaltom i podupiranjem. | m1 |
| V | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature |  |
| 1.1 | GA | kg |
| 1.2 | MA | kg |
| VI | TESARSKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i podaščavanje krova čamovom daskom d=24mm | m2 |
| 2 | Nabavka i letvisanje krova letvama dim.3/5cm |  |
| 2.1 | u jednom pravcu | m2 |
| 2.2 | u dva pravca | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja greda i rogova pojedinačno |  |
| 3.1 | dimenzije 10/10 cm | m1 |
| 3.2 | dimenzije 14/14 cm | m1 |
| VII | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja crepa tipa "Ideal" 222 | m2 |
| 2 | Nabavka i ugradnja "Biber" crepa -dvostruko pokrivanje | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja slemenjaka u produžnom malteru | m1 |
| VIII | LIMARSKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja, pokrivanje pocinkovanim limom krovnih površina | m2 |
| 2 | Pokrivanje krova TR limom u boji po izboru Naručioca. | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od pocinkovanog lima dim.15/15 | m1 |
| 4 | Nabavka i ugradnja vertikalnog oluka od pocinkovanog lima |  |
| 4.1 | fi 100mm | m1 |
| 4.2 | fi 150mm | m1 |
| 5 | Izrada i montaža okapnica od pocinkovanog lima RŠ do 40 cm | m1 |
| 6 | Izrada i montaža uvala od pocinkovanog lima RŠ do 80 cm | m1 |
| 7 | Opšivanje dimnjaka pocinkovanim limom RŠ do 50 cm | m1 |
| 8 | Izrada ventilacija sa kapom od pocinkovanog lima fi 120 mm | m1 |
| 9 | Struganje i šmirglanje zarđalih okapnica od pocinkovanog lima | m1 |
| 10 | Bojenje okapnica masnom bojom sa pripremom površine RŠ do 60 cm | m1 |
| 11 | Demontaža, skidanje dotrajalog postojećeg lima sa krovnih površina |  |
| 11.1 | visina prizemni objekat | m2 |
| 11.2 | visina 4 nivoa ~20m | m2 |
| 12 | Demontaža, skidanje dotrajalih postojećih limenih horizontalnih oluka, spuštanje na gradilišnu deponiju. | m1 |
| 13 | Demontaža, skidanje dotrajalih postojećih limenih vertikalnih oluka, spuštanje na gradilišnu deponiju. | m1 |
| IX | IZOLATERSKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije u slojevima: |  |
|  | - bitulit |  |
|  | - kondor 4 dva puta varen 100 posto | m2 |
| 2 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "POLIAZBITOL" i sl. u slojevima: |  |
|  | - bitulit x 1 |  |
|  | - staklena mrežica x 2 |  |
|  | - poliazbitol x 2 | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "DOMOFLEX" i sl. u slojevima: |  |
|  | - prajmer odgovarajući |  |
|  | - domoflex izolacija | m2 |
| 4 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "ISOFLEX" i sl. u slojevima: |  |
|  | - prajmer odgovarajući |  |
|  | - isoflex izolacija | m2 |
| 5 | Nabavka i izrada hidroizolacije ravnih krovova PVC membranama tipa Sika ili slično | m2 |
| X | MONTAŽNI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja, oblaganje zidova gips karton tablama sa podkonstrukcijom od odgovarajućeg profila - jednostruko oblaganje. | m2 |
| 2 | Nabavka i izgradnja pregradnog zida gips karton tablama, sa podkonstrukcijom od odgovarajućih profila, obostrano oblaganje zida visine h=4m sa izolacijom od min. vune. | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od aluminijuma u lamperijama (tipa "Hanter-Daglas" i sl.) sa odgovarajućom podkonstrukcijom. | m2 |
| 4 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od aluminijuma u pločama u rasteru 60/60cm (tipa "Metal modular" i sl.) sa odgovarajućom podkonstrukcijom | m2 |
| 5 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona u pločama od gipsa u rasteru 60/60cm sa odgovarajućom podkonstrukcijom | m2 |
| XI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica zidnih, postavljanje na malter ili lepak za pločice, domaće proizvodnje I klase |  |
| 1.1 | ker. pločica na malter | m2 |
| 1.2 | ker. pločica na građ. lepak | m2 |
| 2 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica podnih, postavljanje na cem. ekstrikt, domaće proizvodnje I klase | m2 |
| 3 | Pojedinačna ugradnja keramičkih pločica zidnih ili podnih (obračun po kom.) | kom |
| 4 | Izrada sokle od keramičkih pločica h=10 cm | m1 |
| XII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja laminat poda sa filcom i ugaonim lajsnama. | m2 |
| 2 | Nabavka i ugradnja PVC poda tipa "TARKET" i drugih odgovarajućih po kvalitetu sa ugaonim lajsnama PVC i ravnanjem "Olmo" masom. | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja PVC elektroprovodnog poda sa elektroprovodnim lepkom i bakarnim trakama, povezivanje u kutijama uzemlj. sa ugaonim lajsnama PVC. | m2 |
| 4 | Nabavka i ugradnja parketa hrastovog, I klasa sa struganjem i lakiranjem 3 puta. | m2 |
| 5 | Polaganje ugaonih lajsni na pod od parketa. | m1 |
| 6 | Polaganje itisona i sličnih podnih obloga preko cementne košuljice na odgovarajući lepak. | m2 |
| 7 | Nabavka i ugradnja podne glet mase u kvalitetu "OLMO" mase u 1 sloju ~2-3mm. | m2 |
| 8 | Skidanje postojeće PVC podne obloge sa struganjem lepka. | m2 |
| XIII | STOLARSKI RADOVI |  |
| 1 | Anpasovanje drvene stolarije dim. 1.40x2.80 prozora dvostrukog sa 8 krila | kom |
| 2 | Anpasovanje drvene stolarije vrata |  |
| 2.1 | jednokrilnih sa štokom 0.90x2.10 | kom |
| 2.2 | dvokrilnih sa štokom 1.40x2.30 | kom |
| 3 | Zamena okova |  |
| 3.1 | kvake par | kom |
| 3.2 | brave | kom |
| 3.3 | ručice za prozor ("ONLIVE") | kom |
| 3.4 | trib ručica sa mehanizmom (bez šipki) | kom |
| 4 | Nabavka i ugradnja drvenih vrata, plot obostrano šperovano d=4mm, štok puno drvo od čamovine, sa kompletnim okovom. |  |
| 4.1 | jednokrilna dim. 0.90x2.10 | kom |
| 4.2 | dvokrilna dim. 1.40x2.30 | kom |
| 5 | Nabavka i ugradnja PVC-fasadne stolarije (prozora) sa termopan staklom. | m2 |
| 5.1 | Nabavka i ugradnja PVC-fasadne stolarije (prozora) sa termopan staklom i Al-roletnama sa unutrašnjom ili spoljašnjom kutijom. | m2 |
| 6 | Nabavka i ugradnja Al-plastificiranih vrata. | m2 |
| 7 | Nabavka materijala i izrada bravarskih vrata sa konstrukcijom od čeličnih profila sa kompletnim okovom. | m2 |
| XIV | BRAVARSKI RADOVI |  |
| 1 | Izrada ograde - ram od čeličnih profila sa ispunom od armaturne mreže. Veličina polja 1,5-2,0 m, h=1,0-1,5 | m2 |
| 2 | Izrada i ugradnja metalne ograde sa rukohvatom od čeličnih vučenih/valjanih profila. Sve vertikale su na dnu i vrhu povezane horizontalama. Rukohvat izrađen od cevi Ø 40 mm, pričvršćen zavrtnjima | m1 |
| 3 | Izrada i ugradnja metalnih penjalica sa ankerovanjem u zid čeličnim tiplovima. | kom |
| 4 | Izrada rampe sa konstrukcijom od čeličnih profila i oblogom od ravnog brodskog lima | m2 |
| 5 | Izrada ograde od čeličnih profila sa rukohvatom od cevi Ø 6/4" | m1 |
| 6 | Izrada i ugradnja metalnih penjalica za šahtove. | kom |
| 7 | Nabavka materijala, izrada, transport i montaža nosivih čeličnih stubova i metalne konstrukcije nadstrešnice od čeličnih profila. Sav potreban ugrađeni materijal u svemu prema statičkom proračunu i radioničkom crtežu. | kg |
| 8 | Izrada i ugradnja zaštitne prozorske rešetke od čeličnih profila. | m2 |
| 9 | Izrada i montaža vrata od bravarske konstrukcije i oblogom od lima. | m2 |
| 10 | Izrada i montaža prozora od bravarske konstrukcije zastakljene staklom d= 4 mm. | m2 |
| 11 | Bravarski popravak i ponovna montaža postojećih zaštitnih prozorskih rešetki. Pozicijom obuhvaćen popravak, čišćenje, ravnanje i učvršćenje spojeva. | m2 |
| 12 | Prepravka bravarskih prozora i vrata u radionici, transport i ponovna montaža | m2 |
| 13 | Prepravka ulaznih kapija (zamena oštećenih delova, ojačanje konstrukcija, anpasovanje). Rad u radionici ili na licu mesta. | m2 |
| XV | MOLERSKI RADOVI |  |
| 1 | Mehaničko skidanje - struganje postojeće boje, koja nedovoljno prijanja na zidu i plafonu. Obračun po m2. | m2 |
| 2 | Obrada naprslina - pukotina na zidovima i plafonima samolepljivom mrežicom i "Knauf" ispunom. Obračun po m2. | m2 |
| 3 | Premazivanje zidova i plafona podlogom. Obračun po m2. | m2 |
| 4 | Gletovanje zidova i plafona glet masom x 2. Obračun po m2. | m2 |
| 5 | Bojenje zidova i plafona poludisperzijom u dva sloja. Obračun po m2. |  |
|  | - u belo | m2 |
|  | - u tonu | m2 |
| 6 | Nabavka materijala i bojenje zidova masnom bojom x 2 ili fasakrilom. Obračun po m2. | m2 |
| 7 | Sanacija fleka od prokišnjavanja masnom bojom ili fasakrilom | m2 |
| 8 | Nabavka materijala i bojenje drvene stolarije osnovnom x 1 i lak bojom x 1 sa potrebnim mestimičnim kitovanjem i brušenjem cele površine i skidanjem oštećene boje. Obračun po m2. | m2 |
| 9 | Pranje i odmašćivanje spuštenog plafona od aluminijuma u lamperijama (tipa "Hanter-Daglas" i sl.). | m2 |
| 10 | Nabavka materijala i bojenje radijatora osnovnom i lak bojom za radijatore sa brušenjem i struganjem čel. četkom i premaz antikorozivnim sredstvom. Obračun po m2. | m2 |
| 11 | Nabavka materijala i bojenje cevi |  |
|  | cevi promera 1 col | m1 |
|  | cevi promera 2 col | m1 |
|  | cevi promera preko 2 cola | m1 |
| 12 | Nabavka materijala i bojenje limenih ventilacionih kanala masnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |
| 13 | Nabavka materijala i bojenje kapija, ograde i građevinske bravarije masnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |
| XVI | FASADERSKI RADOVI |  |
| 1 | Izrada nove fasade sa prethodnim struganjem stare boje, ponovno gletovanje i bojenje fasakrilom u boji po izboru Naručioca. | m2 |
| 2 | Nabavka materijala, transport i izrada termoizolacije fasadnih zidova slojem stiropora d=8 cm i slojem PE mrežice. Ploče stirodura povezati za fasadne zidove odgovarajućim PVC tiplovima. Obrada zidova "Bavalit" po izboru Naručioca. | m2 |
| 3 | Nabavka materijala, transport i oblaganje fasade veštačkim kamenom. Prvi sloj cementni malter od sejanog šljunka d=2 cm. Drugi sloj veštački kamen d=2 cm sa pikovanjem ili štokovanjem. | m2 |
| 4 | Nabavka materijala, transport i malterisanje fasade produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa završnim premazom akrilnom fasadnom bojom u boji po izboru Naručioca. U cenu uračunata i pomoćna radna skela. | m2 |
| XVII | STAKLOREZAČKI RADOVI |  |
| 1 | Zamena polomljenog stakla na prozorima termoizolacionim staklom 2 x 4 mm. | m2 |
| 2 | Nabavka i postavljanje providnog stakla na prozorima d=3-4 mm. | m2 |
| 3 | Nabavka i ugradnja sigurnosnog stakla d=6 mm sa pratećim radovima. | m2 |
| 4 | Zastakljivanje bravarije - vrata i pregrada staklom d=6mm sa gitovanjem. | m2 |
| XVIII | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |
| 1. | Zamena komplet vodokotlića sa ispirnom cevi. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 2. | Demontaža postojeće WC šolje, nabavka i ugradnja |  |
|  | nove WC šolje sa svim potrebnim vezivnim |  |
|  | materijalom. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 3. | Zamena virble sa isključivanjem vodovodne |  |
|  | mreže i pražnjenje iste pumpom. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Ø 50 ........................................................... | kom |
| b) | Ø 40 ........................................................... | kom |
| 4. | Probijanje otvora u ar.betonskom zidu dim. |  |
|  | 40x40cm sa isključivanjem vodovodne mreže |  |
|  | i pražnjenje iste pumpom. |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno |
| 5. | Demontaža postojeće vod.mreže Ø 32, sa |  |
|  | odvozom na deponiju iste. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 6. | Ugradnja ventila Ø 32 na postojećoj vodovodnoj |  |
|  | mreži. |  |
|  | Obračun po komadu | kom |
| 7. | Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih |  |
|  | cevi odgovarajućim fitinzima. |  |
|  | Obračun po m1 ugrađene cevi. | m1 |
| 8. | Mašinsko sečenje betonske ploče d=20cm |  |
|  | radi iskop kanala za otklanjanje kvara na vod. |  |
|  | instalaciji. Sečenje izvršiti specijalnim |  |
|  | dijamantskim alatom. |  |
|  | Obračunava se po m1 sečenog betona. | m1 |
| 9. | PVC kanalizacione cevi Ø 70mm. Nabavka |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, i |  |
|  | spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionih |  |
|  | razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi i |  |
|  | ispitivanje montiranog razvoda na vododrživost |  |
|  | koje treba izvesti u prisustvu nadzornog organa. |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 10. | PVC kanalizacione cevi Ø110mm. Nabavka |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, i |  |
|  | spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionog |  |
|  | razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi |  |
|  | i ispitivanje montiranog razvoda na vododrživost |  |
|  | koje treba izvesti u prisustvu nadzornog organa. |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 11. | PVC kanalizacione cevi Ø160mm. Nabavka, |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, |  |
|  | i spojnim i veznim materijalom za izradu |  |
|  | kanalizacionog razvoda u zemlji. U jediničnu cenu |  |
|  | pozicije ulazi i ispitivanje montiranog razvoda na |  |
|  | vododrživost koje treba izvesti u prisustvu |  |
|  | nadzornog organa. U jediničnu cenu pozicije ulazi |  |
|  | sav potreban rad i spojni i vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 12 | VODOMERNI ŠAHT |  |
|  | Izrada vodomernog šahta dimenzija 2.00x1.50, |  |
|  | od armiranog betona MB20 u svemu prema detaljima |  |
|  | iz projekta. U cenu je uračunata: izrada, |  |
|  | nameštanje i skidanje oplate, nabavka i ugradnja |  |
|  | armature, kao i nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih |  |
|  | penjalica. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 13 | LG ŠAHT POKLOPCI |  |
|  | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih |  |
|  | šaht poklopaca, Ø 625mm, sa rupama, prema |  |
|  | JUS-u M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno |  |
|  | opterećenje od 400 KN. |  |
|  | Obračun po kom. | kom |
| 14 | LG ŠAHT POKLOPCI |  |
|  | Nabavka transport i montaža liveno-gvozdenih |  |
|  | šaht poklopaca, Ø 625mm , sa rupama, prema |  |
|  | JUS-u M.J6.226, sa ramom, za zelene površine |  |
|  | opterećenje od 60 KN. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 15 | VODOVODNE CEVI |  |
|  | Nabavka , transport i ugradnja čeličnih pocinkovanih |  |
|  | vodovodnih cevi, zajedno sa fitinzima, za radni |  |
|  | pritisak do 10 bara za vodovodni razvod u objektu. |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
|  | Razvod vode: |  |
| a) | Ø32mm | m1 |
| b) | Ø25mm | m1 |
| c) | Ø20mm | m1 |
| d) | Ø15mm | m1 |
| 16 | VODOVODNE CEVI |  |
|  | Nabavka transport i ugradnja okiten vodovodnih |  |
|  | cevi, zajedno sa fitinzima, za radni pritisak do |  |
|  | 10 bara za vodovodni razvod u objektu. U jediničnu |  |
|  | cenu pozicije ulazi sav potreban rad i spojni i |  |
|  | vezni materijal. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
|  | Razvod vode |  |
| a) | Ø32mm | m1 |
| b) | Ø25mm | m1 |
| c) | Ø20mm | m1 |
| d) | Ø15mm | m1 |
| 17 | Demontaža oštećene pocinkovane vodovodne |  |
|  | hidrantske mreže Ø 65mm, sa svim potrebnim |  |
|  | radovima. Montaža demontirane pocinkovane |  |
|  | vodovodne cevi hidranske mreže Ø 65mm sa |  |
|  | zamenom oštećenog spojnog materijalom fitinga |  |
|  | i to: klizna spojka, dupli nipli, kolena i ''T'' komad. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 18 | Zamena oštećenog ventila 2'' u protiv požarnom |  |
|  | ormanu sa izradom spoja. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 19 | Probijanje otvora u armirano betonskom zidu šahte |  |
|  | d=20cm za prolaz instalacije hidranske mreže. |  |
|  | Obračun po kom. | kom |
| 20 | Demontaža oštećenih postojećih keramičkih |  |
|  | kanalizacionih cevi Ø 160 sa utovarom i odvozom |  |
|  | istih na gradsku deponiju. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 21 | Izrada priključaka na postojećoj kanalizacionoj |  |
|  | mreži, u jediničnu cenu ulazi sav potrebni rad i |  |
|  | materijal. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 22 | Demontaža starih pocinkovanih cevi Ø 50 sa |  |
|  | odvozom istih na deponiju. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 23 | Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih |  |
|  | cevi Ø 63 sa odgovarajućim fitinzima. |  |
|  | Obračun po m1 ugrađene cevi. | m1 |
| 24 | Detekcija kvara na vodovodnoj mreži |  |
|  | elektronskim uređajem radi utvrđivanja tačnog |  |
|  | mesta kvara i obima građevinskih radova. |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno |
| 25 | Mašinsko sečenje betonske ploče d=25cm |  |
|  | radi iskop kanala za otklanjanje kvara na vod. |  |
|  | instalaciji. Sečenje izvršiti specijalnim |  |
|  | dijamantskim alatom. |  |
|  | Obračunava se po m1 sečenog betona. | m1 |
| 26 | Sanacija dela oštećene vod.instalacije od |  |
|  | pocinkovanih cevi Ø 1" u zidu od opeke d=12 |  |
|  | cm.U cenu obračunati štemovanje zida od |  |
|  | opeke do mesta oštećenja, sečenje oštećenog |  |
|  | dela cevi sa ugradnjom novog dela pocinkovane |  |
|  | cevi Ø 1" sa potrebnim fitingom ostalim spojnim |  |
|  | materijalom. |  |
|  | Obračun po komadu saniranog kvara. | kom |
| 27 | Nabavka i ugradnja propusnog ventila Ø 1". |  |
|  | Obračun po komadu | kom |
| 28 | Sanacija dela oštećene PVC kanalizacione |  |
|  | mreže u podu od betona, u cenu uračunati |  |
|  | potrebno štemovanje podne ploče,demontažu |  |
|  | oštećene PVC kanalizacione mreže Ø 50mm |  |
|  | kao i nabavka i ugradnja nove cevi sa |  |
|  | potrebnim spojnim materijalom |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 29 | Demontaža postojećih i ugradnja novih |  |
|  | sinfona za pisoare i lavaboe. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 30 | Demontaža postojećih i ugradnja novih |  |
|  | EK ventila za pisoare kao i zamena postojećih |  |
|  | i ugradnja novih virbli na ventilima od 1/2" |  |
|  | Obračun po komadu | kom |
| 31 | Demontaža postojećeg i ugradnja novog |  |
|  | sinfona za sudopere. |  |
|  | Obračun po komadu | kom |
| 32 | Zamena regulatora pritiska u glavnoj |  |
|  | šahti Ø 80. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 33 | Zamena regulatora pritiska |  |
|  | (kotlarnici) Ø50. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 34 | Zamena ventila u hidrantskim ormarima Ø50. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 35 | Demontaža pocinkovane cevi sa odlaganjem |  |
|  | na privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
| a) | cevi Ø1/2'' | m1 |
| b) | cevi Ø3/4'' | m1 |
| c) | cevi Ø1'' | m1 |
| d) | cevi Ø5/4'' | m1 |
| e) | cevi Ø6/4'' | m1 |
| f) | cevi Ø2'' | m1 |
| g) | cevi Ø3'' | m1 |
| h) | cevi Ø3.5'' | m1 |
| 36 | Nabavka i montaža pocinkovane cevi zajedno |  |
|  | sa fitingom. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
| a) | Ø1/2'' | m1 |
| b) | Ø3/4'' | m1 |
| c) | Ø1'' | m1 |
| d) | Ø5/4'' | m1 |
| e) | Ø6/4'' | m1 |
| f) | Ø2'' | m1 |
| g) | Ø3'' | m1 |
| h) | Ø3,5'' | m1 |
| 37 | Nabavka i ugradnja kliznih spojki. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Ø15mm | kom |
| b) | Ø25mm | kom |
| c) | Ø32mm | kom |
| d) | Ø40mm | kom |
| e) | Ø50mm | kom |
| f) | Ø65mm | kom |
| g) | Ø80mm | kom |
| 38 | Nabavka i montaža "AMBOR" šelne na postojećoj |  |
|  | mreži. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Ø80mm | kom |
| b) | Ø100mm | kom |
| 39 | Demontaža postojeće kade sa odlaganjem na |  |
|  | privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 40 | Demontaža kompletne sanitarije u tipskom kupatilu |  |
|  | sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 41 | Demontaža kompletne postojeće instalacije u tipskom |  |
|  | kupatilu sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 42 | Demontaža kompletne postojeće kanalizacione instalacije |  |
|  | od gvozdeno livenih i keramičkih cevi u tipskom kupatilu |  |
|  | sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 43 | Zamena električnog bojlera sa odgovarajućim |  |
|  | "brinoks" vezama i sigurnosnim ventilom. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | bojler od 50l korisne zapremine | kom |
| b) | bojler od 80l korisne zapremine | kom |
| c) | bojler od 150l korisne zapremine | kom |
| d) | bojler od 250l korisne zapremine | kom |
| e) | bojler od 600l korisne zapremine | kom |
| 44 | Zamena protočnog bojlera zajedno sa odgovarajućim |  |
|  | prohromskim cevima za vezu sa slavinom. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | bojler od 5l | kom |
| b) | bojler od 8l | kom |
| c) | bojler od 10l | kom |
| 45 | Servisiranje postojećeg bojlera za sanitarnu vodu, |  |
|  | u cenu uračunati: |  |
|  | - demontaža elektro veza bojlera |  |
|  | - demontaža prirubnica bojlera № 250 odgrevanjem |  |
|  | - demontaža čaura i elektrogrejača bojlera |  |
|  | - pražnjenje bojlera, čišćenje, skidanje ramenca |  |
|  | i ispiranje bojlera |  |
|  | - isporuka i montaža prirubnive №250 za ugradnju |  |
|  | čaura |  |
|  | - izrada isporuka i ugradnja prohromskih čaura |  |
|  | № 50 sa zavarivanjem za prirubnicu |  |
|  | - montaža prirubnice sa čaurama sa isporukom |  |
|  | i montažom prirubničkog seta |  |
|  | - isporuka i montaža električnih grejača snage |  |
|  | P=12KW sa elektropovezivanjem |  |
|  | - punjenje bojlera i hidraulična proba |  |
|  | - puštanje u rad i topla proba |  |
|  | - pripremni radovi i transport. |  |
|  | Obračun po komadu |  |
| a) | bojler od 80l | kom |
| b) | bojler od 150l | kom |
| c) | bojler od 200l | kom |
| d) | bojler od 300l | kom |
| e) | bojler od 500l | kom |
| f) | bojler od 600l | kom |
| 46 | Zamena komplet lavaboa od belog fajansa sa |  |
|  | odgovarajućim metalnim sifonom i šrafovima za |  |
|  | kačenje za zid. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 47 | Zamena ogledala sa etažerom u svemu prema zahtevu |  |
|  | naručioca radova. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 48 | Zamena jednoručne baterije za toplu i hladnu |  |
|  | vodu. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | za lavabo | kom |
| b) | za sudoperu | kom |
| 49 | Zamena jednoručne baterije za kadu sa telefon |  |
|  | tušem . |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 50 | Zamena postojeće kade novom "AKRILNOM" kadom, |  |
|  | komplet sa odgovarajućim prelivnim sifonom |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | kada l=1,00 | kom |
| b) | kada l=1,20 | kom |
| c) | kada l=1,40 | kom |
| d) | kada l=1,60 | kom |
| e) | kada l=1,80 | kom |
| 51 | Zamena tipskih držača WC papira od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 52 | Zamena tipskih držača sapuna od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 53 | Zamena držača za tečni sapun . |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 54 | Zamena držača za rolo papir od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 55 | Zamena držača za peškir od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 56 | Zamena keramičkog pisoara sa odgovarajućim |  |
|  | sifonom i "EK" ventilom. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Zidni pisoar | kom |
| b) | Stojeći pisoar | kom |
| 57 | Zamena tuš kada zajedno sa sifonom. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 58 | Zamena tuš kabine od PVC-a sa ispunom od |  |
|  | perspeksa. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 59 | Zamena horizontalne podne slivne rešetke zajedno |  |
|  | sa poklopcem od "INOXA". |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 60 | Zamena komplet hidranta Ø100mm zajedno sa |  |
|  | ormarićem, crevima i odgovarajućim mlaznicama. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 61 | Zamena hidranta Ø100 ( bez zamene ormarića). |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 62 | Zamena komplet ormarića sa odgovarajućom |  |
|  | opremom (creva i mlaznica). |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 63 | Nabavka transpor i ugradnja "OKITEN" cevi zajedno sa |  |
|  | potrebnim fitingom (ventili se plaćaju posebno). |  |
|  | Obračun po m1. |  |
| a) | cevi Ø20mm | m1 |
| b) | cevi Ø25mm | m1 |
| c) | cevi Ø32mm | m1 |
| d) | cevi Ø40mm | m1 |
| e) | cevi Ø50mm | m1 |
| f) | cevi Ø80mm | m1 |
| g) | cevi Ø100mm | m1 |
| 64 | Nabavka i ugradnja odgovarajućih ventila za |  |
|  | hidrantsku mrežu. |  |
|  | Obračun po komadu. |  |
| a) | Ø20mm | kom |
| b) | Ø25mm | kom |
| c) | Ø32mm | kom |
| d) | Ø40mm | kom |
| e) | Ø50mm | kom |
| f) | Ø80mm | kom |
| g) | Ø100mm | kom |
| 65 | Izrada snimka izvedenog stanja instalacije |  |
|  | vodovoda, kanalizacije i sl. (dužine do 50m1) sa |  |
|  | izradom skice postojećih podzemnih instalacija |  |
|  | ( energetski, telefonski i sl. kablovi) i novih instalacija. |  |
|  | Obračun po kompletu. | kompl |
| 66 | Detekcija kvara na kanalizacionoj mreži /vertikala/ |  |
|  | sa zatvaranjem i puštanjem vode u mokrim čvorovima. |  |
|  | Demontaža / presecanje/ oštećene postojeće |  |
|  | keramičke kanalizacione cevi Ø 110, l= 2,00m1, |  |
|  | ugradnja nove kanalizacione cevi Ø 110 sa |  |
|  | fazonskim komadima i kliznim spojkama l = 2,00m1 |  |
|  | sa utovarom i odvozom istih na gradsku deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 67 | Crpljenje vode i fekalije iz kanalizacionih šahtova |  |
|  | muljnom pumpom, sa sakupljanjem i izbacivanjem |  |
|  | mulja d= 50cm i pranjem podova i zidova vodom. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 68 | Crpljenje vode iz podrumskih prostorija, vodovodnih |  |
|  | i kanalizacionih šahtova muljnom pumpom sa |  |
|  | skupljanjem i izošenjem mulja (do 10cm). |  |
|  | Obračun po m3. | m3 |
| 69 | Ručno čišćenje kanalizacionih šahti dim. Ø120 |  |
|  | i dubine do 3m, od fekalija, mulja i šuta upotrebom |  |
|  | ručnog alata i pribora, sa odvozom na deponiju. |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |
| 70 | Odgušivanje kanalizacione cevi sajlom |  |
|  | i dovođenje u ispravno stanje. |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |
| 71 | Sanacija dela oštećene PVC kanalizacione mreže |  |
|  | U cenu uračunati demontažu oštećenje PVC |  |
|  | kanalizacione mreže Ø 70 i Ø 100 i montaža iste |  |
|  | sa potrebnim spojnim materijalom i izradom |  |
|  | priključaka postojećih sanitarnih čvorova komada 9. |  |
|  | Obračun po m1. |  |
| a) | Ø 70mm | m1 |
| b) | Ø 100mm | m1 |
| c) | Ø 160mm | m1 |
| d) | Ø 200mm | m1 |
| 72 | Crpljenje vode muljnom pumpom. |  |
|  | Obračun po h. | h |
| 73 | Mašinsko otpušenje kanalizacionih cevi, slivnika i |  |
|  | šahti (VOMA) |  |
|  |  | paušal |
| XIX | RAZNI RADOVI |  |
| 1 | Zaštita podova i nameštaja PVC folijom | m2 |
| 2 | Mašinsko pranje i poliranje PVC podova | m2 |
| 3 | Čišćenje horizontalnih oluka cca 20m |  |
| 3.1 | rad sa skele sa obračunatom skelom | m1 |
| 3.2 | rad sa upotrebom alpinističke opreme | m1 |
| 4 | Nabavka, izrada i postavljanje stubova od čeličnih cevi fi 80 h=1m1 kao zaštita parkinga i zelenih površina. (Izrada, betoniranje, bojenje) | kom |
| 5 | Prepravka metalnih stubića koje daje Investitor. Izrada ankera i ugradnja. | kom |
| 6 | Montaža i demonaža nadstrešnica iznad ulaza - zaštita pešaka. Izrada konstrukcije od cevaste skele, prekriveno fosnama i PVC folijom. | m2 |
| 7 | Nabavka i postavljanje venecijanera | m2 |
| 8 | Nabavka i postavljanje trakastih zavesa | m2 |
| 9 | Nabavka i postavljanje roletni sa Al ispunom | m2 |
| 10 | Nabavka i postavljanje Al prelazne lajsne na sastavu dva poda. | m1 |
| 11 | Nabavka i postavljanje Al ugaone zidne zaštitne lajsne. | m1 |
| 12 | Demontaža postojećeg spuštenog plafona tipa "ARMSTRONG" i sl. | m2 |
| 13 | Brušenje postojećeg teraco poda, stepeništa i sokle sa izradom zaštitnog premaza. | m2 |
| 14 | Popravka postojećih PVC vrata i prozora |  |
| 14.1 | vrata |  |
| 14.1.1 | zamena šarki - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.1.2 | zamena kvaka - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.1.3 | zamena ručica - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.1.4 | zamena roletni - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.1.5 | zamena brava - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.1.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |
| 14.2 | prozori |  |
| 14.2.1 | zamena šarki - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.2.2 | zamena kvaka - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.2.3 | zamena ručica - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.2.4 | zamena roletni - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.2.5 | zamena brava - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |
| 14.2.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |
| 15 | Popravka postojećih Al vrata i prozora |  |
| 15.1 | vrata |  |
| 15.1.1 | zamena šarki - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.1.2 | zamena kvaka - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.1.3 | zamena ručica - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.1.4 | zamena roletni - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.1.5 | zamena brava - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.1.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |
| 15.2 | prozori |  |
| 15.2.1 | zamena šarki - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.2.2 | zamena kvaka - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.2.3 | zamena ručica - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.2.4 | zamena roletni - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.2.5 | zamena brava - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |
| 15.2.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |
| 16 | Zamena makaza bočnih zatvarača prihvatnika na aluminijumskim prozorima - "GU","STUBLINA","FAPIM" | kom |
| 17 | Zamena gurtni i tabakera na roletnama | kom |
| 18 | Štelovanje ubodnika, oklagija i rolnica na roletnama (obračun po prozoru) | kom |
| 19 | Zamena Al ispune na roletnama | m1 |
| 20 | Zamena PVC ispune na roletnama | m1 |
| 21 | Zamena komplet okova na postojećim prozorima - "GU","STUBLINA","FAPIM" i sl. | kom |
| 22 | Zaštita vrata i prozora postavljanjem rešetki od čeličnih profila 16x16 ili 20x20 | m2 |
| 23 | Gitovanje spoja lima i zida trajno elastičnim gitom. | m1 |
| 24 | Tapaciranje nameštaja - mebl štof po izboru Investitora |  |
| 24.1 | trosed | kom |
| 24.2 | dvosed | kom |
| 24.3 | fotelja | kom |
| 25 | Tapaciranje nameštaja - eko koza u boji po izboru Investitora |  |
| 25.1 | trosed | kom |
| 25.2 | dvosed | kom |
| 25.3 | fotelja | kom |
| 26 | Ispitivanje provodivosti PVC antistatik podova i izdavanje atesta. | kom |

Ponuđač je u obavezi da izvrši obilazak lokacija odnosno objekata koji su predmet javne nabavke održavanja, a Naručilac je u obavezi da izda Potvrdu o obilasku objekata, koja je sastavni deo ponude. Ukoliko ponuđač u svojoj ponudi ne dostavi potvrdu o obilasku terena, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

U prilogu konkursne dokumentacije dokumentacije je Potvrda o obilasku objekata (obrazac XIII).

Termin obilaska lokacija je četvrtkom u 08:00 časova

(datumi obilaska su 06.09.2018, 13.09.2018.,20.09.2018. i 27.09.2018.)

Lice za kontakt: Sava Jokić

Tel. 064/836-8029

Adresa: Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića br.64

(Služba za tehničke poslove)

e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

Napomena: Navedena satnica obilaska objekata se odnosi na očekivani dolazak zainteresovanih ponuđača, a sama satnica obilaska će trajati po potrebi.

Vrednost okvirnog sporazuma:

Kako se radi o uslugama čiji obim nije moguće potpuno precizno utvrditi na godišnjem nivou i za vreme važenja okvirnog sporazuma, Naručilac je unapred odredio vrednost okvirnog sporazuma kao procenjenu vrednost javne nabavke, dok će ponuda predstavlјati objektivni osnov za primenu elementa kriterijuma „ekonomski najpovolјnija“ ponuda i služi za vrednovanje i rangiranje ponuda po tom osnovu.

IV   USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).

  - Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, i to:

1. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  finansijskim kapacitetom:

- Da račun Ponuđača nije bio u blokadi, duže od 10 (deset) dana u poslednjih 6 (šest) meseci od objavljivanja javnog poziva.

- Da je ukupan promet  ponuđača ne bude manji od  132.000.000,00 ukupno  u predhodne 3 godine (2015, 2016, 2017 godina).

2. Da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom:

- Referentna lista - da je u prethodne 3 godine (2015, 2016, 2017 godina), izveo građevinske i građevinsko-zanatske radove u ukupnom iznosu najmanje 60.000.000,00 din bez PDV-a

3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom:

- Da ponuđač ima najmanje 7 zaposlenih ili ugovorom radno angažovanih lica koja će biti angažovana na izvršenju ugovorenih obaveza od kojih je obavezno da najmanje

dva lica  budu građevinsko-arhitektonske struke – VII stepen stručne spreme sa važećim licencama za izvođenje radova na objektima visoko gradnje.

4. Da ponuđač ispunjava minimalni tehnički kapacitet odnosno da poseduje:

1. Sopstveni proizvodni pogon (bravarska, armiračka radionica i dr.)

2. Minimum jedno terensko vozilo

3. Minimum jedno teretno vozilo sa dizalicom

4. Minimum jednu ramovsku skelu

5. Minimum jednu vibracionu bušilicu

6. Minimum jednu mešalicu za beton

7. Da ponuđač poseduje sledeće sertifikate:

- Da je poslovanje ponuđača sertifikovano važećim sertifikatom sistema kvaliteta ISO 9001, važećim sistemom zaštite životne sredine ISO 14001, važećim sistemom OHSAS 18001 sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona - Dokaz: Pravna lica: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova.

Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz člana čl. 75. st. 2.  - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XI). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1. Da ponuđač raspolaže dovoljnim  finansijskim kapacitetom:

- Da račun Ponuđača nije bio u blokadi, duže od 10 (deset) dana u poslednjih 6 (šest) meseci od objavljivanja javnog poziva.

Dokaz: Ponuđač je dužan da dostavi Potvrdu o broju dana nelikvidnosti Narodne banke Srbije – Odeljenje za prinudnu naplatu

-Da je ukupan promet  ponuđaća ne bude manji od 132.000.000,00 ukupno  u predhodne 3 godine (2015, 2016, 2017 godina).

Dokaz: Bruto bilans – zakljucni list za predhodne tri godine.

2. Da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom:

- Referentna lista - da je u prethodne 3 godine (2015, 2016, 2017 godina),izveo građevinske i građevinsko-zanatske radove u ukupnom iznosu najmanje 60.000.000,00 din bez PDV-a

Dokaz: : potvrde naručioca o izvršenim uslugama građevinskih i građevinsko-zanatskih. Obrazac potvrde dat u prilogu konkursne dokumentacije (Obrazac XI)

3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom:

- Da ponuđač ima najmanje 7 zaposlenih ili ugovorom radno angažovanih lica koja će biti angažovana na izvršenju ugovorenih obaveza od kojih je obavezno da najmanje

dva lica  budu građevinsko-arhitektonske struke – VII stepen stručne spreme sa važećim licencama za izvođenje radova na objektima visoko gradnje.

Dokaz: Za zaposlena lica kod ponuđača dostavlja se fotokopija ugovora o radu, odnosno za radno angažovana lica kod ponuđača kopija ugovora o delu, ugovora o obavljanju privremeno-povremenih poslova, ugovora o dopunskom radu )

- Za minimum 2 zaposlena  građevinsko-arhitektonske struke – VII stepen stručne spreme dostaviti pored gore navedenog i fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili fotokopiju uverenja o diplomiranju  izdatom od obrazovne ustanove gde je stečeno obrazovanje kao i važeću licencu.

4. Da ponuđač ispunjava minimalni tehnički kapacitet odnosno da poseduje:

1. Sopstveni proizvodni pogon (bravarska, armiračka radionica i dr.)

2. Minimum jedno terensko vozilo

3. Minimum jedno teretno vozilo sa dizalicom

4. Minimum jednu ramovsku skelu

5. Minimum jednu vibracionu bušilicu

6. Minimum jednu mešalicu za beton

Dokaz: Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o ispunjenosti tehničkog kapaciteta (Obrazac XII).

Naručilac zadržava pravo da zahteva od ponuđača dostavljanje drugih dokaza  koji potvrđuju da ponuđač ispunjava zahtevan tehnički kapacitet (npr. izvod iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu, nabavne fakture, overene popisne liste, očitane saobraćajne dozvole, ugovor o zakupu mašina itd)

7. Dokazivanje sertifikata:

Ponuđač je dužan da dostavi kopiju sertifikata ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 sa 	potvrdama sertifikacionog tela o važnosti sertifikata.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za  svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4).

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli okvirnog sporazuma da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.  75. st. 1. tač. 1) do 4), koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Potrebno je samo da ponuđač naznači jasno u ponudi da je registrovan u Registru APR-a.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač jasno navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja okvirnog sporazuma/ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V PRAVILA OKVIRNOG SPORAZUMA,

KRITERIJUMI ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA I

ZAKLjUČENјE POJEDINAČNIH UGOVORA

Kriterijum za ocenjivanje i rangiranje ponuda je „Ekonomski najpovoljnija ponuda“

Jedini element kriterijuma je ponuđena cena koja nosi 100 pondera.

Kriterijum ponuđene cene se sastoji od dva podkriterijuma.

Podkriterijumi:

a) Prosečna jedinična cena (nosi 80 pondera)

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum Prosečna jedinična cena:

Broj pondera =  najniža prosečna  jedinična cena                             x 80

prosečna jedinična cena posmatranog Ponuđača

Obračun na dve decimale.

b) Norma sat (nosi 20 pondera)

1. VKV______________din/h          2. KV________________din/h     3.NK_____________din/h

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum Norma sat:

Prosečan norma sat=(∑1-3/3)

Broj pondera = najniži prosečan norma sat                           x20

prosečan norma sat posmatranog ponuđača

Obračun na dve decimale.

Ukoliko dva ili više ponuđača, čije su ponude prihvatljive, imaju isti ukupan broj pondera, okvirni sporazum će biti zaključen sa ponuđačem koji ima najveći broj pondera za element kriterijuma a) Prosečna jedinična cena, zatim je relevantan element kriterijuma b)  Norma sat.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o zaključenju okvirnog sporazuma, Naručilac će okvirni sporazum dodeliti ponuđaču koji bude  ponudio duži garantni rok.

izvučen putem žreba. Naručilac će pisanim putem obavestiti sve ponuđače o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Izvlačenje putem žreba Naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača koji imaju isti ukupan broj pondera i isti broj pondera po svim elementima kriterijuma ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u kutiju odakle će izvući jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru biće dodeljen okvirni sporazum.

Nakon sprovedenog otvorenog postupka, Naručilac će zaključiti okvirni sporazum za samo sa jednim ponuđačem.

Okvirni sporazum biće dodeljen prvorangiranom ponuđaču po kriterijumu Ekonomski najpovoljnija ponuda.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od dve godine od dana potpisivanja okvirnog sporazuma.

Naručilac, na osnovu i u skladu sa odredbama zaključenog okvirnog sporazuma, zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem sa kojim je zaključen okvirni sporazum, u slučaju nastanka potrebe za zaključenjem ugovora o javnoj nabavci.

Detaljan način zaključenja pojedinačnih ugovora je opisan u Modelu okvirnog sporazuma.

VI  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku – Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 27/18 - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 04.10.2018. godine do 08:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 04.10.2018. u 09:00 časova u Biblioteci Ustanove (Upravna zgrada Naručioca) ul. Heroja Milana Tepića br. 1. Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja

3. PARTIJE

Javna nabavke nije oblikova po partijama.

Vrsta, specifikacija i opis predmeta javne nabavke, detaljno su prikazani u  konkursnoj dokumentaciji.

.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Jovana Marinovića br. 4. Beograd,  KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku  –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 27/18 - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 27/18 - NE OTVARATI”  ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a, JN br. 27/18  - NE OTVARATI”   ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku –  Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 27/18 JN - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu u određenoj partiji ne može istovremeno u toj partiji da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda u okviru iste partije.

U Obrascu ponude (poglavlje VII), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VII) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko okvirni sporazum o javnoj nabavci bude zaključen između Naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u okvirnom sporazumu o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje okvirnog sporazuma, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da Naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema Naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. i 5. Zakona i to podatke o:

•	članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred Naručiocem,

•	opisu poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje okvirnog sporazuma

•	članu grupe koji će dostaviti tražena sredstva obezbeđenja.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavLju III konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

Rok plaćanja: do 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture.

9.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

9.3. Zahtevi u pogledu garantnog roka:

- Garantni rok na izvršene usluge/radove mora iznositi minimum 5 (pet) godina.

Ponuda mora u potpunosti odgovarati zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

I Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i svojeručno potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 1% od procenjene vrednosti nabavke bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 dana od dana otvaranja ponuda Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen okvirni sporazum blagovremeno ne potpiše okvirni sporazum; ponuđač kome je dodeljen okvirni sporazum ne podnese sredstvo obezbeđenja u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen okvirni sporazum, odmah po zaključenju okvirnog sporazuma sa izabranim ponuđačem. Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva II Izabrani ponuđač je dužan da dostavi prilikom zaključenja okvirnog sporazuma: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za izvršenje okvirnog sporazuma - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja okvirnog sporazuma, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 1% od vrednosti okvirnog soprazuma bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. . Naručilac će unovčiti datu menicu ukoliko Pružalac usluge: - bez opravdanog razloga odbije da zaključi pojedinačni ugovor u skladu sa okvirnim sporazumom ili - ne dostavi sredstvo obezbeđenja uz pojedinačni ugovor koji Naručilac i taj Pružalac usluge zaključe po osnovu ovog okvirnog sporazuma. III Izabrani ponuđač je dužan da dostavi prilikom zaključenja ugovora: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. . Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom . Sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Izabrani ponuđač se obavezuje da u tenutku potpisivanja ugovora preda naručiocu original blanko sopstvenu menicu sa klauzulom „Bez protesta“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 5% od vrednosti ugovora. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je minimum 30 dana duže od ugovorenog garantnog roka. Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz izabrani ponuđač uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menica, overenog od poslovne banke.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca ul. Jovana Marinovića br. 4. 11000  Beograd ili putem elektronske pošte na e-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 27/18.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN,  i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;

- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma  „Ekonomski najpovoljnija ponuda“

16. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA

Ukoliko dva ili više ponuđača, čije su ponude prihvatljive, imaju isti ukupan broj pondera, okvirni sporazum će biti zaključen sa ponuđačem koji ima najveći broj pondera za element kriterijuma a). Prosečna jedinična cena, zatim je relevantan element kriterijuma b)  Norma sat.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o zaključenju okvirnog sporazuma, Naručilac će okvirni sporazum dodeliti ponuđaču koji bude  ponudio duži garantni rok.

izvučen putem žreba. Naručilac će pisanim putem obavestiti sve ponuđače o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Izvlačenje putem žreba Naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača koji imaju isti ukupan broj pondera i isti broj pondera po svim elementima kriterijuma ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u kutiju odakle će izvući jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru biće dodeljen okvirni sporazum.

17. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljana delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude  (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XI konkursne dokumentacije).

18. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

19. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja Naručioca protivno odredbama Zakona. Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija). Zahtev za zaštitu prava se podnosi Naručiocu neposredno, poštom na adresu ul. Jovana Marinovića br. 4. 11000  Beograd, preporučeno sa povratnicom, na e-mail javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com, a može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca, uz uplatu propisane takse.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od prijema zahteva za zaštitu prava.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane Naručioca najkasnije 7 (sedam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63 st. 2 Zakona ukazao Naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a Naručilac nije iste otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje Naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz čl. 149 st. 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje Naručioca preduzete u postupku javne nabavke, ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

2) naziv i adresu Naručioca;

3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci Naručioca;

4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. Zakona;

7) potpis podnosioca.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da prilikom podnošenja zahteva na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 120.000,00, kao i da postupi u svemu saglasno Uputstvu o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava koji se nalazi na sajtu Republičke komisije, a koje će biti predstavljeno u nastavku teksta.

UPUTSTVO O UPLATI TAKSE ZA

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA

Kao dokaz o uplati takse prihvatiće se:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. Zakona koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga;

(3) iznos takse iz člana 156. Zakona čija se uplata vrši – 120.000,00;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava i podatak o partiji za koju se podnosi zahtev ako se isti podnosi samo za određenu partiju;

(7) svrha: ZZP; naziv Naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke.

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

20. ROK U KOJEM ĆE OKVIRNI SPORAZUM BITI ZAKLJUČEN

Okvirni sporazum će biti dostavljen ponuđaču na potpisivanje u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

Nakon što Naručilac ponuđaču dostavi potpisani okvirni sporazum, ponuđači su dužni da u roku od pet radnih dana Naručiocu pošalju potpisani okvirni sporazum.

Ukoliko ponuđač u ostavljenom roku ne dostavi potpisan okvirni sporazum smatraće se da je odbio zaključenje okvirnog sporazuma i naručilac može da zaključi okvirni sporazum sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

VII  Obrazac ponude sa strukturom cene

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a br. 27/18

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje okvirnog sporazuma/ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA  NABAVKE SA STRUKTUROM CENE

| poz. | opis radova | j.m. | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Izrada privremenih zaštitnih ograda u toku izvođenja radova od čeličnih stubova i zaštitne PVC mreže | m1 |  |  |
| 2 | Izrada privremenih pregrada od drvenih gredica 5 x 8,00 cm sa PVC folijom i vratima za prolaz. | m2 |  |  |
| 3 | Obijanje - štemovanje maltera d=3,00 cm |  |  |  |
| 3.1. | trošnog | m2 |  |  |
| 3.2. | cementnog | m2 |  |  |
| 4 | Rušenje zida |  |  |  |
| 4.1. | opeke d=12,00 cm | m2 |  |  |
| 4.2. | opeke d=25,00 cm | m2 |  |  |
| 4.3. | blok d=20,00 cm | m2 |  |  |
| 4.4. | beton d=10,00 cm | m2 |  |  |
| 4.5. | arm.beton d=10,00 cm | m2 |  |  |
| 5 | Štemovanje cementne košuljice d=3,00 -4,00cm | m2 |  |  |
| 6 | Štemovanje betona u podu ili međusobnoj konstrukciji |  |  |  |
| 6.1. | arm.beton d=5-6cm | m2 |  |  |
| 6.2. | beton d=10-12cm | m2 |  |  |
| 6.3. | arm.beton d=30cm | m2 |  |  |
| 6.4. | beton d=30cm | m2 |  |  |
| 7 | Štemovanje ker.pločica |  |  |  |
| 7.1. | zidnih | m2 |  |  |
| 7.2. | podnih | m2 |  |  |
| 7.3. | zidnih sa cem.malterom | m2 |  |  |
| 7.4. | podnih sa cem.ekstraktom | m2 |  |  |
| 7.5. | ker.pločica pojedinačno | kom |  |  |
| 8 | Probijanje otvora u zidu od opeke |  |  |  |
| 8.1. | presek 1.0x2.0 d=20cm | m2 |  |  |
| 8.2. | presek 1.5x2.3 d=20cm | m2 |  |  |
| 9 | Rušenje plafona od maltera sa trskom i letvama | m2 |  |  |
| 10 | Rušenje plafona od maltera sa rabic pletivom i arm. mrežom | m2 |  |  |
| 11 | Skidanje crepa na tavan sa krova | m2 |  |  |
| 12 | Ručno iznošenje šuta |  |  |  |
| 12.1 | teških materijala: malter, cigla, beton |  |  |  |
| 12.1.1 | 1 m3 po horizontali | m1 |  |  |
| 12.1.2 | 1 m3 po vertikali | m1 |  |  |
| 12.2 | lakših materijala: od drveta, pregrada, kabast materijal |  |  |  |
| 12.2.1 | 1 m3 po horizontali | m1 |  |  |
| 12.2.2 | 1 m3 po vertikali | m1 |  |  |
| 13 | Utovar i odvoženje šuta na gradsku deponiju do 20 km sa gradilišne dvorišne deponije sa plaćanjem taksi. |  |  |  |
|  | (do 5 m3) | tura |  |  |
| 14 | Demontaža montažnog plafona (Hunter Daglas) sa podkonstrukcijom i pripadajućim rasvetnim telima. | m2 |  |  |
| 15 | Demontaža montažnog plafona od gips kartonskih ploča sa podkonstrukcijom i pripadajućim rasvetnim telima. | m2 |  |  |
| 16 | Montaža i demontaža sa transportom lako prenosive skele -radne platforme, lako prenosive za premeštanje u radnom opsegu |  |  |  |
| 16.1 | h = 1.0-1.2m | kom |  |  |
| 16.2 | h = 2.0-2.4m | kom |  |  |
| 16.3 | h = 3.0-3.6m | kom |  |  |
| 17 | Montaža i demontaža sa transportom cevne fasadne skele širine ~1.0-1.2m | m2 |  |  |
| UKUPNO POD I: |  |  |

| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ručni iskop kanala |  |  |  |
| 1.1. | Iskop zemlje za kanale širine do 1.5m dubine do 2.0m | m3 |  |  |
| 1.2. | Iskop zemlje za kanale širine preko 2.0 m, dubine od 6 do 8 m sa zaštitom ivica čeličnom podgradom. | m3 |  |  |
| 1.3 | Ručno nabijanje zemlje III kategorije u sloju od 30 cm. | m3 |  |  |
| 1.4 | Ručno krčenje šiblja i sitnog rastinja | m3 |  |  |
| 2 | Nasipanje zemlje u kanal sa ručnim nabijanjem (zemlja od iskopa) | m3 |  |  |
| 3 | Dovoz i nasipanje peska oko položenih cevi | m3 |  |  |
| 4 | Dovoz i nasipanje šljunka | m3 |  |  |
| UKUPNO POD II: |  |  |

| III | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zidanje zida od opeke u cementnom ili produžnom malteru 1:3:9 |  |  |  |
| 1.1 | debljina 7cm sa serklažom | m2 |  |  |
| 1.2 | debljina 12cm | m2 |  |  |
| 1.3 | debljina 25cm | m2 |  |  |
| 2 | Zidanje zida od blokova u produžnom malteru 1:3:9 debljine 20cm | m2 |  |  |
| 3 | Zidanje zidova i stubova betonskim blokovima u cementnom malteru | m3 |  |  |
| 4 | Zidanje šahtova opekom u cementnom malteru | m3 |  |  |
| 5 | Malterisanje zidova u dva sloja sa perdašenjem i prskanjem cementnim mlekom, u produžnom malteru 1:3:9 | m2 |  |  |
| 6 | Demontaža postojećih vrata |  |  |  |
| 6.1 | 0.90x2.10 | kom |  |  |
| 6.2 | 1.40x2.30 | kom |  |  |
| 7 | Demontaža postojećih dvostrukih prozora |  |  |  |
| 7.1 | površine do 2 m2 | kom |  |  |
| 7.2 | preko 2 m2 | kom |  |  |
| 8 | Ugradnja vrata (bez nabavke) |  |  |  |
| 8.1 | dimenzije 0.90x2.10 | kom |  |  |
| 8.2 | dimenzije 1.40x2.30 | kom |  |  |
| 9 | Ugradnja prozora (bez nabavke) | kom |  |  |
| 10 | Rabiciranje plafona sa Q arm.mrežom na drvenoj podkonstrukciji | m2 |  |  |
| 11 | Zaziđivanje - krpljenje šliceva u zidu u produžnom malteru oko instalacija dimenzije prema veličini instalacija |  |  |  |
| 11.1 | za elektroinstalaciju | m1 |  |  |
| 11.2 | za vodovodnu instalaciju | m1 |  |  |
| 11.3 | za kanalizaciju fi 50 | m1 |  |  |
| 11.4 | za kanalizaciju fi 110 | m1 |  |  |
| 12 | Zaziđivanje rupa u zidu u produžnom malteru opekom |  |  |  |
| 12.1 | dim. 20x20x20 | kom |  |  |
| 12.2 | dim. 50x50x30 | kom |  |  |
| 13 | Sanacija starih dimnjaka sa ponovnim preziđivanjem i izradom završne kape (dim 1,20x0,60) sa izradom radne skele. | kom |  |  |
| 14 | Malterisanje špaletni širine 15-30cm u produžnom malteru. | m1 |  |  |
| 15 | Malterisanje plafona u produžnom malteru na rabic pletivu i Q mreži. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD III: |  |  |

| IV | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoniranje ploče MB debljine 10cm |  |  |  |
| 1.1 | betonom | m2 |  |  |
| 1.2 | betonom sa oplatom i arm.mrežom | m2 |  |  |
| 2 | Betoniranje cem.košuljice sa lakom arm.mrežom od sejanca 1:3 d=3-4cm | m2 |  |  |
| 3 | Betoniranje krpljenje rupa - prodora u ploči u međuspratnoj sitno rebrastoj konstrukciji ploča d=5-6cm |  |  |  |
| 3.1 | dim. 10/10 | kom |  |  |
| 3.2 | dim. 20/20 | kom |  |  |
| 4 | Betoniranje arm. bet. grede sa izradom oplate |  |  |  |
| 4.1 | dim. 15x25 | m3 |  |  |
| 4.2 | dim. 25x30 | m3 |  |  |
| 5 | Betoniranje međuspratne konstrukcije betonom MB 30 sa oplatom i podupiranjem d=16 cm. | m3 |  |  |
| 6 | Betoniranje AB stubova u četvorostranoj oplati sa potrebnom armaturom. | m3 |  |  |
| 7 | Betoniranje AB zidova betonom MB 25 u dvostranoj oplati |  |  |  |
| 7.1 | debljine d=15,00 cm | m2 |  |  |
| 7.2 | debljine d=20,00 cm | m2 |  |  |
| 7.3 | debljine d=25,00 cm | m2 |  |  |
| 8 | Izrada AB nadvratnika i nadprozornika betonom MB 30 sa opaltom i podupiranjem. | m1 |  |  |
| UKUPNO POD IV: |  |  |

| V | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature |  |  |  |
| 1.1 | GA | kg |  |  |
| 1.2 | MA | kg |  |  |
| UKUPNO POD V: |  |  |

| VI | TESARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i podaščavanje krova čamovom daskom d=24mm | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i letvisanje krova letvama dim.3/5cm |  |  |  |
| 2.1 | u jednom pravcu | m2 |  |  |
| 2.2 | u dva pravca | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja greda i rogova pojedinačno |  |  |  |
| 3.1 | dimenzije 10/10 cm | m1 |  |  |
| 3.2 | dimenzije 14/14 cm | m1 |  |  |
| UKUPNO POD VI: |  |  |

| VII | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja crepa tipa "Ideal" 222 | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja "Biber" crepa -dvostruko pokrivanje | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja slemenjaka u produžnom malteru | m1 |  |  |
| UKUPNO POD VII: |  |  |

| VIII | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja, pokrivanje pocinkovanim limom krovnih površina | m2 |  |  |
| 2 | Pokrivanje krova TR limom u boji po izboru Naručioca. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od pocinkovanog lima dim.15/15 | m1 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja vertikalnog oluka od pocinkovanog lima |  |  |  |
| 4.1 | fi 100mm | m1 |  |  |
| 4.2 | fi 150mm | m1 |  |  |
| 5 | Izrada i montaža okapnica od pocinkovanog lima RŠ do 40 cm | m1 |  |  |
| 6 | Izrada i montaža uvala od pocinkovanog lima RŠ do 80 cm | m1 |  |  |
| 7 | Opšivanje dimnjaka pocinkovanim limom RŠ do 50 cm | m1 |  |  |
| 8 | Izrada ventilacija sa kapom od pocinkovanog lima fi 120 mm | m1 |  |  |
| 9 | Struganje i šmirglanje zarđalih okapnica od pocinkovanog lima | m1 |  |  |
| 10 | Bojenje okapnica masnom bojom sa pripremom površine RŠ do 60 cm | m1 |  |  |
| 11 | Demontaža, skidanje dotrajalog postojećeg lima sa krovnih površina |  |  |  |
| 11.1 | visina prizemni objekat | m2 |  |  |
| 11.2 | visina 4 nivoa ~20m | m2 |  |  |
| 12 | Demontaža, skidanje dotrajalih postojećih limenih horizontalnih oluka, spuštanje na gradilišnu deponiju. | m1 |  |  |
| 13 | Demontaža, skidanje dotrajalih postojećih limenih vertikalnih oluka, spuštanje na gradilišnu deponiju. | m1 |  |  |
| UKUPNO POD VIII: |  |  |

| IX | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije u slojevima: |  |  |  |
|  | - bitulit |  |  |  |
|  | - kondor 4 dva puta varen 100 posto | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "POLIAZBITOL" i sl. u slojevima: |  |  |  |
|  | - bitulit x 1 |  |  |  |
|  | - staklena mrežica x 2 |  |  |  |
|  | - poliazbitol x 2 | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "DOMOFLEX" i sl. u slojevima: |  |  |  |
|  | - prajmer odgovarajući |  |  |  |
|  | - domoflex izolacija | m2 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja hidroizolacije tipa "ISOFLEX" i sl. u slojevima: |  |  |  |
|  | - prajmer odgovarajući |  |  |  |
|  | - isoflex izolacija | m2 |  |  |
| 5 | Nabavka i izrada hidroizolacije ravnih krovova PVC membranama tipa Sika ili slično | m2 |  |  |
| UKUPNO POD IX: |  |  |

| X | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja, oblaganje zidova gips karton tablama sa podkonstrukcijom od odgovarajućeg profila - jednostruko oblaganje. | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i izgradnja pregradnog zida gips karton tablama, sa podkonstrukcijom od odgovarajućih profila, obostrano oblaganje zida visine h=4m sa izolacijom od min. vune. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od aluminijuma u lamperijama (tipa "Hanter-Daglas" i sl.) sa odgovarajućom podkonstrukcijom. | m2 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od aluminijuma u pločama u rasteru 60/60cm (tipa "Metal modular" i sl.) sa odgovarajućom podkonstrukcijom | m2 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona u pločama od gipsa u rasteru 60/60cm sa odgovarajućom podkonstrukcijom | m2 |  |  |
| UKUPNO POD X: |  |  |

| XI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica zidnih, postavljanje na malter ili lepak za pločice, domaće proizvodnje I klase |  |  |  |
| 1.1 | ker. pločica na malter | m2 |  |  |
| 1.2 | ker. pločica na građ. lepak | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica podnih, postavljanje na cem. ekstrikt, domaće proizvodnje I klase | m2 |  |  |
| 3 | Pojedinačna ugradnja keramičkih pločica zidnih ili podnih (obračun po kom.) | kom |  |  |
| 4 | Izrada sokle od keramičkih pločica h=10 cm | m1 |  |  |
| UKUPNO POD XI: |  |  |

| XII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i ugradnja laminat poda sa filcom i ugaonim lajsnama. | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja PVC poda tipa "TARKET" i drugih odgovarajućih po kvalitetu sa ugaonim lajsnama PVC i ravnanjem "Olmo" masom. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja PVC elektroprovodnog poda sa elektroprovodnim lepkom i bakarnim trakama, povezivanje u kutijama uzemlj. sa ugaonim lajsnama PVC. | m2 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja parketa hrastovog I klasa sa struganjem i lakiranjem 3 puta. | m2 |  |  |
| 5 | Polaganje ugaonih lajsni na pod od parketa. | m1 |  |  |
| 6 | Polaganje itisona i sličnih podnih obloga preko cementne košuljice na odgovarajući lepak. | m2 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja podne glet mase u kvalitetu "OLMO" mase u 1 sloju ~2-3mm. | m2 |  |  |
| 8 | Skidanje postojeće PVC podne obloge sa struganjem lepka. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XII: |  |  |

| XIII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anpasovanje drvene stolarije dim. 1.40x2.80 prozora dvostrukog sa 8 krila | kom |  |  |
| 2 | Anpasovanje drvene stolarije vrata |  |  |  |
| 2.1 | jednokrilnih sa štokom 0.90x2.10 | kom |  |  |
| 2.2 | dvokrilnih sa štokom 1.40x2.30 | kom |  |  |
| 3 | Zamena okova |  |  |  |
| 3.1 | kvake par | kom |  |  |
| 3.2 | brave | kom |  |  |
| 3.3 | ručice za prozor ("ONLIVE") | kom |  |  |
| 3.4 | trib ručica sa mehanizmom (bez šipki) | kom |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drvenih vrata, plot obostrano šperovano d=4mm, štok puno drvo od čamovine, sa kompletnim okovom. |  |  |  |
| 4.1 | jednokrilna dim. 0.90x2.10 | kom |  |  |
| 4.2 | dvokrilna dim. 1.40x2.30 | kom |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja PVC-fasadne stolarije (prozora) sa termopan staklom. | m2 |  |  |
| 5.1 | Nabavka i ugradnja PVC-fasadne stolarije (prozora) sa termopan staklom i Al-roletnama sa unutrašnjom ili spoljašnjom kutijom. | m2 |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja Al-plastificiranih vrata. | m2 |  |  |
| 7 | Nabavka materijala i izrada bravarskih vrata sa konstrukcijom od čeličnih profila sa kompletnim okovom. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XIII: |  |  |

| XIV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada ograde - ram od čeličnih profila sa ispunom od armaturne mreže. Veličina polja 1,5-2,0 m, h=1,0-1,5 | m2 |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja metalne ograde sa rukohvatom od čeličnih vučenih/valjanih profila. Sve vertikale su na dnu i vrhu povezane horizontalama. Rukohvat izrađen od cevi Ø 40 mm, pričvršćen zavrtnjima | m1 |  |  |
| 3 | Izrada i ugradnja metalnih penjalica sa ankerovanjem u zid čeličnim tiplovima. | kom |  |  |
| 4 | Izrada rampe sa konstrukcijom od čeličnih profila i oblogom od ravnog brodskog lima | m2 |  |  |
| 5 | Izrada ograde od čeličnih profila sa rukohvatom od cevi Ø 6/4" | m1 |  |  |
| 6 | Izrada i ugradnja metalnih penjalica za šahtove. | kom |  |  |
| 7 | Nabavka materijala, izrada, transport i montaža nosivih čeličnih stubova i metalne konstrukcije nadstrešnice od čeličnih profila. Sav potreban ugrađeni materijal u svemu prema statičkom proračunu i radioničkom crtežu. | kg |  |  |
| 8 | Izrada i ugradnja zaštitne prozorske rešetke od čeličnih profila. | m2 |  |  |
| 9 | Izrada i montaža vrata od bravarske konstrukcije i oblogom od lima. | m2 |  |  |
| 10 | Izrada i montaža prozora od bravarske konstrukcije zastakljene staklom d= 4 mm. | m2 |  |  |
| 11 | Bravarski popravak i ponovna montaža postojećih zaštitnih prozorskih rešetki. Pozicijom obuhvaćen popravak, čišćenje, ravnanje i učvršćenje spojeva. | m2 |  |  |
| 12 | Prepravka bravarskih prozora i vrata u radionici, transport i ponovna montaža | m2 |  |  |
| 13 | Prepravka ulaznih kapija (zamena oštećenih delova, ojačanje konstrukcija, anpasovanje). Rad u radionici ili na licu mesta. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XIV: |  |  |

| XV | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mehaničko skidanje - struganje postojeće boje, koja nedovoljno prijanja na zidu i plafonu. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 2 | Obrada naprslina - pukotina na zidovima i plafonima samolepljivom mrežicom i "Knauf" ispunom. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 3 | Premazivanje zidova i plafona podlogom. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 4 | Gletovanje zidova i plafona glet masom x 2. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 5 | Bojenje zidova i plafona poludisperzijom u dva sloja. Obračun po m2. |  |  |  |
|  | - u belo | m2 |  |  |
|  | - u tonu | m2 |  |  |
| 6 | Nabavka materijala i bojenje zidova masnom bojom x 2 ili fasakrilom. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 7 | Sanacija fleka od prokišnjavanja masnom bojom ili fasakrilom | m2 |  |  |
| 8 | Nabavka materijala i bojenje drvene stolarije osnovnom x 1 i lak bojom x 1 sa potrebnim mestimičnim kitovanjem i brušenjem cele površine i skidanjem oštećene boje. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 9 | Pranje i odmašćivanje spuštenog plafona od aluminijuma u lamperijama (tipa "Hanter-Daglas" i sl.). | m2 |  |  |
| 10 | Nabavka materijala i bojenje radijatora osnovnom i lak bojom za radijatore sa brušenjem i struganjem čel. četkom i premaz antikorozivnim sredstvom. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 11 | Nabavka materijala i bojenje cevi |  |  |  |
|  | cevi promera 1 col | m1 |  |  |
|  | cevi promera 2 col | m1 |  |  |
|  | cevi promera preko 2 cola | m1 |  |  |
| 12 | Nabavka materijala i bojenje limenih ventilacionih kanala masnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| 13 | Nabavka materijala i bojenje kapija, ograde i građevinske bravarije masnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XV: |  |  |

| XVI | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada nove fasade sa prethodnim struganjem stare boje, ponovno gletovanje i bojenje fasakrilom u boji po izboru Naručioca. | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala, transport i izrada termoizolacije fasadnih zidova slojem stiropora d=8 cm i slojem PE mrežice. Ploče stirodura povezati za fasadne zidove odgovarajućim PVC tiplovima. Obrada zidova "Bavalit" po izboru Naručioca. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala, transport i oblaganje fasade veštačkim kamenom. Prvi sloj cementni malter od sejanog šljunka d=2 cm. Drugi sloj veštački kamen d=2 cm sa pikovanjem ili štokovanjem. | m2 |  |  |
| 4 | Nabavka materijala, transport i malterisanje fasade produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa završnim premazom akrilnom fasadnom bojom u boji po izboru Naručioca. U cenu uračunata i pomoćna radna skela. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XVI: |  |  |

| XVII | STAKLOREZAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamena polomljenog stakla na prozorima termoizolacionim staklom 2 x 4 mm. | m2 |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje providnog stakla na prozorima d=3-4 mm. | m2 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja sigurnosnog stakla d=6 mm sa pratećim radovima. | m2 |  |  |
| 4 | Zastakljivanje bravarije - vrata i pregrada staklom d=6mm sa gitovanjem. | m2 |  |  |
| UKUPNO POD XVII: |  |  |

| XVIII | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamena komplet vodokotlića sa ispirnom cevi. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 2. | Demontaža postojeće WC šolje, nabavka i ugradnja |  |  |  |
|  | nove WC šolje sa svim potrebnim vezivnim |  |  |  |
|  | materijalom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 3. | Zamena virble sa isključivanjem vodovodne |  |  |  |
|  | mreže i pražnjenje iste pumpom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Ø 50 ........................................................... | kom |  |  |
| b) | Ø 40 ........................................................... | kom |  |  |
| 4. | Probijanje otvora u ar.betonskom zidu dim. |  |  |  |
|  | 40x40cm sa isključivanjem vodovodne mreže |  |  |  |
|  | i pražnjenje iste pumpom. |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno |  |  |
| 5. | Demontaža postojeće vod.mreže Ø 32, sa |  |  |  |
|  | odvozom na deponiju iste. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 6. | Ugradnja ventila Ø 32 na postojećoj vodovodnoj |  |  |  |
|  | mreži. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  |  |
| 7. | Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih |  |  |  |
|  | cevi odgovarajućim fitinzima. |  |  |  |
|  | Obračun po m1 ugrađene cevi. | m1 |  |  |
| 8. | Mašinsko sečenje betonske ploče d=20cm |  |  |  |
|  | radi iskop kanala za otklanjanje kvara na vod. |  |  |  |
|  | instalaciji. Sečenje izvršiti specijalnim |  |  |  |
|  | dijamantskim alatom. |  |  |  |
|  | Obračunava se po m1 sečenog betona. | m1 |  |  |
| 9. | PVC kanalizacione cevi Ø 70mm. Nabavka |  |  |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |  |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, i |  |  |  |
|  | spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionih |  |  |  |
|  | razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi i |  |  |  |
|  | ispitivanje montiranog razvoda na vododrživost |  |  |  |
|  | koje treba izvesti u prisustvu nadzornog organa. |  |  |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |  |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 10. | PVC kanalizacione cevi Ø110mm. Nabavka |  |  |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |  |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, i |  |  |  |
|  | spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionog |  |  |  |
|  | razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi |  |  |  |
|  | i ispitivanje montiranog razvoda na vododrživost |  |  |  |
|  | koje treba izvesti u prisustvu nadzornog organa. |  |  |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |  |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 11. | PVC kanalizacione cevi Ø160mm. Nabavka, |  |  |  |
|  | transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |  |  |
|  | zajedno sa potrebnim fazonskim komadima, |  |  |  |
|  | i spojnim i veznim materijalom za izradu |  |  |  |
|  | kanalizacionog razvoda u zemlji. U jediničnu cenu |  |  |  |
|  | pozicije ulazi i ispitivanje montiranog razvoda na |  |  |  |
|  | vododrživost koje treba izvesti u prisustvu |  |  |  |
|  | nadzornog organa. U jediničnu cenu pozicije ulazi |  |  |  |
|  | sav potreban rad i spojni i vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 12 | VODOMERNI ŠAHT |  |  |  |
|  | Izrada vodomernog šahta dimenzija 2.00x1.50, |  |  |  |
|  | od armiranog betona MB20 u svemu prema detaljima |  |  |  |
|  | iz projekta. U cenu je uračunata: izrada, |  |  |  |
|  | nameštanje i skidanje oplate, nabavka i ugradnja |  |  |  |
|  | armature, kao i nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih |  |  |  |
|  | penjalica. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 13 | LG ŠAHT POKLOPCI |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih |  |  |  |
|  | šaht poklopaca, Ø 625mm, sa rupama, prema |  |  |  |
|  | JUS-u M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno |  |  |  |
|  | opterećenje od 400 KN. |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom |  |  |
| 14 | LG ŠAHT POKLOPCI |  |  |  |
|  | Nabavka transport i montaža liveno-gvozdenih |  |  |  |
|  | šaht poklopaca, Ø 625mm , sa rupama, prema |  |  |  |
|  | JUS-u M.J6.226, sa ramom, za zelene površine |  |  |  |
|  | opterećenje od 60 KN. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 15 | VODOVODNE CEVI |  |  |  |
|  | Nabavka , transport i ugradnja čeličnih pocinkovanih |  |  |  |
|  | vodovodnih cevi, zajedno sa fitinzima, za radni |  |  |  |
|  | pritisak do 10 bara za vodovodni razvod u objektu. |  |  |  |
|  | U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad |  |  |  |
|  | i spojni i vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
|  | Razvod vode: |  |  |  |
| a) | Ø32mm | m1 |  |  |
| b) | Ø25mm | m1 |  |  |
| c) | Ø20mm | m1 |  |  |
| d) | Ø15mm | m1 |  |  |
| 16 | VODOVODNE CEVI |  |  |  |
|  | Nabavka transport i ugradnja okiten vodovodnih |  |  |  |
|  | cevi, zajedno sa fitinzima, za radni pritisak do |  |  |  |
|  | 10 bara za vodovodni razvod u objektu. U jediničnu |  |  |  |
|  | cenu pozicije ulazi sav potreban rad i spojni i |  |  |  |
|  | vezni materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
|  | Razvod vode |  |  |  |
| a) | Ø32mm | m1 |  |  |
| b) | Ø25mm | m1 |  |  |
| c) | Ø20mm | m1 |  |  |
| d) | Ø15mm | m1 |  |  |
| 17 | Demontaža oštećene pocinkovane vodovodne |  |  |  |
|  | hidrantske mreže Ø 65mm, sa svim potrebnim |  |  |  |
|  | radovima. Montaža demontirane pocinkovane |  |  |  |
|  | vodovodne cevi hidranske mreže Ø 65mm sa |  |  |  |
|  | zamenom oštećenog spojnog materijalom fitinga |  |  |  |
|  | i to: klizna spojka, dupli nipli, kolena i ''T'' komad. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 18 | Zamena oštećenog ventila 2'' u protiv požarnom |  |  |  |
|  | ormanu sa izradom spoja. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 19 | Probijanje otvora u armirano betonskom zidu šahte |  |  |  |
|  | d=20cm za prolaz instalacije hidranske mreže. |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom |  |  |
| 20 | Demontaža oštećenih postojećih keramičkih |  |  |  |
|  | kanalizacionih cevi Ø 160 sa utovarom i odvozom |  |  |  |
|  | istih na gradsku deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 21 | Izrada priključaka na postojećoj kanalizacionoj |  |  |  |
|  | mreži, u jediničnu cenu ulazi sav potrebni rad i |  |  |  |
|  | materijal. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 22 | Demontaža starih pocinkovanih cevi Ø 50 sa |  |  |  |
|  | odvozom istih na deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 23 | Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih |  |  |  |
|  | cevi Ø 63 sa odgovarajućim fitinzima. |  |  |  |
|  | Obračun po m1 ugrađene cevi. | m1 |  |  |
| 24 | Detekcija kvara na vodovodnoj mreži |  |  |  |
|  | elektronskim uređajem radi utvrđivanja tačnog |  |  |  |
|  | mesta kvara i obima građevinskih radova. |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno |  |  |
| 25 | Mašinsko sečenje betonske ploče d=25cm |  |  |  |
|  | radi iskop kanala za otklanjanje kvara na vod. |  |  |  |
|  | instalaciji. Sečenje izvršiti specijalnim |  |  |  |
|  | dijamantskim alatom. |  |  |  |
|  | Obračunava se po m1 sečenog betona. | m1 |  |  |
| 26 | Sanacija dela oštećene vod.instalacije od |  |  |  |
|  | pocinkovanih cevi Ø 1" u zidu od opeke d=12 |  |  |  |
|  | cm.U cenu obračunati štemovanje zida od |  |  |  |
|  | opeke do mesta oštećenja, sečenje oštećenog |  |  |  |
|  | dela cevi sa ugradnjom novog dela pocinkovane |  |  |  |
|  | cevi Ø 1" sa potrebnim fitingom ostalim spojnim |  |  |  |
|  | materijalom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu saniranog kvara. | kom |  |  |
| 27 | Nabavka i ugradnja propusnog ventila Ø 1". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  |  |
| 28 | Sanacija dela oštećene PVC kanalizacione |  |  |  |
|  | mreže u podu od betona, u cenu uračunati |  |  |  |
|  | potrebno štemovanje podne ploče,demontažu |  |  |  |
|  | oštećene PVC kanalizacione mreže Ø 50mm |  |  |  |
|  | kao i nabavka i ugradnja nove cevi sa |  |  |  |
|  | potrebnim spojnim materijalom |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 29 | Demontaža postojećih i ugradnja novih |  |  |  |
|  | sinfona za pisoare i lavaboe. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 30 | Demontaža postojećih i ugradnja novih |  |  |  |
|  | EK ventila za pisoare kao i zamena postojećih |  |  |  |
|  | i ugradnja novih virbli na ventilima od 1/2" |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  |  |
| 31 | Demontaža postojećeg i ugradnja novog |  |  |  |
|  | sinfona za sudopere. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  |  |
| 32 | Zamena regulatora pritiska u glavnoj |  |  |  |
|  | šahti Ø 80. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 33 | Zamena regulatora pritiska |  |  |  |
|  | (kotlarnici) Ø50. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 34 | Zamena ventila u hidrantskim ormarima Ø50. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 35 | Demontaža pocinkovane cevi sa odlaganjem |  |  |  |
|  | na privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
| a) | cevi Ø1/2'' | m1 |  |  |
| b) | cevi Ø3/4'' | m1 |  |  |
| c) | cevi Ø1'' | m1 |  |  |
| d) | cevi Ø5/4'' | m1 |  |  |
| e) | cevi Ø6/4'' | m1 |  |  |
| f) | cevi Ø2'' | m1 |  |  |
| g) | cevi Ø3'' | m1 |  |  |
| h) | cevi Ø3.5'' | m1 |  |  |
| 36 | Nabavka i montaža pocinkovane cevi zajedno |  |  |  |
|  | sa fitingom. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
| a) | Ø1/2'' | m1 |  |  |
| b) | Ø3/4'' | m1 |  |  |
| c) | Ø1'' | m1 |  |  |
| d) | Ø5/4'' | m1 |  |  |
| e) | Ø6/4'' | m1 |  |  |
| f) | Ø2'' | m1 |  |  |
| g) | Ø3'' | m1 |  |  |
| h) | Ø3,5'' | m1 |  |  |
| 37 | Nabavka i ugradnja kliznih spojki. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Ø15mm | kom |  |  |
| b) | Ø25mm | kom |  |  |
| c) | Ø32mm | kom |  |  |
| d) | Ø40mm | kom |  |  |
| e) | Ø50mm | kom |  |  |
| f) | Ø65mm | kom |  |  |
| g) | Ø80mm | kom |  |  |
| 38 | Nabavka i montaža "AMBOR" šelne na postojećoj |  |  |  |
|  | mreži. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Ø80mm | kom |  |  |
| b) | Ø100mm | kom |  |  |
| 39 | Demontaža postojeće kade sa odlaganjem na |  |  |  |
|  | privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 40 | Demontaža kompletne sanitarije u tipskom kupatilu |  |  |  |
|  | sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 41 | Demontaža kompletne postojeće instalacije u tipskom |  |  |  |
|  | kupatilu sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 42 | Demontaža kompletne postojeće kanalizacione instalacije |  |  |  |
|  | od gvozdeno livenih i keramičkih cevi u tipskom kupatilu |  |  |  |
|  | sa odlaganjem na privremenu deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 43 | Zamena električnog bojlera sa odgovarajućim |  |  |  |
|  | "brinoks" vezama i sigurnosnim ventilom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | bojler od 50l korisne zapremine | kom |  |  |
| b) | bojler od 80l korisne zapremine | kom |  |  |
| c) | bojler od 150l korisne zapremine | kom |  |  |
| d) | bojler od 250l korisne zapremine | kom |  |  |
| e) | bojler od 600l korisne zapremine | kom |  |  |
| 44 | Zamena protočnog bojlera zajedno sa odgovarajućim |  |  |  |
|  | prohromskim cevima za vezu sa slavinom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | bojler od 5l | kom |  |  |
| b) | bojler od 8l | kom |  |  |
| c) | bojler od 10l | kom |  |  |
| 45 | Servisiranje postojećeg bojlera za sanitarnu vodu, |  |  |  |
|  | u cenu uračunati: |  |  |  |
|  | - demontaža elektro veza bojlera |  |  |  |
|  | - demontaža prirubnica bojlera № 250 odgrevanjem |  |  |  |
|  | - demontaža čaura i elektrogrejača bojlera |  |  |  |
|  | - pražnjenje bojlera, čišćenje, skidanje ramenca |  |  |  |
|  | i ispiranje bojlera |  |  |  |
|  | - isporuka i montaža prirubnive №250 za ugradnju |  |  |  |
|  | čaura |  |  |  |
|  | - izrada isporuka i ugradnja prohromskih čaura |  |  |  |
|  | № 50 sa zavarivanjem za prirubnicu |  |  |  |
|  | - montaža prirubnice sa čaurama sa isporukom |  |  |  |
|  | i montažom prirubničkog seta |  |  |  |
|  | - isporuka i montaža električnih grejača snage |  |  |  |
|  | P=12KW sa elektropovezivanjem |  |  |  |
|  | - punjenje bojlera i hidraulična proba |  |  |  |
|  | - puštanje u rad i topla proba |  |  |  |
|  | - pripremni radovi i transport. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |
| a) | bojler od 80l | kom |  |  |
| b) | bojler od 150l | kom |  |  |
| c) | bojler od 200l | kom |  |  |
| d) | bojler od 300l | kom |  |  |
| e) | bojler od 500l | kom |  |  |
| f) | bojler od 600l | kom |  |  |
| 46 | Zamena komplet lavaboa od belog fajansa sa |  |  |  |
|  | odgovarajućim metalnim sifonom i šrafovima za |  |  |  |
|  | kačenje za zid. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 47 | Zamena ogledala sa etažerom u svemu prema zahtevu |  |  |  |
|  | naručioca radova. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 48 | Zamena jednoručne baterije za toplu i hladnu |  |  |  |
|  | vodu. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | za lavabo | kom |  |  |
| b) | za sudoperu | kom |  |  |
| 49 | Zamena jednoručne baterije za kadu sa telefon |  |  |  |
|  | tušem . |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 50 | Zamena postojeće kade novom "AKRILNOM" kadom, |  |  |  |
|  | komplet sa odgovarajućim prelivnim sifonom |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | kada l=1,00 | kom |  |  |
| b) | kada l=1,20 | kom |  |  |
| c) | kada l=1,40 | kom |  |  |
| d) | kada l=1,60 | kom |  |  |
| e) | kada l=1,80 | kom |  |  |
| 51 | Zamena tipskih držača WC papira od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 52 | Zamena tipskih držača sapuna od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 53 | Zamena držača za tečni sapun . |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 54 | Zamena držača za rolo papir od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 55 | Zamena držača za peškir od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 56 | Zamena keramičkog pisoara sa odgovarajućim |  |  |  |
|  | sifonom i "EK" ventilom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Zidni pisoar | kom |  |  |
| b) | Stojeći pisoar | kom |  |  |
| 57 | Zamena tuš kada zajedno sa sifonom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 58 | Zamena tuš kabine od PVC-a sa ispunom od |  |  |  |
|  | perspeksa. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 59 | Zamena horizontalne podne slivne rešetke zajedno |  |  |  |
|  | sa poklopcem od "INOXA". |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 60 | Zamena komplet hidranta Ø100mm zajedno sa |  |  |  |
|  | ormarićem, crevima i odgovarajućim mlaznicama. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 61 | Zamena hidranta Ø100 ( bez zamene ormarića). |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 62 | Zamena komplet ormarića sa odgovarajućom |  |  |  |
|  | opremom (creva i mlaznica). |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 63 | Nabavka transpor i ugradnja "OKITEN" cevi zajedno sa |  |  |  |
|  | potrebnim fitingom (ventili se plaćaju posebno). |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
| a) | cevi Ø20mm | m1 |  |  |
| b) | cevi Ø25mm | m1 |  |  |
| c) | cevi Ø32mm | m1 |  |  |
| d) | cevi Ø40mm | m1 |  |  |
| e) | cevi Ø50mm | m1 |  |  |
| f) | cevi Ø80mm | m1 |  |  |
| g) | cevi Ø100mm | m1 |  |  |
| 64 | Nabavka i ugradnja odgovarajućih ventila za |  |  |  |
|  | hidrantsku mrežu. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
| a) | Ø20mm | kom |  |  |
| b) | Ø25mm | kom |  |  |
| c) | Ø32mm | kom |  |  |
| d) | Ø40mm | kom |  |  |
| e) | Ø50mm | kom |  |  |
| f) | Ø80mm | kom |  |  |
| g) | Ø100mm | kom |  |  |
| 65 | Izrada snimka izvedenog stanja instalacije |  |  |  |
|  | vodovoda, kanalizacije i sl. (dužine do 50m1) sa |  |  |  |
|  | izradom skice postojećih podzemnih instalacija |  |  |  |
|  | ( energetski, telefonski i sl. kablovi) i novih instalacija. |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | kompl |  |  |
| 66 | Detekcija kvara na kanalizacionoj mreži /vertikala/ |  |  |  |
|  | sa zatvaranjem i puštanjem vode u mokrim čvorovima. |  |  |  |
|  | Demontaža / presecanje/ oštećene postojeće |  |  |  |
|  | keramičke kanalizacione cevi Ø 110, l= 2,00m1, |  |  |  |
|  | ugradnja nove kanalizacione cevi Ø 110 sa |  |  |  |
|  | fazonskim komadima i kliznim spojkama l = 2,00m1 |  |  |  |
|  | sa utovarom i odvozom istih na gradsku deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 67 | Crpljenje vode i fekalije iz kanalizacionih šahtova |  |  |  |
|  | muljnom pumpom, sa sakupljanjem i izbacivanjem |  |  |  |
|  | mulja d= 50cm i pranjem podova i zidova vodom. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 68 | Crpljenje vode iz podrumskih prostorija, vodovodnih |  |  |  |
|  | i kanalizacionih šahtova muljnom pumpom sa |  |  |  |
|  | skupljanjem i izošenjem mulja (do 10cm). |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 |  |  |
| 69 | Ručno čišćenje kanalizacionih šahti dim. Ø120 |  |  |  |
|  | i dubine do 3m, od fekalija, mulja i šuta upotrebom |  |  |  |
|  | ručnog alata i pribora, sa odvozom na deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom |  |  |
| 70 | Odgušivanje kanalizacione cevi sajlom |  |  |  |
|  | i dovođenje u ispravno stanje. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 |  |  |
| 71 | Sanacija dela oštećene PVC kanalizacione mreže |  |  |  |
|  | U cenu uračunati demontažu oštećenje PVC |  |  |  |
|  | kanalizacione mreže Ø 70 i Ø 100 i montaža iste |  |  |  |
|  | sa potrebnim spojnim materijalom i izradom |  |  |  |
|  | priključaka postojećih sanitarnih čvorova komada 9. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
| a) | Ø 70mm | m1 |  |  |
| b) | Ø 100mm | m1 |  |  |
| c) | Ø 160mm | m1 |  |  |
| d) | Ø 200mm | m1 |  |  |
| 72 | Crpljenje vode muljnom pumpom. |  |  |  |
|  | Obračun po h. | h |  |  |
| 73 | Mašinsko otpušenje kanalizacionih cevi, slivnika i |  |  |  |
|  | šahti (VOMA) |  |  |  |
|  |  | paušal |  |  |
| UKUPNO POD XVIII: |  |  |

| XIX | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaštita podova i nameštaja PVC folijom | m2 |  |  |
| 2 | Mašinsko pranje i poliranje PVC podova | m2 |  |  |
| 3 | Čišćenje horizontalnih oluka cca 20m |  |  |  |
| 3.1 | rad sa skele sa obračunatom skelom | m1 |  |  |
| 3.2 | rad sa upotrebom alpinističke opreme | m1 |  |  |
| 4 | Nabavka, izrada i postavljanje stubova od čeličnih cevi fi 80 h=1m1 kao zaštita parkinga i zelenih površina. (Izrada, betoniranje, bojenje) | kom |  |  |
| 5 | Prepravka metalnih stubića koje daje Investitor. Izrada ankera i ugradnja. | kom |  |  |
| 6 | Montaža i demonaža nadstrešnica iznad ulaza - zaštita pešaka. Izrada konstrukcije od cevaste skele, prekriveno fosnama i PVC folijom. | m2 |  |  |
| 7 | Nabavka i postavljanje venecijanera | m2 |  |  |
| 8 | Nabavka i postavljanje trakastih zavesa | m2 |  |  |
| 9 | Nabavka i postavljanje roletni sa Al ispunom | m2 |  |  |
| 10 | Nabavka i postavljanje Al prelazne lajsne na sastavu dva poda. | m1 |  |  |
| 11 | Nabavka i postavljanje Al ugaone zidne zaštitne lajsne. | m1 |  |  |
| 12 | Demontaža postojećeg spuštenog plafona tipa "ARMSTRONG" i sl. | m2 |  |  |
| 13 | Brušenje postojećeg teraco poda, stepeništa i sokle sa izradom zaštitnog premaza. | m2 |  |  |
| 14 | Popravka postojećih PVC vrata i prozora |  |  |  |
| 14.1 | vrata |  |  |  |
| 14.1.1 | zamena šarki - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.2 | zamena kvaka - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.3 | zamena ručica - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.4 | zamena roletni - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.5 | zamena brava - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.1.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |  |  |
| 14.2 | prozori |  |  |  |
| 14.2.1 | zamena šarki - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.2 | zamena kvaka - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.3 | zamena ručica - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.4 | zamena roletni - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.5 | zamena brava - proizvođač "STUBLINE","VINANS","VABIS" i sl. | kom |  |  |
| 14.2.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |  |  |
| 15 | Popravka postojećih Al vrata i prozora |  |  |  |
| 15.1 | vrata |  |  |  |
| 15.1.1 | zamena šarki - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.1.2 | zamena kvaka - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.1.3 | zamena ručica - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.1.4 | zamena roletni - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.1.5 | zamena brava - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.1.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |  |  |
| 15.2 | prozori |  |  |  |
| 15.2.1 | zamena šarki - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.2.2 | zamena kvaka - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.2.3 | zamena ručica - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.2.4 | zamena roletni - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.2.5 | zamena brava - proizvođač "FAPIM","STUBLINA" i sl. | kom |  |  |
| 15.2.6 | zamena cilindra - proizvođač "GU" i sl. | kom |  |  |
| 16 | Zamena makaza bočnih zatvarača prihvatnika na aluminijumskim prozorima - "GU","STUBLINA","FAPIM" | kom |  |  |
| 17 | Zamena gurtni i tabakera na roletnama | kom |  |  |
| 18 | Štelovanje ubodnika, oklagija i rolnica na roletnama (obračun po prozoru) | kom |  |  |
| 19 | Zamena Al ispune na roletnama | m1 |  |  |
| 20 | Zamena PVC ispune na roletnama | m1 |  |  |
| 21 | Zamena komplet okova na postojećim prozorima - "GU","STUBLINA","FAPIM" | kom |  |  |
| 22 | Zaštita vrata i prozora postavljanjem rešetki od čeličnih profila 16x16 ili 20x20 | m2 |  |  |
| 23 | Gitovanje spoja lima i zida trajnoelastičnim gitom. | m1 |  |  |
| 24 | Tapaciranje nameštaja - mebl štof po izboru Investitora |  |  |  |
| 24.1 | trosed | kom |  |  |
| 24.2 | dvosed | kom |  |  |
| 24.3 | fotelja | kom |  |  |
| 25 | Tapaciranje nameštaja - eko koza u boji po izboru Investitora |  |  |  |
| 25.1 | trosed | kom |  |  |
| 25.2 | dvosed | kom |  |  |
| 25.3 | fotelja | kom |  |  |
| 26 | Ispitivanje provodivosti PVC antistatik podova i izdavanje atesta. | kom |  |  |
| UKUPNO POD XIX: |  |  |

a)  PROSEČNA JEDINIČNA CENA - STRUKTURA CENA:

| Opis radova (Pozicije iz predmera radova) | PROSEČNE JEDINIČNE CENE |
| --- | --- |
| I PRIPREMNI RADOVI (∑1-17)/17 |  |
| II ZEMLJANI RADOVI (∑1-4)/4 |  |
| III ZIDARSKI RADOVI (∑1-15)/15 |  |
| IV BETONSKI RADOVI (∑1-8)/8 |  |
| V ARMIRAČKI RADOVI (∑1-1)/1 |  |
| VI TESARSKI RADOVI(∑1-3)/3 |  |
| VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI(∑1-3)/3 |  |
| VIII LIMARSKI RADOVI(∑1-13)/13 |  |
| IX IZOLATERSKI RADOVI(∑1-5)/5 |  |
| X MONTAŽNI RADOVI (∑1-5)/5 |  |
| XI KERAMIČARSKI RADOVI (∑1-4)/4 |  |
| XII PODOPOLAGAČKI RADOVI (∑1-8)/8 |  |
| XIII STOLARSKI RADOVI (∑1-7)/7 |  |
| XIV BRAVARSKI RADOVI (∑1-13)/13 |  |
| XV MOLERSKI RADOVI (∑1-13)/13 |  |
| XVI FASADERSKI RADOVI (∑1-4)/4 |  |
| XVII STAKLOREZAČKI RADOVI (∑1-4)/4 |  |
| XVIII VODOVOD I KANALIZACIJA (∑1-73)/73 |  |
| XIX RAZNI RADOVI (∑1-26)/26 |  |
| PROSEČNA JEDINIČNA CENA (∑I-XIX)/19: |  |
| PDV: |  |
| SVEGA: |  |

Napomena: (Cenama su obuhvaćeni rad, nabavka i isporuka materijala u skladu sa važećim normativima).

b) PROSEČAN NORMA SAT:

| 1. VKV___________________din/h bez pdv-a | 1. VKV___________________din/h sa pdv-om |
| --- | --- |
| 2. KV____________________din/h bez pdv-a | 2. KV____________________din/h sa pdv-om |
| 3. NK____________________din/h bez pdv-a | 3. NK____________________din/h sa pdv-om |
| PROSEČAN NORMA SAT: (∑1-3)/3=____________________din/h bez pdv-a | PROSEČAN NORMA SAT: (∑1-3)/3=____________________din/h sa pdv-om |

Ostali uslovi:

| Rok i način plaćanja | Uplatom na račun ponuđača u roku od 30 dana od dana od dana prijema ispravane fakture |
| --- | --- |
| Rok važenja ponude (minimalni rok važnosti predviđen Zakonom je 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda) |  |
| Rok odziva po pozivu Naručioca | 24 (sata) |
| Garantni period za izvršene radove (minimum 5 godina) |  |

Napomena: Sve pozicije u ponudi moraju da budu ponuđene, u suprotnom ponuda će se smatrati nekompletnom, i kao takva biti odbačena kao neprihvatljiva.

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

OVERAVA PONUĐAČ

______________________

VIII  MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA

Ovaj okvirni sporazum zaključen je između:

KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, sa sedištem u  Beogradau, ulica Heroja Milana Tepića br. 1, PIB:101369025  Matični broj: 07044445 koga zastupa Prof. dr sci med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove (u daljem tekstu: Naručilac)

i

................................................................................................

sa sedištem u ............................................, ulica .........................................., PIB:.......................... Matični broj: ........................................

koga zastupa......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(u daljem tekstu: Pružalac usluge);

(U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podisporučioca, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača odnosno sve podisporučioce).

Strane u okvirnom sporazumu saglasno konstatuju:

- da je Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) sproveo otvoreni postupak javne nabavke Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a br, 27/18, sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od dve godine;

- da je Naručilac doneo Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma broj ............ od ................., u skladu sa kojom se zaključuje ovaj okvirni sporazum između Naručioca i Pružaoca usluge;

- da je Pružalac usluge dostavio Ponudu br............ od..............................., koja čini sastavni deo ovog okvirnog sporazuma (u daljem tekstu: Ponuda Pružaoca usluge),

- ovaj okvirni sporazum ne predstavlja obavezu Naručioca da zaključi ugovor o javnoj nabavci;

- obaveza nastaje zaključivanjem pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci na osnovu ovog okvirnog sporazuma.

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 1.

Predmet okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a, između Naručioca i Pružaoca usluge, u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije za JN br.27/18 Ponudom Pružaoca usluge, odredbama ovog okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama Naručioca.

Član 2.

Specifikacija sa cenama na koje se odnosi ovaj sporazum, data je u prilogu ovog okvirnog sporazuma i čini njegov sastavni deo.

. U slučaju da su potrebne usluge/radovi koji nisu navedeni u ponudi iz člana 1. ovog okvirog sporazuma, kao i prateći materijal koji je neophodan da bi se izvršili potrebni radovi, vrše se na osnovu prethodne pismene saglasnosti Naručioca, u pogledu vrste, količine, kvaliteta i cene.

VAŽENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 3.

Ovaj okvirni sporazum se zaključuje na period od dve godine, a stupa na snagu danom potpisivanja učesnika sporazuma i dostavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja iz člana 9. okvirnog sporazuma.

VREDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 4.

Vrednost okvirnog sporazuma iznosi 24.000.000,00 dinara bez obračunatog PDV, odnosno 28.800.000,00 dinara sa obračunatim PDV.

Ugovori o javnim nabavkama izvršavaju se po jediničnim cenama iz prihvaćene ponude Pružaoca usluge. Ukupna vrednost svih ugovora o javnim ne može biti veća od vrednosti okvirnog sporazuma iz prethodnog stava.

NAČIN I USLOVI ZAKLJUČENJA POJEDINAČNIH UGOVORA

Član 5.

Nakon stupanja na snagu okvirnog sporazuma, kada nastane potreba Naručioca za predmetom nabavke, Naručilac će Pružaocu usluge uputiti poziv za zaključenje ugovora o javnoj nabavci.

Uz poziv dostavlja se i ugovor o javnoj nabavci na potpisivanje.

Adresa elektronske pošte Pružaoca usluge je ....................................... (ovde navesti elektronsku poštu Pružaoca usluge)

Naručilac će pri slanju poziva putem elektronske pošte od Pružaoca usluge zahtevati da na isti način potvrdi prijem poziva, što je Pružalac usluge dužan i da učini. Naručilac pri slanju poziva dokazuje samo slanje poziva, odnosno da je elektronsko obaveštenje napustilo njegov informacioni sistem, a ne odgovara za to da li je Pružalac usluge stvarno primio poziv. O eventualnoj promeni elektronske pošte Pružalac usluge pisanim putem obaveštava Naručioca. Ukoliko Naručilac od Pružaoca usluge ne primi promenu elektronske pošte,  poziv se šalje na do tada saopštene adrese.

Ugovori o javnoj nabavci koji se zaključuju na osnovu okvirnog sporazuma moraju se dodeliti pre završetka trajanja okvirnog sporazuma, s tim da se trajanje pojedinih ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma ne mora podudarati sa trajanjem okvirnog sporazuma, već po potrebi može trajati kraće ili duže.

Nakon zaključenja ugovora Pružalac usluge se obavezuje da:

- usluge/radove izvodi stručno, kvalitetno prema tehničkoj dokumentaciji i ostalim pravilima koja važe za usluge/radove koji se izvode;

- Pružalac usluge se obavezuje da po potrebi i na zahtev Naručioca izvede predmetne usluge/radove svojom radnom snagom, mehanizacijom, opremom i materijalom

- da od trenutka poziva započne radove i izvode ih sa maksimalnim angažovanjem potrebne radne snage za odgovarajuću vrstu radova,

- blagovremeno obavesti Nar5učioca o privremenoj ili trajnoj sprečenosti za obavljanje usluga/radova koji su predmet ovog Ugovora u pisanoj formi,

- pre izlaska na teren kontaktira korisnika objekta,

- da tokom izvođenja radova vodi građevinski dnevnik, evidenciju izvedenih radova, knjigu inspekcije i dokumentaciju sa atestima ugrađenih materijala;

- da imenuje rukovodioca radova;

- da se pridržava mera Zakona o zaštiti na radu, kao i drugih mera sigurnosti objekta i ljudstva, te da shodno tome obezbedi mere lične i opšte zaštite svojih radnika i okoline tokom izvođenja radova;

- da kod osiguravajućeg društva o svom trošku osigura od uobičajnih rizika radove, meterijal i opremu, kao i sva zaposlena lica na gradilištu;

- da u slučaju poziva (telefon, fax.,i dr.) za pristupi radovima u roku 24h od prijema poziva;

- da ovlašćeno lice izvođača  bude dostupno ovlašćenim licima investitora u svakom dobu 24h vikendom i praznikom radi prijave potrebe za radovima.

Naručilac se obavezuje da:

- obezbedi Pružaocu usluga nesmetan pristup mestu vršenja usluga/radova;

- omogući Pružaocu usluga priključenje na električnu i vodovodnu mrežu radi vršenja usluga/radova;

- obezbedi prostor za smeštaj alata, materijala i radnika Pružaoca usluga.

NAČIN I ROK PLAĆANJA

Član 6.

Rok plaćanja je do 30 dana od dana prijema ispravnog računa, a nakon izvršene usluge/radova, na osnovu pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci zaključenog u skladu sa ovim okvirnim sporazumom.

Račun iz prethodnog stava se dostavlja  na adresu Naručioca. Uz račun se dostavlja i kopija obostrano potpisanog zapisnika o izvršenim uslugama/radovima.

GARANTNI ROK

Član 8.

Pružalac usluge garantuje Naručiocu za kvalitet izvedenih usluga/radova, a za isti daje garanciju od ____ (_____) godina i  obavezuje se da će sve eventualne nedostatke u garantnom roku otkloniti o svom trošku, na poziv Naručioca u primerenom roku.

U slučaju da Pružalac usluga ne postupi na način iz predhodnog stava Naručilac je ovlašćen da uz pismeno obaveštenje Pružaocu usluga izvrši potrebne usluge/radove na otklanjanju nedostatka sam ili preko trećeg lica, a na teret Pružaoca usluga.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA IZVRŠAVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 9.

Pružalac usluge se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog okvirnog sporazuma, preda Naručiocu blanko sopstvenu menicu, kao obezbeđenje za izvršenje okvirnog sporazuma, koja moraju biti evidentirana u Registru menica.

Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje - pismo, u iznosu od 1% vrednosti okvirnog sporazuma bez PDV-a za dve godine.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Pružalac usluge navodi u meničnom ovlašćenju - pismu. Rok važenja menice je 30 dana duži od isteka važenja okvirnog sporazuma.

Naručilac će unovčiti datu menicu ukoliko Pružalac usluge:

- bez opravdanog razloga odbije da zaključi pojedinačni ugovor u skladu sa ovim okvirnim sporazumom ili

- ne dostavi sredstvo obezbeđenja uz pojedinačni ugovor koji Naručilac i taj Pružalac usluge zaključe po osnovu ovog okvirnog sporazuma.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10.

Pružalac usluge se obavezuje da će u trenutku zaključenja ugovora predati Naručiocu blanko sopstvenu menicu, kao obezbeđenje za dobro izvršenje ugovora, koja mora biti evidentirana u Registru menica.

Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje - pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od vrednosti pojedinačnog ugovora bez PDV-a.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Pružalac usluge navodi u meničnom ovlašćenju - pismu. Rok važenja menice je 30 dana duži od isteka ugovorene obaveze u celosti.

Naručilac će unovčiti dato sredstvo obezbeđenja ukoliko Pružalac usluge ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA OTKLANJANJE GREŠAKA U GARANTNOM ROKU

Član 11.

Pružalac usluge se obavezuje da će u trenutku zaključenja ugovora predati Naručiocu blanko sopstvenu menicu, kao obezbeđenje za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja mora biti evidentirana u Registru menica.

Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje - pismo, sa naznačenim iznosom od 5% od vrednosti pojedinačnog ugovora bez PDV-a.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Pružalac usluge navodi u meničnom ovlašćenju - pismu. Rok važenja menice je 30 dana duži od isteka ugovorene obaveze u celosti.

Naručilac će unovčiti dato sredstvo obezbeđenja ukoliko Pružalac usluge ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 12.

Ovaj sporazum se može raskinuti na opravdani zahtev Naručioca ili Pružaoca usluge.

Naručilac može raskinuti ovaj sporazum u slučajevima:

- da Pružalac usluge bez opravdanog razloga odbije da zaključi pojedinačni ugovor u skladu sa ovim okvirnim sporazumom;

- da Pružalac usluge ne dostavi sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje pojedinačnog ugovora u skladu sa članom 10. ovog Sporazuma,

- raskida ugovora zaključenog na osnovu ovog Sporazuma ukoliko je odgovornost za raskid na strani Pružaoca usluge,

- ako Pružalac usluge stekne negativnu referencu u izvršenju ovog Sporazuma;

- zloupotrebe i prevarnog postupanja Pružaoca usluge.

Naručilac će raskinuti ovaj sporazum u slučaju:

- izlaska pojedinog člana iz zajedničke grupe ponuđača koja je jedna od strana potpisnika ovog Sporazuma.

POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Za sve što nije regulisano ovim okvirnim sporazumom primenjivaće se odredbe zakona koji regulišu obligacione odnose, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 14.

Sve sporove koji proisteknu u izvršenju ovog okvirnog sporazuma, strane u ovom okvirnom sporazumu će rešavati sporazumno. U slučaju da sporazum nije moguć, spor će rešavati Privredni sud u Beogradu.

Član 15.

Sastavni deo ovog sporazuma čine:

- prilog 1 – Tehnička specifikacija konkursne dokumentacije

- prilog 2 – Ponuda Pružaoca br. ______ od ____________ godine

Član 16.

Ovaj okvirni sporazum je zaključen u 4 (četiri) istovetna primeraka od kojih 2 (dva) pripada Naručiocu, a 2 (dva) Pružaocu usluge iz ovog okvirnog sporazuma.

| PRUŽALAC USLUGE |  | NARUČILAC |
| --- | --- | --- |

Prof dr sci med Radisav Šćepanović

NAPOMENA:

Ponuđač je u obavezi da potpiše i pečatira ovaj model okvirnog sporazuma i tako se izjasni da je u svemu saglasan sa modelom okvirnog sporazuma i da prihvata da u slučaju da bude pozvan na zaključenje okvirnog sporazuma, isti zaključi u svemu u skladu sa modelom okvirnog sporazuma iz predmetne konkursne dokumentacije.

Ovaj model okvirnog sporazuma predstavlja sadržinu okvirnog sporazuma koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem

Okvirni sporazum će pre potpisivanja biti sadržinski prilagođen prema tome da li ponuđači podnose zajedničku ponudu, ponudu sa podizvođačem, i slično.

IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude za javnu nabavku - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 27/18, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

X  OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________, daje:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 27/18 podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XI  OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA  IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač................................[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 2718, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku.

Datum 		           Ponuđač

________________                              M.P.                               __________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XII  POTVRDA  ZA  REFERENCE  PONUĐAČA

Postupak javne nabavke - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 27/18

POTVRDA  ZA  REFERENCE  PONUĐAČA

Naziv  Naručioca:

Sedište:

Matični broj:

Ime osobe za kontakt:

Telefon.

P O T V R D A

Kojom potvrđujemo da je Izvršilac: _________________________________  u  _________. godini  izvršio  za  naše  potrebe  radove i to građevinske i građevinsko-zanatske u vrednosi od ______________ dinara bez PDV-a.

Potvrda  se  izdaje na zahtev __________________________________, a radi  učešća  u  predmetnoj  nabavci  i  u druge svrhe se ne može koristiti.

Mesto i datum:______________

Da  su  podaci  tačni  svojim  potpisom  potvrđuje:

NARUČILAC:

M.P.

____________________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

XIII   POTVRDA  ZA  ISPUNJENOST  TEHNIČKOG  KAPACITETA

Postupak javne nabavke - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a JN br. 27/18

Ja _______________________________, JMBG   ________________________

I Z J A V LJ U J E M

Pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću da _____________________________ (naziv ponuđača) ispunjava neophodan tehnički kapacitet po  Predmetnoj javnoj nabavci br. 27/18

– Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a i poseduje:

1. Sopstveni proizvodni pogon (bravarska, armiračka radionica i dr.)

2. Minimum jedno terensko vozilo

3. Minimum jedno teretno vozilo sa dizalicom

4. Minimum jednu ramovsku skelu

5. Minimum jednu vibracionu bušilicu

6. Minimum jednu mešalicu za beton

Mesto i datum:  _______________                                                               Potpis  Ponuđača:

M.P.

____________________________

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

XIV OBRAZAC POTVRDE O OBILASKU OBJEKATA

POTVRDA O OBILASKU OBJEKTA

Ponuđač je izvršio uvid lokacije na kojoj će se vršiti usluga - Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu  KBC-a Dr „ Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd, Heroja Milana Tepića 1, za javnu nabavku broj  27/18.

PONUĐAČ:							NARUČILAC:

______________                                                     		         _______________

M.P.

NAPOMENA: Potvrdu zavesti i overiti potpisom od strane ovlašćenih

predstavnika Naručioca i Ponuđača